СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСАФ

ДЛЯ КРЕЙСЕРСКИХ ГОНОК

(для крейсерских гонок однокорпусных и многокорпусных яхт)

на 2004 – 2005 гг.

СП - 04

Особенности конструкции ● Яхтенное оборудование
Личное снаряжение ● Обучение

ISAF OFFSHORE

SPECIAL REGULATIONS

Governing Offshore Racing for

Monohulls & Multihulls

2004 – 2005

Structural Features • Yacht Eqipment

Personal Eqipment • Training

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРУСНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА

Москва, 2005

Международная Парусная Федерация (ИСАФ) устанавливает “Специальные Правила ИСАФ для крейсерских гонок”. Эти правила изменяются и публи-куются каждые два года.

Настоящее издание правил является официальным переводом “ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing for Monohulls and Multihulls 2004 – 2005”, далее обозначается как СП-04, вступает в силу на территории России с 1 мая 2005 г. и отменяет все ранее изданные редакции Специальных Правил.

Перевод – судья республиканской категории А.А.Оксентьевич.

Редакторы –  меритель крейсерско-гоночных яхт  В.В.Алексеев, судья респу-бликанской категории В.И.Михалёв.

Официальный рецензент – судья международной категории  В.П.Елизаров.

Все права на публикацию настоящих Правил и любых вторичных изданий с использованием Правил принадлежат Всероссийской федерации парусного спорта согласно лицензии Международной Парусной Федерации (ИСАФ).

© Перевод, Всероссийская федерация парусного спорта, 2004 г.

Адреса и телефоны секретариата ИСАФ:

ISAF (UK) Ltd.

Ariadne House
Town Quay

Southampton

Hampshire

SO14 2AQ

GREAT BRITAIN

Телефон: +44 2380 635111

Факс: +44 2380 635789

Email: secretariat@isaf.co.uk

Website: http://www.sailing.org

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Раздел 1  Принципы и определения							         5

Раздел 2  Применение и общие требования					         7

Раздел 3  Особенности конструкции, остойчивость, закреплённое

оборудование									         9

Раздел 4  Переносное оборудование и снабжение яхт			       	       27

Раздел 5  Личное снаряжение								       39

Раздел 6  Обучение									       41

Приложения

Приложения A Части I и II, H и J являются обязательными, с B по G – рекомендательными.

A Часть I  Минимальные требования, предъявляемые к яхтенным спасатель-ным плотам (применяется к плотам, изготовленным до 01/2003)      43

A Часть II Обязательные требования, предъявляемые к яхтенным спасатель-ным плотам 									       45

B                Указатель стандартов ISO и других применяемых стандартов       68

C                Стандартная карта контрольного осмотра                                         71

D	        Быстрая остановка и спасательный строп                                          74

E	        Гипотермия                                                                                            80

F	        Плавучие якоря                                                                                     84

G	        Обучение 									       86

H	        Кодекс ИСАФ по организации океанских гонок                             102

J	        Категория 5 для гонок в прибрежных водах  	                          103

Подкомитет по Специальным Правилам был создан в 1967 г. вновь организованным Комитетом по координации правил гонок, проходящих вдали от берега, позднее ORC (Комитет по крейсерским гонкам). По мере развития гонок, проходящих вдали от берега, до кругосветных и до гонок многокорпусных яхт, расширились и рамки Специальных Правил, которые теперь охватывают гонки шести категорий. Раздел обучения был введён в 1999 г., а примерный курс обучения (для создания которого были использованы публикации RYA, AYF и STCW) –  в 2003 г. Новые требования к спасательным плотам, принятые правительственными органами Австралии и Великобритании (Приложение А Часть II), были введены в 2002 г. Приложение J (гонки, проходящие вблизи берега) добавлено в 2003 году. Специальные Правила постоянно пересматриваются и переиздаются раз в два года.

Интерпретации, дополнения и выдержки для отдельных категорий и типов яхт можно найти на сайте ИСАФ www.sailing.org. Выражается признательность Бобу Макферсону за помощь в программировании на компьютере.

СХЕМА - УКАЗАТЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКИХ ЯХТ

ЯНВАРЬ 2004 – ДЕКАБРЬ 2005

Замечания к редакции 2004-2005:

Полоса сбоку указывает на значительные изменения в 2004 г.

При перепечатке этих правил Национальные организации и организаторы гонок должны:

- запросить разрешение на копирование от ИСАФ и ORC Ltd (обычно предос- тавляется бесплатно);

- сослаться на полученное разрешение при перепечатке

- внести все изменения, устранив противоречащие друг другу требования, и указать, что были сделаны изменения;

- предоставить копии переиздания в ИСАФ и ORC Ltd.

Официальные интерпретации должны иметь приоритет над Специальными Правилами; они будут индексированы, пронумерованы, датированы и размещены на сайте ИСАФ www.sailing.org.

Пояснения к индексам: “Мо” обозначает однокорпусную яхту, “Mu” означает многокорпусную яхту,“**” означает, что пункт применяется ко всем типам яхт для всех категорий, за исключением категории 5. Специальные Правила для категории 5 даны в Приложении J.

Использование мужского рода должно означать любой род.

Важные замечания и рекомендации даны курсивом.

РАЗДЕЛ 1 - ПРИНЦИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| 1.01 | Назначение и применение | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1.01.1 | Цель этих Специальных Правил – установить единые минимальные стандарты снабжения, обитаемости и обучения для однокорпусных и многокорпусных яхт, участвующих в крейсерскихских гонках. Эти Правила не распространяются на проа. | ** |
| 1.01.2 | Эти Специальные Правила не заменяют, но скорее дополня-ют требования государственных властей, Правил парус-ных гонок, правил ассоциаций классов и рейтинговых систем. Обращается внимание владельцев на ограничения в Правилах, касающиеся расположения и перемещения оборудования. | ** |
| 1.01.3 | Настоятельно рекомендуется применять эти Специальные Правила, международно признанные, всем организаторам крейсерских гонок. Гоночные комитеты имеют право выбрать категорию, которую считают наиболее подходящей для проводимой гонки. | ** |
| 1.02 | Обязанности ответственного лица |  |
| 1.02.1 | Ответственность за безопасность яхты и её экипажа лежит исключительно и неизбежно на владельце яхты (или его представителе), который должен сделать всё возможное, чтобы яхта была полностью снабжена, во всех отношениях мореходна и управлялась опытным экипажем, который прошёл соответствующую подготовку и физически готов противостоять плохой погоде. Он должен быть убеждён в прочности корпуса, рангоута, такелажа, парусов и всей оснастки. Он должен обеспечить, чтобы все спасательное оборудование содержалось и хранилось должным образом (2.03.1), а экипаж знал, где оно располагается и как им пользоваться. | ** Категория |
| 1.02.2 | Ни установление этих Специальных Правил, ни их использование проводящими организациями, ни контрольный осмотр яхты по этим Правилам ни в коей мере не ограничивают и не уменьшают полную и неограниченную ответственность владельца или его представителя. | ** |
| 1.02.3 | Только яхта ответственна за своё решение принять участие в гонке или продолжить гонку - Основное Правило 4 ППГ. | ** |
| 1.03 | Определения, сокращения, использование слов |  |
| 1.03.1 | Определения терминов, используемых в этом документе | ** |

ТАБЛИЦА 1

| Возраст | Месяц/год первого спуска на воду |
| --- | --- |
| CEN | Европейский Комитет по Стандартизации |
| Комингс | Включает поперечную конструкцию, ограничивающую кокпит, через которую вода могла бы поступать в случае, когда яхта погружена настолько, что кокпит залит или заполняется через край. |
| DSC | Цифровой избирательный вызов |
| EN | Европейские нормы |
| EPFS | Электронная система определения места |
| EPIRB | Аварийный радиобуй, указывающий место бедствия (АРБ) |
| Сечение FA | Поперечное сечение, в котором верхний угол транца сходится с линией борта |
| Костюм для плохой погоды | Костюм для плохой погоды – это одежда, сконструированная так, чтобы сохранять человека сухим, и может состоять из куртки и брюк, надеваемых вместе, или представлять собой единый комбинезон. |
| GMDSS | Глобальная система связи при бедствии для обеспечения безо-пасности на море |
| GPIRB | АРБ со встроенным приёмником системы спутниковой навигации |
| Люк | Термин люк обозначает весь комплекс люка, а также съёмное закрытие или крышку как часть этого комплекса (часть сама по себе может рассматриваться как люк) |
| IMO | Международная морская организация |
| ИСАФ | Международная парусная федерация (ISAF) |
| ISO | Международный стандарт или Международная организация по стандартизации |
| Леер | Проволочный трос, натянутый как ограждение вокруг палубы |
| LOA | Полная длина, исключая релинги, бушприты, выстрелы и т.п. |
| LWL | Длина по грузовой ватерлинии |
| Однокорпусная | Яхта, у которой глубина корпуса в любом сечении не уменьшается к диаметральной плоскости |
| Постоянно установлен-ный | Означает, что предмет эффективно встроен, то есть привинчен, приварен, приформован стеклопластиком и т.п., и не может быть перемещён перед гонкой или во время гонки |
| PLB | Персональный приводной радиомаяк |
| Проа | Асимметричный катамаран |
| ППГ | Правила парусных гонок ИСАФ (RRS) |
| SAR | Поиск и спасение |
| Дата серии | Месяц/год первого спуска на воду первой яхты производственной серии |
| SOLAS | Международная конвенция по охране человеческой жизни на море |
| Страховоч-ный линь | Привязь, соединяющая страховочную сбрую с какой-либо точкой пристёгивания |
| Надёжно закреплён-ный | Прочно удерживаемый на месте каким-либо способом (например, тросовым найтовом, барашками), который будет надёжно удерживать объект в суровых условиях, включая переворот на 180 градусов, и позволяет убрать или переместить предмет во время гонки |
| Постоян-ный стра-ховочный линь | Страховочный линь (обычно короче, чем линь страховочной сбруи), надёжно закреплённый на рабочем месте |

| 1.03.2 | Слово “должен” обязывающее, а “может” разрешающее. |
| --- | --- |
| 1.03.3 | Слово “яхта” должно применяться, как полностью равнозначное слову “судно”. |

РАЗДЕЛ 2 - ПРИМЕНЕНИЕ И ОЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 2.01 | Категории гонок При наличии многих типов гонок - от океанских гонок на длинные дистанции при неблагоприятных погодных условиях до гонок в дневное время на короткие дистанции в защищённых водах, установлены шесть категорий гонок, чтобы учесть различия в нормах безопасности и обитаемости, требуемых для столь различных условий: | Категория ** |
| --- | --- | --- |
| 2.01.1 | Категория 0 Трансокеанские гонки, включая гонки, которые проходят через районы, в которых температура воздуха или моря мо-жет быть ниже 5 градусов Цельсия длительное время, где яхты должны быть полностью автономны очень длитель-ное время, способны противостоять тяжёлым штормам и подготовлены к встрече с серьёзными авариями без надеж-ды на постороннюю помощь. | КатегорияMoMu 0 |
| 2.01.2 | Категория 1 Гонки на длинные дистанции вдали от берега, где яхты должны быть полностью автономны длительное время, способны противостоять тяжёлым штормам и подготовле-ны к встрече с серьёзными авариями без надежды на пос-тороннюю помощь. | MoMu 1 |
| 2.01.3 | Категория 2 Гонки большой продолжительности вдоль берега или неда-леко от него или в больших открытых заливах или озёрах, где от яхт требуется высокая степень автономности. | MoMu 2 |
| 2.01.4 | Категория 3 Гонки на открытых водах, большая часть которых относи-тельно защищена или близка к береговой линии, включая гонки для малых яхт. | MoMu 3 |
| 2.01.5 | Категория 4 Гонки на короткие дистанции вблизи берега в относитель-но тёплых или защищённых водах, обычно проводимые в дневное время. | MoMu 4 |
| 2.01.6 | Категория 5 – для прибрежных гонок Обратитесь, пожалуйста, к Приложению J, где Специаль-ные Правила для Категории 5 приведены полностью. Пунк-ты, отмеченные символом “**”, не включают Категорию 5. |  |
| 2.02 | Контрольный осмотр Яхта может быть осмотрена в любое время. Если она не соответствует этим Специальным Правилам, её заявка может быть отклонена или яхта будет подвергнута дисквалификации или другому наказанию, которое может быть предписано Национальной организацией или организаторами гонок. | ** |
| 2.03 | Общие требования |  |
| 2.03.1 | Всё оборудование, требуемое Специальными Правилами, должно: |  |
| a) | действовать должным образом | ** |
| b) | регулярно проверяться, очищаться и обслуживаться | ** |
| c) | когда не используется, храниться в условиях, при которых ухудшение состояния сводится к минимуму | ** Категория |
| d) | быть легко доступным | ** |
| e) | быть по типу, размеру и производительности подходящим и достаточным для использования по назначению и соответствовать размеру яхты. | ** |
| 2.03.2 | Тяжёлые предметы: |  |
| a) | балласт, балластные цистерны и связанное с ними обору-дование должны быть постоянно установлены; | ** |
| b) | тяжёлые подвижные предметы, например, батареи, ку-хонные плиты, газовые баллоны, баки, ящики с инструментами, якоря и цепи, должны быть надёжно закреплены; | ** |
| c) | тяжёлые предметы, для которых фиксация не предусмотре-на Специальными Правилами, должны быть постоянно ус-тановлены или надёжно закреплены, в соответствии с обстановкой. | ** |
| 2.03.3 | Когда выставлять навигационные огни | ** |
| a) | навигационные огни (3.27) должны выставляться как тре-буется Международными правилами предупреждения столкновения судов в море (МППСС, Часть С и Техничес-кое приложение 1). Все яхты должны выставлять бортовые и кормовой огни в требуемое время. | ** |

РАЗДЕЛ 3 - ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ОСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАКРЕПЛЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| 3.01 | Прочность конструкции, балласт и вооружение | Категория |
| --- | --- | --- |
|  | Яхты должны иметь прочную конструкцию, быть водоне-проницаемыми и, особенно в отношении корпусов, палуб и рубок, способными выдерживать разрушительные удары волн. Они должны быть правильно вооружены и балластированы, полностью мореходны и должны отвечать стандартам, приведённым здесь. Ванты никогда не должны быть отсоединёнными. | ** |
| 3.02 | Водонепроницаемая целостность корпуса |  |
| 3.02.1 | Корпус, включая палубу, крышу каюты, окна, люки и все другие части, должен образовывать единое, полностью во-донепроницаемое целое, и любые отверстия в нём должны иметь возможность быстро закрываться для обеспечения этой целостности. | ** |
| 3.02.2 | Швертовые колодцы и подобные конструкции не должны открываться внутрь корпуса, за исключением водонепро-ницаемого люка для проверки/обслуживания, отверстие которого должно быть целиком выше ватерлинии яхты, плавающей без крена с нормальным дифферентом. | ** |
| 3.03 | Требования к конструкции корпуса (прочность) | Категория |

ТАБЛИЦА 2

| LOA | Ранняя из дат постройки или серии |  |
| --- | --- | --- |
| Все | 1/86 и позже | MoMu 0,1 |
| 12 м (39.4 ft) и более | 1/87 и позже | MoMu 2 |
| Менее 12 м (39.4 ft) | 1/88 и позже | MoMu 2 |

| 3.03.1 | Яхты, указанные в Таблице 2, должны быть спроектиро-ваны и построены в соответствии с любым из: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Директивами ЕС для прогулочных судов для категории А (Recreational Craft Directive) (получивших маркировку CE), | MoMu 0,1,2 |
| b) | Руководством ABS (American Bureau of Shipping – Американское бюро судоходства, см. Приложение В) по постройке и классификации морских гоночных яхт; в этом случае на борту яхты должны находиться или выданный ABS сертификат об одобрении проекта, или письменные заявления, подписанные соответственно конструктором и строителем, подтверждающие, что они спроектировали и построили яхту в соответствии с Руководством ABS. | MoMu 0,1,2 |
| 3.03.2 | Любой существенный ремонт или модификация корпуса, палубы, крыши рубки, киля или выступающих частей на яхте, указанной в таблице 2, должны быть сертифицирова-ны одним из перечисленных выше способов, а соответст-вующее письменное заявление или заявления должны быть на борту. | MoMu 0,1,2 |
| 3.04 | Остойчивость - Однокорпусные яхты | Mo 0,1,2,3,4 |
| 3.04.1 | Яхта должна быть способна выпрямляться из перевернуто-го положения самостоятельно или с приемлемым вмеша-тельством экипажа. Самовосстановление должно происхо-дить независимо от того, повреждено или нет парусное вооружение. | Mo 0 |
| 3.04.2 | Яхта должна быть спроектирована и построена так, чтобы противостоять опрокидыванию. | Mo 0,1,2,3,4 |
| 3.04.3 | Национальной организации или организатору гонки следует требовать соответствия минимальному индексу ос-тойчивости или остойчивости/плавучести. Обращается внимание на индекс остойчивости согласно правилу 201 IMS Regulation (Правила Международной системы обмера – International Measurement System). | Mo 0,1,2,3,4 |
| 3.04.4 | Стандарт ISO 12217-2 может быть использован как руководство для оценки общей пригодности яхты к гонкам соответствующих категорий Специальных Правил согласно следующей таблице: | Mo 0,1,2,3,4 Категория |

ТАБЛИЦА 3

| Категория ISO | А | В | С | Mo 0,1,2,3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория СП | 1-2 | 3 | 4 | Mo 0,1,2,3,4 |
| Использование ISO или любых других индексов не гарантирует полной безопасности или полного отсутствия риска опрокинуться или затонуть. | Mo 0,1,2,3,4 |

| 3.05 | Остойчивость и плавучесть – многокорпусные яхты Следует обратить внимание на ISO 12217-2. | Mu 0,1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |
| 3.05.1 | В каждом корпусе должны быть предусмотрены отвечаю-щие требованиям водонепроницаемые переборки и отсеки (которые могут включать в себя постоянно вложенный плавучий материал), чтобы многокорпусная яхта была действиительно непотопляема и обладала способностью плавать в устойчивом положении при затоплении одного корпуса по крайней мере на половину его длины (3.13). | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.05.2 | У многокорпусных яхт, построенных 1/99 или позже, каждый нежилой корпус должен быть разделён не менее чем одной поперечной водонепроницаемой переборкой через интервалы не более 4 м (13 ft 3"). | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.06 | Выходы – однокорпусные яхты |  |

ТАБЛИЦА 4

| LOA | Ранняя из дат постройки или серии | Требования | Категория гонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5 м (28 ft) и более | 1/95 и позже | Яхты должны иметь по крайней мере два выхода. По крайней мере один вы-ход должен быть расположен впереди передней мачты, кроме случая, когда конструктивные особенности не поз-воляют его установить. | Mo 0,1,2,3,4 |

| 3.07 | Выходы – многокорпусные яхты |  |
| --- | --- | --- |
| 3.07.1 | Каждый корпус, в котором есть жилые помещения, должен иметь по крайней мере два выхода. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.07.2 | У яхт с LOA 12 м (39.4 ft) и более каждый корпус, в кото-ром есть жилые помещения, должен иметь: | Mu 0,1,2,3,4 |
| a) | аварийный люк для прохода в корпус и из корпуса в случае опрокидывания. | Mu 0,1,2,3,4 |
| b) | Рекомендуемый минимальный диаметр отверстия аварий-ного люка 450 мм или, если люк не круглый, достаточный размер отверстия, чтобы позволить полностью одетому члену экипажа пройти через него. | Mu 0,1,2,3,4 Категория |
| c) | У яхты, впервые спущенной на воду 1/03 или позже, каждый аварийный люк должен соответствовать приведенному выше п. 3.07.2(b). | Mu 0,1,2,3,4 |
| d) | Когда яхта перевернулась, каждый аварийный люк должен быть над водой. | Mu 0,1,2,3,4 |
| e) | У яхты, впервые спущенной на воду 1/01 или позже, каж-дый аварийный люк должен быть на мидель-шпангоуте или вблизи него. | Mu 0,1,2,3,4 |
| f) | У катамарана, впервые спущенного на воду 1/03 или поз-же, каждый аварийный люк должен быть на внутреннем борту каждого корпуса. | Mu 0,1,2,3,4 |
| g) | Катамаран с центральной гондолой, впервые спущенный на воду 1/03 или позже, должен иметь с нижней стороны яхты вокруг центральной гондолы поручни достаточного размера, чтобы все люди на борту смогли держаться за них и/или надёжно закрепиться. | Mu 0,1,2,3,4 |
| h) | Рекомендуется, чтобы у катамарана с центральной гон-долой каждый корпус имел аварийное убежище, доступ-ное через специальный люк в борту корпуса, ближайшем к центральной гондоле, который можно открывать и закрывать снаружи и изнутри. | Mu 0,1,2,3,4 |
| i) | Тримаран с LOA 12 м (39.4 ft) или более, впервые спущен-ный на воду 1/03 или позже, должен иметь по крайней мере два аварийных люка в соответствии с п. 3.07.2 (b). | Mu 0,1,2,3,4 |
| j) | Тримаран должен иметь с нижней стороны яхты вокруг центрального корпуса поручни достаточного размера, что-бы все люди на борту смогли держаться за них и/или на-дёжно закрепиться. | Mu 0,1,2,3,4 |
| k) | Каждый аварийный люк должен быть открыт как снаружи, так и изнутри в течение 6 месяцев перед предполагаемой гонкой. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.07.3 | Многокорпусные яхты с LOA менее 12 м (39.4 ft) должны соответствовать п. 3.07.2 или следующему: | Mu 2,3,4 |
| a) | в каждом корпусе, имеющем жилые помещения, должны находиться соответствующие инструменты для вырезания аварийного люка, готовые к немедленному использованию и расположенные вблизи предназначенного для вырезания участка; каждый инструмент должен быть прикреплён к судну линём с карабином, и | Mu 2,3,4 |
| b) | в каждом корпусе в месте, где может быть вырезан аварий-ный люк, линия выреза должна быть чётко маркирована линией по контуру как снаружи, так и внутри с надписью “ESCAPE CUT HERE” – “ВЫХОД ВЫРЕЗАТЬ ЗДЕСЬ”. | Mu 2,3,4 Категория |
| 3.08 | Люки и трапы |  |
| 3.08.1 | Никакие люки, расположенные впереди сечения макси-мальной ширины, не должны открываться таким образом, чтобы крышка или прикрытие сдвигались в открытое положение внутрь корпуса (за исключением иллюминаторов площадью менее 0.071 м2 (110 кв. дюймов)). | ** |
| 3.08.2 | Люк должен: |  |
| a) | располагаться так, чтобы находиться над водой, когда корпус накренён на 90 градусов; | ** |
| b) | быть постоянно закреплён; | ** |
| c) | быть способным быстро и прочно закрываться и оставаться закрытым при опрокидывании яхты на 180 градусов (овер-киль). | ** |
| 3.08.3 | Люк трапа, простирающийся ниже местной линии борта, должен: |  |
| a) | быть запрещён на яхте с кокпитом, открытым в корму (3.09.6); | ** |
| b) | иметь возможность закрываться вплоть до уровня местной линии борта, при этом люк трапа должен обеспечивать доступ внутрь с установленным закрывающим устройством (например, брандерщитом). | ** |
| 3.08.4 | Люк трапа должен: |  |
| a) | быть оборудован прочным запирающим устройством, которое должно иметь возможность быть приведённым в действие как снаружи, так и изнутри, включая случай опрокидывания яхты; | ** |
| b) | иметь какие-либо запирающие устройства, | ** |
| i | способные удерживаться на месте при открытом или за-крытом люке; | ** |
| ii | прикреплённые к яхте (например, стропкой) на время гон-ки, чтобы предотвратить их падение за борт, независимо от того, находятся они на своём месте в люке или нет; | ** |
| iii | обеспечивающие выход в случае опрокидывания. | ** |
| 3.09 | Кокпиты – обращается внимание на ISO 11812 |  |
| 3.09.1 | Кокпиты должны быть прочными по конструкции, быстро самоосушаться под действием силы тяжести на всех углах крена и быть постоянно встроены в корпус как его составная часть. | ** |
| 3.09.2 | Кокпиты должны быть водонепроницаемы по существу, то есть все отверстия в корпус должны иметь возможность плотно и прочно запираться. | ** Категория |
| 3.09.3 | Сливная труба или трубы трюмной помпы не должны быть соединены со сливными трубами кокпита. О минимальных размерах сливных труб кокпита см. п. 3.09.8. | ** |
| 3.09.4 | Дно кокпита должно быть по крайней мере на 2% LWL выше LWL (или для яхт IMS, впервые спущенных на воду до 1/03, по крайней мере на 2% L выше LWL). | ** |
| 3.09.5 | Углубление в носу, боковой палубе, в центре или в корме должно рассматриваться как кокпит с применением пункта 3.09. | ** |
| 3.09.6 | У открытых в корму кокпитов площадь конструктивных открытий в корму должна быть не менее 50% произведения максимальной глубины кокпита на его максимальную ширину. | ** |
| 3.09.7 | Объём кокпита |  |

ТАБЛИЦА 5

| Ранняя из дат постройки или серии | Требования | Категория гонок |
| --- | --- | --- |
| до 4/92 | Общий объём всех кокпитов ниже самых нижних комингсов не должен превышать 6% произведения LWL на максимальную ширину корпуса и на высоту борта на траверзе кокпита. | MoMu 0,1 |
| до 4/92 | Общий объём всех кокпитов ниже самых нижних комингсов не должен превышать 9% произведения LWL на максимальную ширину корпуса и на высоту борта на траверзе кокпита. | MoMu 2,3,4 |
| 4/92 и позже | Как указано выше для соответствующей категории за исключением того, что “самые нижние комингсы” не должны включать какую-либо часть в корму от сечения FA, и любое продолжение кокпита в корму от рабочей палубы не должно включаться в расчёт объёма кокпита. | ** |
| Примечание: Для яхт, обмеренных по IMS, допускается использовать вместо LWL, максимальной ширины корпуса и высоты борта на траверзе кокпита величины L, B и FA, определённые в соответствии с правилами IMS. | ** |

| 3.09.8 | Сливные отверстия кокпита См. п. 3.09.1. Площадь поперечного сечения сливных отверстий кокпита (после учёта решёток, если они установлены) должна быть: | ** |
| --- | --- | --- |
| a) | для яхт с ранней из дат постройки или серии до 1/72 или любых яхт с LOA менее 8.5 м (28 ft) равна по крайней мере площади 2 х 25 мм (1") свободных отверстий или их эквивалент; | ** Категория |
| b) | для яхт с ранней из дат постройки или серии 1/72 или позже равна по крайней мере площади 4 х 20 мм (3/4") свободных отверстий или их эквивалент. | ** |
| 3.10 | Кингстоны или вентили Кингстоны или вентили должны быть постоянно установлены на всех сквозных отверстиях в корпусе ниже LWL, кроме встроенных палубных шпигатов, дейдвудной трубы, индикаторов скорости, эхолотов и т.п., однако должны быть предусмотрены средства для закрывания этих отверстий. | ** |
| 3.11 | Шкотовые лебёдки Шкотовые лебёдки должны быть установлены таким обра-зом, чтобы для работы с ними не нужно было находиться в основном под палубой. | ** |
| 3.12 | Степс мачты Шпор мачты, опирающейся на киль, должен надёжно сое-динён со степсом или с соединительным приспособлени-ем. | ** |
| 3.13 | Водонепроницаемые переборки. Смотрите также п. 3.05 для многокорпусных яхт. |  |
| 3.13.1 | Корпус должен иметь или водонепроницаемую “таранную” переборку в пределах 15% LOA от носа и в корму от переднего конца LWL, или постоянно установленную плавучесть из пенопласта с закрытыми порами, полностью заполняющую передние 30% LOA корпуса. | Mo 0, Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.13.2 | Любая требуемая водонепроницаемая переборка должна быть прочно изготовлена, чтобы выдержать напор воды при полностью затопленном отсеке без какой-либо течи в соседний отсек. | Mo 0, Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.13.3 | Яхта должна иметь по крайней мере две главные попе- речные водонепроницаемые переборки (в дополнение к “таранным” переборкам в носу или в корме). | Mo 0 |
| 3.13.4 | Доступ с наружной палубы для проверки и откачки воды должен быть обеспечен в каждый водонепроницаемый отсек, ограниченный переборками корпуса, за исключением того, что доступ с палубы в самые крайние “таранные” отсекам не требуется. | Mo 0 |
| 3.13.5 | Должен быть предусмотрен люк для доступа в каждой требуемой водонепроницаемой переборке (за исключением “таранной” переборки). На яхтах, впервые спущенных на воду 1/03 или позже, каждый люк для доступа должен иметь постоянно закреплённое закрытие. | Mo 0 Категория |
| a) | Люк для доступа в водонепроницаемой переборке следует снабдить постоянно прикреплённым закрытием. | Mo 0 |
| b) | Следует обеспечить возможность надёжно закрыть люк для доступа в течение 5 секунд. | Mo 0 |
| 3.13.6 | Настоятельно рекомендуется, чтобы: | Mo 0 |
| a) | в корме была бы предусмотрена концевая “таранная” пе-реборка и, если возможно, кормовая “таранная” переборка располагалась впереди от рудерпоста; | Mo 0 |
| b) | после затопления любого одного большого отсека яхта была бы способна обеспечить убежище и средства к су-ществованию для всего экипажа в течение недели в дру-гом сухом отсеке, имеющем прямой доступ на палубу; | Mo 0 |
| c) | отсеки между водонепроницаемыми переборками были бы снабжены средствами для ручной откачки воды из поло-жения вне отсека. | Mo 0 |
| 3.14 | Релинги, стойки, леера – следует обратить внимание на ISO 15085. |  |
| 3.14.1 | Если из-за особой конструкции многокорпусной яхты невозможно точно следовать Специальным Правилам в отношении релингов, стоек и лееров, то правила для однокорпусных яхт должны выполняться как можно полнее для обеспечения минимального риска падения человека за борт. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.14.2 | Леера, требуемые Специальными Правилами, должны быть “натянуты”. | ** |
| a) | Следует обеспечить, чтобы, когда к лееру посередине между стойками прикладывается отклоняющая сила 50 Н (5.1 кгс, 11.2 фунта), он не прогибался более чем на 50 мм. | ** |
| 3.14.3 | Должно быть обеспечено следующее: | ** |
| a) | Носовой релинг впереди форштага (однако, на яхтах длиной до 8.5 м (28 ft) носовой релинг может быть позади форштага при условии, что верхний передний поручень релинга находится в пределах 405 мм (16″) от форштага) с высотой и вертикальными зазорами в соответствии с таб-лицей 7. Носовые релинги могут быть открытыми, но от-крытые пространства между релингом и любой частью ях-ты никогда не должно быть больше 360 мм (14.2″) (это тре-бование должно проверяться прикладыванием круга диа-метром 360 мм (14.2″) в открытое пространство). | Mo 0,1,2,3,4 |
| b) | Кормовой релинг или леера, смонтированные как равноценная замена кормовому релингу, с вертикальными зазо-рами согласно таблице 7. | Mo 0,1,2,3,4 |
| c) | Леера, поддерживаемые стойками, которые вместе с ре-лингами должны образовать действительно непрерывное ограждение вокруг рабочей палубы для предотвращения падения человека за борт. Леера должны постоянно поддерживаться через интервалы не более 2.20 м (86.6″) и не должны проходить с наружной стороны леерных стоек. | Категория ** |
| d) | Верхние поручни релингов на высоте над рабочей палубой не менее высоты верхних лееров, указанной в таблице 7. | ** |
| e) | Открываемые верхние поручни носовых релингов должны быть надёжно закрыты во время гонки. | ** |
| f) | Релинги и стойки должны быть постоянно установлены. Если для крепления стоек используются гнёзда или штыри, они должны быть закреплены сквозными болтами, приклёпаны или приварены. Крепления релингов и/или стоек к гнездам или штырям должны механически удерживать их без помощи лееров. Если релинги и/или стойки крепятся к корпусу без гнёзд или штырей, то они сами должны быть непосредственно закреплены сквозными болтами, приклёпаны или приварены. | ** |
| g) | Основания релингов и стоек не должны располагаться внутрь от кромки соответствующей рабочей палубы дальше чем на большую из величин: 5% максимальной ширины корпуса или 150 мм (6″). | ** |
| h) | Основания стоек не должны находиться за пределами рабочей палубы. По настоящим правилам основание стойки или релинга должно включать втулку или гнездо, в которое вставляется стойка или труба релинга, но не должно включать пластину основания, через которую осуществля-ется соединение с палубой или корпусом. | ** |
| i) | При условии, что замкнутое леерное ограждение поддер-живаеется стойками и релингом, основания которого находятся в пределах рабочей палубы, окончания лееров и опорные подкосы могут быть закреплены на корпусе в корму от рабочей палубы. | ** |
| j) | Нет необходимости крепить леера к носовому релингу, ес-ли они крепятся или проходят через достаточно раскреп-лённые стойки, установленные внутри носового релинга и перекрываемые носовым релингом так, что зазор между верхним леером и релингом не превышает 150 мм (6″). | ** |
| k) | Стойки должны быть прямыми и вертикальными за исключением того, что: | ** |
| i | в пределах первых 50 мм (2″) от палубы стойки могут быть смещены по горизонтали от места их выхода из палубы или основания не более чем на 10 мм (3/8″), и | ** Категория |
| ii | стойки могут отклоняться от вертикали не более чем на 10 градусов в любой точке выше 50 мм (2″) над палубой. | ** |
| 3.14.4 | Специальные требования к релингам, стойкам и леерам на многокорпусных яхтах |  |
| a) | На тримаране – носовой релинг на главном корпусе с лее- рами вокруг главного корпуса, поддерживаемыми стойками. Леера могут прерываться там, где есть сетки или поперечные балки за пределами главного корпуса. | Mu 0,1,2,3,4 |
| b) | На тримаране – если сетка соединена с основанием носового релинга на главном корпусе, дополнительный леер от верха релинга до передней поперечной балки к её средней точке или наружу от неё. | Mu 0,1,2,3,4 |
| c) | На тримаране – у главного или аварийного поста управ-ления на боковом поплавке, с кокпитом или без него, – ограждающие леера по дуге диаметром 3 метра с центром на посту управления. (При измерениях между леерами, размеры должны браться от натянутых неотклонённых положений). | Mu 0,1,2,3,4 |
| d) | На катамаране – леера от носа до кормы на каждом корпусе. Катамаран без носовой или кормовой поперечной балки должен иметь поперечные леера на краях сетки спереди и сзади. Поперечные леера должны быть прикреплены к носовым и кормовым релингам или надстройкам. Тесьма, строп или трос (минимальный диаметр 6 мм), проведенные зигзагом, должны соединять поперечные леера и сетку. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.14.5 | Высота лееров, вертикальные зазоры, число лееров |  |

ТАБЛИЦА 7

| LOA | Ранняя из дат пост-ройки или серии | Минимальные требования | Категория гонок |
| --- | --- | --- | --- |
| До 8.5м (28 ft) | До 1/92 | Натянутый одиночный леер на высоте не менее 450 мм (18″) над рабочей палубой. Не должно быть вер-тикального зазора более 560 мм (22″). | ** |
| До 8.5м (28 ft) | 1/92 и позже | То же, что и для яхт длиной до 8.5 м в предыдущем пункте, за исключе-нием того, что когда установлен промежуточный леер, вертикальный зазор не должен превышать 380 мм (15″). | ** |
| 8.5м (28 ft) и более | До 1/93 | Два ряда натянутых лееров, верхний леер на высоте не менее 600 мм (24″) над рабочей палубой. Вер-тикальный зазор не должен првы-шать 560 мм (22″). | Категория ** |
| 8.5м (28 ft) и более | 1/93 и позже | Как приведено выше для 8.5 м (28″) и более, за исключением того, что вертикальный зазор не должен пре-вышать 380 мм (15″). | ** |
| Все яхты | Все яхты | На яхтах с промежуточными леера-ми высота промежуточного леера над рабочей палубой должна быть не менее 230 мм (9″). | ** |

| 3.14.6 | Минимальные диаметры лееров, требуемые матери-алы, технические требования |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Леера должны быть изготовлены из многожильного нержавеющего троса с минимальным диаметром, приведённым ниже в таблице 8. Леера, установленные 1/99 и позже, должны быть без покрытия и использоваться без закрывающей соединения муфты. | ** |
|  | Несмотря на приведённый выше пункт 3.14.6 (а), может быть установлено временное покрытие, которое должно регулярно сниматься для проверки. | ** |
| b) | Рекомендуется трос из нержавеющей стали марки 316. | ** |
| c) | Туго натянутую стропку из синтетического троса можно использовать для прикрепления лееров, при условии, что перекрываемый ею зазор не превышает 100 мм (4″). | ** |
| d) | Все тросы, соединительные детали, точки крепления, зажи-мы и стропки должны образовывать систему сплошного леерного ограждения, которая во всех точках имеет разрывную прочность по крайней мере равную прочности троса, требуемого для лееров. | ** |

ТАБЛИЦА 8

| LOA | Минимальный диаметр троса |  |
| --- | --- | --- |
| До 8.5 м (28 ft) | 3 мм (1/8") | ** |
| 8.5 м – 13 м | 4 мм (5/32") | ** |
| Свыше 13 м (43 ft) | 5 мм (3/16") | ** |

| 3.14.7 | Релинги, стойки, леера – ограничения на материалы | Категория |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА 9

| Ранняя из дат пост-ройки или серии | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1/87 и позже | Углеволокно не рекомендуется для стоек релингов и лееров. | ** |
| 1/88 и позже | Стойки релингов и леера не должны изготав-ливаться из углеволокна. | ** |

| 3.15 | Сетки или трамплины многокорпусных яхт |  |
| --- | --- | --- |
| 3.15.1 | Слово “сетка” взаимозаменяемо со словом “трамплин”. | Mu 0,1,2,3,4 |
| a) | Сетка должна быть: | Mu 0,1,2,3,4 |
| b) | по существу горизонтальной; | Mu 0,1,2,3,4 |
| c) | изготовленной из прочной плетёной тесьмы, водопроницаемой ткани или сети с отверстиями не более 5.08 см (2") в любом направлении. Точки крепления должны быть размещены так, чтобы избежать истирания. Соединение сетки с яхтой должно исключать возможность застрять в этом месте ногой; | Mu 0,1,2,3,4 |
| d) | прочно закреплена на поперечных и продольных поддерживающих тросах через равные промежутки и должна быть крепко пришита к ликтросу; | Mu 0,1,2,3,4 |
| e) | способна выдерживать полный вес экипажа как в нормальных рабочих условиях плавания, так и в случае опрокидывания яхты. | Mu 0,1,2,3,4 |
| f) | Рекомендуется, чтобы лини, используемые для натяже-ния сеток, натягивались по отдельности, и не более че-тырёх точек крепления подряд соединялись бы одним соединительным линём. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.15.2 | Тримараны с двумя поперечными балками |  |
| a) | Тримаран с двумя поперечными балками должен иметь сетки с каждого борта, перекрывающие: | Mu 0,1,2,3,4 |
| b) | прямоугольники, образованные поперечными балками, центральным корпусом и боковыми поплавками; | Mu 0,1,2,3,4 |
| c) | треугольники, образованные задней точкой носового релинга на центральном корпусе, серединой каждой передней поперечной балки и точкой пересечения поперечной балки с центральным корпусом; | Mu 0,1,2,3,4 |
| d) | треугольники, образованные кормовой частью кокпита или поста управления (который из них дальше в корму), серединой каждой кормовой поперечной балки и пере-сечением поперечной балки с центральным корпусом; за исключением того, что: | Категория Mu 0,1,2,3,4 |
| e) | требование п. 3.15.2(d) не должно применяться, если имеются комингсы кокпита и/или леера, отвечающие минимальным требованиям Таблицы 7 по высоте. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.15.3 | Тримараны с одной поперечной балкой. |  |
| a) | тримаран с одной поперечной балкой должен иметь сетку между центральным корпусом и каждым из боковых поплавков; | Mu 0,1,2,3,4 |
| b) | на каждом борту между двумя прямыми линиями, идущими от точки пересечения поперечной балки с поплавком соответственно до кормового конца релинга на центральном корпусе и до самой задней части кокпита или поста управления на центральном корпусе (которая из них дальше в корму). | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.16 | Катамараны |  |
| a) | Общая поверхность сетки должна быть ограничена: |  |
| b) | с боков – корпусами; | Mu 0,1,2,3,4 |
| c) | в продольном направлении – поперечными сечениями, проходящими через основание штага и через самую заднюю точку гика, установленного в диаметральной плоскости. Однако, катамаран с центральной гондолой (не погружающейся в воду) может удовлетворять требованиям для тримарана. | Mu 0,1,2,3,4 |
| 3.17 | Упор для ног | Mo 0,1,2,3 |
| 3.17.1 | Упор для ног с минимальной высотой 25 мм (1") должен быть постоянно установлен вокруг палубы в нос от траверза мачты, за исключением мест для дельных вещей, при этом он не должен отстоять внутрь от кромки рабочей палубы более чем на одну треть её полуширины в этом месте. | Mo 0,1,2,3 |
| 3.17.2 | Должны применяться следующие варианты: | Mo 0,1,2,3 |

ТАБЛИЦА 10

| LOA | Ранняя из дат постройки или серии | Минимальные требования | Категория гонок |
| --- | --- | --- | --- |
| Любая | До 1/81 | Допускается упор для ног с минимальной высотой 20 мм (3/4"). | Mo 0,1,2,3 |
| Любая | До 1/94 | Вместо упора для ног допускается дополнительный леер на высоте минимум 25 мм (1") и максимум 50 мм (2") (но он не должен рассматриваться как промежуточный леер). | Mo 0,1,2,3 Категория |
| Любая | 1/94 и позже | Упор для ног должен быть установлен как можно ближе к вертикальным осям оснований стоек, но не далее чем на 1/3 полуширины корпуса в данном месте внутрь от них. | Mo 0,1,2,3 |

| 3.18 | Гальюн |  |
| --- | --- | --- |
| 3.18.1 | Гальюн, постоянно установленный. | MoMu 0,1,2 |
| 3.18.2 | Гальюн, постоянно установленный, или закреплённое ведро. | MoMu 3,4 |
| 3.19 | Койки |  |
| 3.19.1 | Койки, постоянно установленные, по одной на каждого заявленного члена экипажа. | MoMu 0 |
| 3.19.2 | Койки, постоянно установленные. | MoMu 1,2,3,4 |
| 3.20 | Камбузное оборудование |  |
| 3.20.1 | Камбузная плита, постоянно установленная или надёжно закреплённая, с безопасно доступным отсечным краном для отключения подачи топлива, приспособленная для безопасной работы во время плавания. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.21 | Водяные цистерны и питьевая вода |  |
| 3.21.1 | Цистерны |  |
| a) | Яхта должна иметь постоянно установленную нагнетательную помпу и водяную цистерну (цистерны): | MoMu 0,1,2,3 |
| i | с раздельной подачей воды по крайней мере в три отсека; | MoMu 0 |
| ii | с раздельной подачей воды по крайней мере в два отсека. | MoMu 1 |
| 3.21.2 | Питьевая вода |  |
| a) | Если нет указаний в Положении о соревновании, количество питьевой воды на борту на старте гонки должно быть: | MoMu 0 |
| i | при отсутствии опреснителя по крайней мере 9 л (2 галл. UK, 2.4 галл. US) на человека на 1000 миль или; | MoMu 0 |
| ii | при наличии опреснителя на борту по крайней мере 3 л (0.7 галл. UK, 0.8 галл. US) на человека на 1000 миль. | MoMu 0 |
| 3.21.3 | Аварийный запас воды |  |
| a) | должен быть предусмотрен аварийный запас питьевой воды по крайней мере 9 л (2 галл. UK, 2.4 галл. US) в специально предназначенном и запечатанном контейнере или контейнерах. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.22 | Поручни для рук Подходящие поручни для рук должны быть установлены под палубой, чтобы члены экипажа могли безопасно передвигаться во время плавания. Желательно, чтобы поручни для рук могли выдерживать, не разрушаясь, боковое усилие 1500 Н – следует обратить внимание на ISO 15085. | ** Категория |
| 3.23 | Трюмные помпы и вёдра |  |
| 3.23.1 | Вода из трюмной помпы не должна выводиться в кокпит, если только кокпит не открыт в корму. | ** |
| 3.23.2 | Трюмные помпы не должны быть соединены со сливными отверстиями кокпита (см. п. 3.09). | ** |
| 3.23.3 | Трюмные помпы и фильтры на всасывающих трубах должны быть легко доступны для обслуживания и очистки от мусора. | ** |
| 3.23.4 | Ручки трюмных помп, если они не присоединены постоянно, должны быть снабжены линями или защёлками или чем-либо подобным для предотвращения случайной потери. | ** |
| 3.23.5 | Должно быть предусмотрено следующее: |  |
| a) | Две постоянно установленные ручные трюмные помпы, привод одной должен быть над, другой – под палубой. Каждая помпа должна быть установлена так, чтобы ей можно было пользоваться при всех закрытых банках кокпита, люках и входах, и должна быть снабжена постоянно установленной сливной трубой (трубами) с достаточной пропускной способностью, чтобы обслуживать одновременно обе помпы. | Mo 0,1,2 |
| b) | Одна постоянно установленная ручная трюмная помпа, расположенная над или под палубой. Помпа должна быть установлена так, чтобы ей можно было пользоваться при всех закрытых банках кокпита, люках и входах, и должна быть снабжена постоянно установленной сливной трубой. | Mu 0,1,2 |
| c) | У многокорпусных яхт должна быть предусмотрена откачка из всех водонепроницаемых отсеков (за исключением заполненных ненамокающим плавучим материалом). | Mu 0,1,2,3,4 |
| d) | Одна постоянно установленная ручная трюмная помпа, которой можно пользоваться при всех закрытых банках кокпита, люках и входах. | Mo 3 |
| e) | Одна ручная трюмная помпа | Mo 4 |
| f) | Два прочных ведра ёмкостью не менее 9 л (2 галл. UK, 2.4 галл. US) каждое. Каждое ведро должно быть иметь линь. | ** |
| 3.24 | Компас |  |
| 3.24.1 | Должно быть предусмотрено следующее: |  |
| a) | магнитный компас морского типа, независимый от каких-либо источников питания, постоянно установленный и правильно отрегулированный, имеющий таблицу девиации; | ** Категория |
| b) | компас, который может быть ручным компасом. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.25 | Фалы Каждая мачта должна иметь не менее двух фалов, на которых можно поднимать паруса. | ** |
| 3.26 | Носовая киповая планка Должна быть постоянно установленная носовая киповая планка, закрытая или закрывающаяся, и утка или прис-пособление для крепления троса, пригодное для бук-сировки. | Mo 0 |
| 3.27 | Навигационные огни (см. п. 2.03.3) |  |
| 3.27.1 | Навигационные огни должны быть установлены так, чтобы они не закрывались парусами или при крене яхты. | ** |
| 3.27.2 | Навигационные огни не должны быть установлены ниже уровня палубы, и желательно на высоте не ниже, чем непосредственно под верхним леером. | ** |
| 3.27.3 | Яркость навигационных огней | ** |

ТАБЛИЦА 11

| LOA | Требуемая минимальная мощность электри-ческих ламп навигационных огней | Категория гонок |
| --- | --- | --- |
| До 12 м (39.4 ft) | 10 Вт | ** |
| 12 м (39.4 ft) и более | 25 Вт | ** |

| 3.3.27.4 | Должны быть запасные навигационные огни, имеющие такие же минимальные характеристики, как и указанные выше, с отдельным источником питания и проводкой или системой питания, полностью отделённой от системы, используемой для обычных навигационных огней. | MoMu 0,1,2,3 |
| --- | --- | --- |
| 3.27.5 | Должны быть запасные лампы для навигационных огней или соответствующие запасные части для огней без ламп. | ** |
| 3.28 | Двигатели, генераторы, топливо |  |
| 3.28.1 | Должен быть предусмотрен надёжно закрытый стационарный двигатель вместе с постоянно установленными системами выхлопа и подачи топлива и топливным баком (баками). | Mo 0,1,2 Mu 0 |
| 3.28.1 | Должен быть предусмотрен двигатель либо в соответствии с п. 3.28.1, приведённым выше, либо подвесной мотор с присоединёнными топливными баками и системой подачи топлива, всё надёжно закреплённое. | Mo 3 |
| 3.28.2 | Должен быть предусмотрен двигатель либо в соответствии с п. 3.28.1, приведённым выше, либо для многокорпусной яхты с LOA менее 12 м (39.4 ft) подвесной мотор с постоянно установленной системой подачи топлива и топливным баком (баками). | Mu 1,2,3 Категория |
| a) | Отдельный генератор для выработки электроэнергии не обязателен. Однако, когда имеется отдельный генератор, он должен быть постоянно установленным, надёжно закрытым и должен иметь постоянно установленные системы выхлопа и подачи топлива и топливный бак (баки). Отдельный генератор должен отвечать требованиям п. 3.28.3 (с) и (е). | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.28.3 | Требуемый Специальными Правилами двигатель должен: |  |
| a) | обеспечивать минимальную скорость в узлах (1.8 х квад-ратный корень из LWL в метрах) или (квадратный корень из LWL в футах); | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | иметь минимальное количество топлива, которое может быть оговорено в Положении о соревновании, но если это не оговорено, то оно должно быть достаточным для обеспечения зарядки аккумуляторов на время гонки и хода под мотором с указанной выше минимальной скоростью по крайней мере в течение 8 часов; | MoMu 0,1,2,3 |
| c) | иметь достаточную защиту от воздействия штормовой погоды; | MoMu 0,1,2,3 |
| d) | если единственным средством запуска двигателя является электростартёр, иметь отдельную батарею, главным на-значением которой является запуск двигателя; | MoMu 0,1,2,3 |
| e) | иметь на каждом топливном баке отсечные краны. За исключением постоянно установленных вкладных емкостей, мягкие цистерны не разрешаются в качестве топливных баков. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.28.4 | Рекомендуется предусмотреть установку герметичных батарей, однако изготовителями батарей могут предписываться специальные зарядные устройства. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.29 | Морская радиосвязь, EPFS (Electronic Position-Fixing System – электронная система определения места) Обязательное снабжение малых судов системами GMDSS или DSC маловероятно в период действия настоящих Специальных Правил. Однако владельцам рекомендуется рассмотреть возможность включения таких систем при установке нового оборудования. | MoMu 0,1,2,3 |
| 3.29.1 | Должно быть предусмотрено следующее: |  |
| a) | Морской приёмопередатчик (или, если оговорено в Положении о соревновании, спутниковый приёмопередатчик). Если это УКВ станция, то: | MoMu 0,1,2,3 |

| i | она должна иметь номинальную выходную мощность 25 Вт; | Категория MoMu 0,1,2,3 |
| --- | --- | --- |
| ii | должна иметь антенну на топе мачты и коаксиальный кабель с потерями не более 40%. | MoMu 0,1,2,3 |

| iii | Следующие типы и длины коаксиальных кабелей отвечают требованиям п. 3.29 (а) (ii): (в скобках приведены приблизительные эквиваленты в стандартных британских единицах длины) (а) до 15 м (50 ft) – тип RG8X (“mini 8”); (b) 15-28 м (50-90 ft) – тип RG8U; (c) 28-43 м (90-140 ft) - тип 9913F (используются обычные соединители, предоставляемые американским поставщиком Belden); (d) 43-70 м (140-230 ft) – тип LMR600 (используются специальные соединители, предоставляемые американским поставщиком Times Microwave). | MoMu 0,1,2,3 |
| --- | --- | --- |
| iv | Желательно наличие 72-го канала (международный канал связи между судами, который благодаря общему использованию становится основным во всём мире для океанских гоночных яхт). | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | Аварийная антенна, если основная антенна связана с мачтой. | MoMu 0,1,2,3 |
| c) | Независимые от основного приёмопередатчика: |  |
| i | Водозащищенная носимая морская УКВ радиостанция. | Mo 0,1 Mu 0,1,2,3,4 |
| ii | Водозащищённая носимая морская УКВ радиостанция, указанная в п. (i), должна храниться в соответствии с п. 4.21.1. | Mu 3,4 |
| iii | Радиоприёмник, способный принимать сводки погоды. | * * |
| d) | Настоятельно рекомендуется, чтобы была предусмотрена водозащищенная носимая УКВ радиостанция, работающая на одной или нескольких авиационных частотах, включая 121.5 МГц. Это обеспечит связь во время поисково-спасательных операций между яхтой и самолётами, не все из которых оборудованы морскими УКВ-радиостан-циями. | MoMu 0 |
| e) | Радиопеленгатор, работающий, например, на частоте 121.5 МГц, для поиска упавшего за борт (см. п. 5.07). | MoMu 0 |
| f) | Электронную систему определения местоположения (например, GPS). | MoMu 0,1,2,3 |

РАЗДЕЛ 4 – ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ ЯХТ (относительно воды и топлива см. п.п. 3.21 и 3.28)

| 4.01 | Буквы и номера на парусах | Категория |
| --- | --- | --- |
| 4.01.1 | Яхты, которые не относятся к Международным классам ИСАФ или к признанным ИСАФ классам, должны соблюдать Правило 77 и Приложение G ППГ как можно более полно, за исключением того, что допускаются номера на парусах, присвоенные государственными властями. | ** |
| 4.01.2 | Номера и буквы того же размера, что и на гроте, должны быть показаны каким-либо способом, когда ни один из парусов с номерами не поставлен. | ** |
| 4.02 | Маркировка корпуса (цветная метка) |  |
| 4.02.1 | Чтобы облегчить обнаружение яхты во время поисково-спасательных операций, на корпус желательно нанести: | MoMu 0,1 |
| a) | на крыше рубки, палубе и/или надводном борту, где лучше всего видно, по крайней мере один блок (пятно) или полосу хорошо различимого цвета (например, розового, оранжевого или жёлтого) площадью по крайней мере один квад-ратный метр; | MoMu 0,1 |
| b) | на каждой подводной выступающей части участок хорошо различимого цвета. | MoMu 0,1 |
| 4.03 | Пробки из мягкого дерева Пробки из мягкого дерева конической формы и соответствующего размера должны быть прикреплены или храниться рядом с фитингами для каждого сквозного отверстия в корпусе. | ** |
| 4.04 | Страховочные леера, точки пристёгивания и постоянные страховочные лини |  |
| 4.04.1 | Должно быть обеспечено следующее: |  |
| a) | Страховочные леера: |  |
| i | присоединённые к привинченным сквозными болтами или приваренным к палубе пластинам, или к другим подходящим прочным опорам на палубе справа и слева от диаметральной плоскости яхты, чтобы обеспечить надёжное закрепление страховочных сбруй; | MoMu 0,1,2,3 |
| ii | изготовленные из нержавеющего проволочного троса 1 х 19 диаметром минимум 5 мм (3/16") или тканой ленты эквивалентной прочности (рекомендуется тканая лента с минимальной разрывной прочностью 20 кН (2040 кгс или 4500 фунтов-силы)); | MoMu 0,1,2,3 |
| iii | которые, если изготовлены из нержавеющей стали 1/99 или позже, должны быть без покрытия и без какой-либо оплётки; | MoMu 0,1,2,3 |
| iv | по крайней мере два из которых желательно прикрепить на нижней стороне многокорпусной яхты на случай опрокидывания. | Mu 0,1,2,3 Категория |
| 4.04.2 | Точки пристёгивания: |  |
| a) | присоединённые к привинченным сквозными болтами или приваренным к палубе пластинам, или к другим подходящим прочным опорам рядом с такими местами как руль, шкотовые лебёдки и мачты, где члены экипажа работают длительное время; | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | которые вместе со страховочными леерами и постоянными страховочными линями позволяют членам экипажа: | MoMu 0,1,2,3 |
| i | пристегнуться перед выходом на палубу и отстегнуться после возвращения; | MoMu 0,1,2,3 |
| ii | оставаясь пристёгнутыми, легко перемещаться между рабочими участками на палубе и в кокпите (кокпитах) с минимальным количеством перестёгиваний; | MoMu 0,1,2,3 |
| c) | должны дать возможность двум третям экипажа быть одновременно пристёгнутыми, не пользуясь страховочными леерами; | MoMu 0,1,2,3 |
| d) | на тримаране с рулями на поплавках должны быть подходящие точки пристёгивания, не являющиеся деталями палубного оборудования или рулевого устройства, позволяющие пристёгнутому члену экипажа добраться до рулевого механизма. | Mu 0,1,2,3 |
| e) | Предупреждение – о U-образных болтах в качестве точек пристёгивания – см. п. 5.02.1(а). |  |
| 4.05 | Огнетушители |  |
| 4.05.1 | По крайней мере два огнетушителя, легко доступные и расположенные в удобных местах в разных частях яхты. | ** |
| 4.06 | Якоря |  |
| 4.06.1 | Якоря должны быть на борту в соответствии с таблицей: |  |

ТАБЛИЦА 12

| LOA | Требования | Категория гонок |
| --- | --- | --- |
| 8.5 м (28 ft) и более | 2 якоря с подходящей комбинацией цепи и каната, всегда готовые к немедленному использованию | MoMu 0,1,2,3 |
| До 8/5 м (28 ft) | 1 якорь с подходящей комбинацией цепи и каната, всегда готовый к немедленному использованию | MoMu 0,1,2,3 |
| Любая | 1 якорь, легко доступный | MoMu 4 |

| 4.07 | Ручной электрический фонарь (фонари) |  |
| --- | --- | --- |
| 4.07.1 | Должно быть обеспечено следующее: |  |
| a) | водонепроницаемый ручной электрический фонарь большой мощности или прожектор с запасными батареями и лампами и | Категория MoMu 0,1,2,3 |
| b) | водонепроницаемый ручной электрический фонарь с запасными батареями и лампой; | ** |
| c) | для категорий Mu 3,4 водонепроницаемый ручной элек-трический фонарь по п. 4.07.1(b) должен храниться в сумке, из которой его можно быстро достать. | Mu 3,4 |
| 4.08 | Руководство по первой медицинской помощи и сумка с предметами первой помощи. | ** |
| 4.08.1 | Должно быть подходящее руководство по первой меди-цинской помощи. При отсутствии требований Нацио-нальной организации рекомендуется последнее издание одного из следующих руководств: | ** |
| a) | International Medical Guide for Ships (Международное медицинское руководство для судов), Word Health Organisation, Geneva. | MoMu 0,1 |
| b) | First Aid at Sea (Первая помощь в море), by Douglas Justins and Colin Berry, изданная Adlard Coles Nautical, London. | MoMu 2,3,4 |
| c) | Le Guide de la medecine a distance (Руководство по меди-цинской помощи на расстоянии), by Docteur J Y Chauve, изданное Distance Assistance BP33 F-La Baule, cedex, France. Может быть в английском переводе. | ** |
| 4.08.2 | На борту должна быть сумка с предметами первой помощи. |  |
| 4.08.3 | Желательно, чтобы содержание и условия хранения аптечки первой помощи соответствовали содержанию руководства, вероятным условиям и продолжительности плавания и числу людей на борту яхты. | ** |
| 4.08.4 | Желательно, чтобы по крайней мере один член экипажа был хорошо знаком с методами оказания медицинской помощи при несчастных случаях, которые могут произойти в море, и мог установить радиосвязь для получения медицинской консультации по радио и (если имеется) спутниковой связи. См. п. 6.01. | ** |
| 4.09 | Туманный горн |  |
|  | На борту должен быть туманный горн | ** |
| 4.10 | Радиолокационный отражатель |  |
| 4.10.1 | На борту должен быть пассивный радиолокационный от-ражатель (то есть радиолокационный отражатель, не требующий источника энергии) (см. п. 4.10.3.3). | ** |
| 4.10.2 | Обращается внимание на стандарт ISO8729. Если радио-локационный отражатель уголковый, он должен иметь размер по диагонали не менее 456 мм (18"), если же от-ражатель не уголковый, то у него должна быть докумен-тально удостоверенная эквивалентная отражающая по-верхность (RCS) не меньше 10 м2. Минимальная высота расположения отражателя над водой – 4 м (13 ft). | ** Категория |
| 4.10.3.1 | Упомянутые в этих замечаниях и в п.п. 4.10.1 и 4.10.2 пассивные или активные устройства предназначены в первую очередь для использования в диапазоне Х (9ГГц). | ** |
| 4.10.3.2 | Наиболее эффективный радиолокационный отражённый сигнал от яхты может обеспечиваться с помощью радиолокационного ответчика-усилителя (RTE), который может быть на борту в дополнение к требуемому пассивному отражателю. Желательно, чтобы ответчик-уси-литель отвечал рекомендациям ITU-R 1176. Ответчик-усилитель (RTE) настоятельно рекомендуется. | ** |
| 4.10.3.3 | Лицо, ответственное за яхту, решает, выставлять пассивный отражатель или включать ответчик-усилитель, в зависимости от преобладающих условий. | ** |
| 4.10.3.4 | Обращается внимание на новую редакцию стандарта для радиолокационных отражателей в проекте IMO - Nav 49/19, Приложение 12, утверждение которого ожидается в течение 2004 года, предназначенного для обеспечения лучшей и более устойчивой эксплуатации, по сравнению с ISO 8729 или уголковым отражателем размером 456 мм (18"). Пассивный отражатель, соответствующий новому стандарту, может быть в виде цилиндра весом не более 5 кг, высотой 750 мм и диаметром 300 мм. | ** |
| 4.10.3.5 | Радар диапазона S (3 ГГц) часто используется на судах в дополнение к радару диапазона Х (9 ГГц). В диапазоне S (3 ГГц) обычный отражатель или RTE даёт отражённый сигнал примерно в 1/10 сигнала в диапазоне Х (9ГГц). | ** |
| 4.10.3.6 | Напоминаем яхтам, что никакой отражатель, активный или пассивный, не служит гарантией обнаружения яхты или определения её места судном, имеющим радиолока-тор. | ** |
| 4.11 | Навигационное оборудование |  |
| 4.11.1 | Карты На борту должны быть навигационные карты (не только электронные), книги “Огни и знаки” и прокладочный инструмент. | ** |
| 4.114.2 | Секстан Штурманам рекомендуется иметь секстан, подходящие таблицы и хронометр в качестве резервной навигацион-ной системы. | MoMu 0,1 |
| 4.12 | Надёжное хранилище для карт Должно быть обеспечено надёжное хранилище для карт, расположенное в главной каюте, где оно должно быть хорошо видно. Оно должно быть ясно отмечено, как и места хранения основных предметов спасательного оборудования. | Категория ** |
| 4.13 | Эхолот или ручной лот. Должен быть предусмотрен эхолот или ручной лот. | ** |
| 4.14 | Измеритель скорости или прибор, измеряющий пройденное расстояние (лаг). Должен быть предусмотрен измеритель скорости или при-бор, измеряющий пройденное расстояние (лаг). | MoMu 0,1,2,3 |
| 4.15 | Аварийное рулевое управление |  |
| 4.15.1 | Аварийное рулевое управление должно быть обеспечено следующим образом: |  |
| a) | за исключением случая, когда главным средством управления рулём является металлический румпель, который не может быть сломан, должен быть аварийный румпель, который можно прикрепить к баллеру руля; | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | члены экипажа должны знать альтернативные методы управления яхтой при любом состоянии моря в случае потери руля. По крайней мере один метод должен быть проверен в работе на борту яхты. Инспектор может потребовать, чтобы этот метод был продемонстрирован. | MoMu 0,1,2,3 |
| 4.16 | Инструмент и запасные части Должен быть инструмент и запасные части, включая подходящие средства для разъединения или отсечения стоячего такелажа от корпуса в случае необходимости. | ** |
| 4.17 | Название яхты Название яхты должно быть нанесено на различном пла-вающем оборудовании, таком как спасательные жилеты, вёсла, диванные подушки, спасательные круги и стропы и т. п. | ** |
| 4.18 | Отражающий материал морского типа Отражающий материал морского типа должен быть нанесён на спасательные круги, спасательные стропы, спасательные плоты и спасательные жилеты. См. п.п. 5.04, 5.08. | ** |
| 4.19 | Аварийные радиобуи (АРБ - EPIRBs) |  |
| 4.19.1 | Должен быть аварийный радиобуй, работающий на частоте 406 МГц, или аварийный радиобуй INMARSAT типа “Е”. | MoMu 0,1,2 |
| 4.19.2 | Рекомендуется, чтобы аварийный радиобуй с частотой 406 МГц включал встроенный приемник спутниковой системы навигации (GPS), а также передатчик с частотой 121.5 МГц для местного использования. АРБ INMARSAT типа “Е” включает оба этих устройства. | MoMu 0,1,2 Категория |
| a) | Следует АРБ на 406 МГц или типа “Е” зарегистрировать надлежащим образом в соответствующей организации. | MoMu 0,1,2 |
| 4.19.3 | Радиобуи с частотой только на 121.5 МГц больше не рекомендуется для подачи сигналов бедствия. Спутники, работающие на частоте 121.5 МГц, будут постепенно исчезать. Диапазон 121.5 МГц будет продолжать использоваться для местного поиска бортовыми радиопеленгаторами и для местного поиска подразделениями SAR. | MoMu 0,1,2 |
| 4.19.4 | Радиобуи АРБ следует проверять в соответствии с инструкцией изготовителя при покупке и затем по крайней мере ежегодно. | MoMu 0,1,2 |
| 4.19.5 | Организаторам соревнований следует иметь перечень зарегистрированных номеров радиобуёв АРБ на 406 МГц, готовый к немедленному использованию. | MoMu 0,1,2 |
| 4.19.6 | Следует обращать внимание на обеспечение локаторным устройством (например, буём “Argos”), работающим на частотах SAR, чтобы помочь спасению в случае оставления яхты. | MoMu 0,1,2 |
|  | Требования к яхтенным радиопеленгаторам см. п. 3.29.1 (e), и к индивидуальным аварийным радиобуям (PLB) – см. п. 5.07.1 (b). | MoMu 0 |
| 4.20 | Спасательные плоты | MoMu 1,2 |
| 4.20.1 | Конструкция спасательного плота |  |
| a) | Спасательный плот (плоты) должен вмешать весь экипаж и отвечать следующим требованиям: | MoMu 0,1,2 |
| b) | должен быть построен в соответствии с правилами SOLAS (см. Кодекс практики по спасательному оборудованию (LSA Code) 1997, Глава IV, издание IMO), за исключением того, что допустимы изменения, приведённые ниже в п.п. 4.20.1(b)(i) и (ii); | MoMu 0,1,2 |
| i | спасательный плот, который во всех других отношениях изготовлен в соответствии с правилами SOLAS, может, однако, иметь вместимость 4 человека или более (по требованиям SOLAS – не менее 6 человек); | MoMu 0,1,2 |
| ii | плот SOLAS может храниться в специально оборудо-ванном отсеке, как указано в п. 4.20.2(b), вместо стандартного жёсткого переносного контейнера; | MoMu 0,1,2 |
| c) | каждый спасательный плот должен содержать по крайней мере комплект оборудования типа SOLAS “А”. | MoMu 0,1,2 |
| d) | Спасательный плот (плоты) должен быть одного из следующих типов: |  |
| i | в соответствии со стандартами SOLAS (которые могут быть изменены п.п. 4.20.1(b)(i) и (b)(ii)), а также (во изменение п. 4.20(с)) с комплектом снабжения типа SOLAS “В”, или | Категория MoMu 0,1,2 |
| ii | в соответствии с Приложением А Часть I или Часть II Специальных Правил (Приложение А Часть I относится к спасательным плотам, изготовленным до 1/03, срок годности которых еще не истёк, а Приложение А Часть II содержит требования ко всем прочим плотам, кроме плотов SOLAS). | MoMu 0,1,2 |
| e) | Когда ISO 9650 будет опубликован как Международный стандарт (не проект), он будет рассматриваться как возможная альтернатива спецификации, приведённой в Части II Приложения А Специальных Правил ИСАФ. | MoMu 0,1,2 |
| 4.20.2 | Хранение спасательного плота Спасательный плот должен храниться либо: |  |
| a) | в переносном жёстком контейнере на рабочей палубе или в кокпите; либо | MoMu 1,2 |
| b) | в специально оборудованном жёстком отсеке, открываю-щемся в кокпит или на рабочую палубу, или примыкающем к ним, или открывающемся через транец, и содержащем только плот (плоты), при условии, что: | MoMu 1,2 |
| i) | каждый отсек водонепроницаем или самоосушаем (само-осушаемые отсеки будут считаться как часть объёма кокпита, за исключением тех, которые целиком выше уровня рабочей палубы или когда они осушаются независимо за борт из места хранения на транце); и | MoMu 1,2 |
| ii) | крышка каждого отсека может легко открываться под давлением воды; и | MoMu 1,2 |
| iii) | отсек сконструирован и построен так, чтобы плот можно было быстро и легко вынуть и спустить на воду; или | MoMu 1,2 |
| c) | (допускается только для яхт с датой постройки или серии до 6/01) упакован в контейнер, который не тяжелее 40 кг и безопасно хранится под палубой рядом с трапом входа. | MoMu 1,2 |
| d) | Плоты SOLAS могут храниться только в соответствии с п. 4.20.2(а) или (b). | MoMu 0,1,2 |
| 4.20.3 | Время распаковки |  |
| a) | Должна быть обеспечена возможность доставить каждый плот к леерам или спустить на воду в течение 15 секунд. | MoMu 0,1,2 |
| b) | Плоты весом более 40 кг желательно хранить так, чтобы их можно было вытащить или столкнуть в море без существенного подъёма; и | MoMu 0,1,2 |
| c) | желательно, чтобы яхтенный конец фалиня был постоянно прикреплён к прочной опоре на борту яхты; и | MoMu 0,1,2 |
| d) | желательно, чтобы на многокорпусной яхте хранилище спасательного плота было таким, чтобы плот можно было быстро вынуть и спустить на воду, независимо от того, опрокинута яхта или нет. | Категория Mu 0,1,2 |
| 4.20.4 | Обслуживание и проверка спасательного плота |  |
| a) | Сертификаты обслуживания и/или проверки или их копии должны храниться на борту яхты. | MoMu 0,1,2 |
| b) | Каждый плот SOLAS должен иметь действующий еже-годный сертификат с подтверждением статуса нового или проверенного от изготовителя спасательного плота или от признанной изготовителем станции обслуживания. | MoMu 0,1,2 |
| c) | Для спасательных плотов, изготовленных по Специальным Правилам, Приложение А Часть 1, каждый плот должен иметь либо действующий ежегодный сертификат с подтверждением статуса нового или проверенного от изготовителя или от признанной изготовителем станции обслуживания, либо, если изготовителем так установлено, он должен ежегодно проверяться (не обязательно распакованным) и яхта должна снабжаться письменным подтверждением изготовителя или признанной изготовителем станции обслуживания, удостоверяющим, что проверка прошла успешно. | MoMu 1,2 |
| d) | Спасательный плот, изготовленный по Специальным Правилам, Приложение А Часть II, должен иметь либо действующий ежегодный сертификат с подтверждением статуса нового или проверенного от изготовителя или от признанной изготовителем станции обслуживания, либо, если спасательный плот был изготовлен с правом на более продолжительный период между первоначальными обслуживаниями, если так установлено изготовителем, должен пройти первое обслуживание не позже, чем через 3 года после продажи, а второе – не позже, чем через 2 года после первого. Последующие обслуживания должны проводиться через интервалы не более 12 месяцев. | MoMu 1,2 |
| e) | Несмотря на установленные периоды обслуживания, настоятельно рекомендуется по крайней мере еже-годно проводить тщательный внешний осмотр и проводить обслуживание, если имеются любые признаки повреждения или износа. |  |
| 4.21 | Аварийные мешки |  |
| 4.21.1 | Аварийный мешок или контейнер бедствия для мно-гокорпусных яхт без спасательных плотов | Mu 3,4 |
| a) | На многокорпусной яхте без спасательного плота должны храниться в водонепроницаемом отсеке или в аварийном мешке, снабжённом вытяжным шнуром и зажимом, доступном в нормальном и перевёрнутом положении яхты, следующие предметы: | Mu 3,4 Категория |
| b) | Замечание: Не требуется дублировать предметы, пере-численные ниже, которые уже должны быть на борту по требованиям Специальных Правил. Это правило регламентирует только условия их хранения. | Mu 3,4 |
| c) | водонепроницаемая носимая морская УКВ радиостанция с комплектом запасных батарей; | Mu 3,4 |
| d) | водонепроницаемый ручной фонарь с запасными бата-реями и лампой; | Mu 3,4 |
| e) | 2 красные парашютные сигнальные ракеты и 3 красных фальшфейера; | Mu 3,4 |
| f) | водонепроницаемый проблесковый огонь с запасными батареями; | Mu 3,4 |
| g) | нож. | Mu 3,4 |
| 4.21.2 | Аварийный мешок для спасательного плота |  |
| a) | На яхте со спасательным плотом рекомендуется хра-нить в аварийном мешке, снабжённом вытяжным шну-ром и зажимом, следующие предметы: | MoMu 0,1,2 |
| b) | Замечание: Не требуется дублировать предметы, пере-численные ниже, которые уже должны быть на борту по требованиям Специальных Правил. Это правило регламентирует только условия их хранения. | MoMu 0,1,2 |
| c) | водонепроницаемая носимая морская УКВ радиостанция с комплектом запасных батарей; | MoMu 0,1,2 |
| d) | водонепроницаемый ручной фонарь с запасными бата-реями и лампой; | MoMu 0,1,2 |
| e) | 2 красные парашютные сигнальные ракеты, 3 красных фальшфейера и химический световой стержень циали-тового типа; | MoMu 0,1,2 |
| f) | водонепроницаемый носимый приемник электронной системы определения места (например, GPS); | MoMu 0,1,2 |
| g) | поисково-спасательный радиомаяк-ответчик (SART); | MoMu 0,1,2 |
| h) | непромокаемые костюмы или мешки с содержимым, необходимым для выживания; | MoMu 0,1,2 |
| i) | второй плавучий якорь для спасательного плота (не требуется, если спасательный плот уже имеет в своём комплекте запасной плавучий якорь) (рекомендуется стандарт ISO 17339) с вертлюгом и линём длиной более 30 м и диаметром более 9.5 мм; | MoMu 0,1,2 |
| j) | два безопасных консервных ножа; | MoMu 0,1,2 |
| k) | АРБ (EPIRB) на 406 МГц или типа “Е”, зарегистрированный на яхте (см. 4.19.2); | MoMu 0,1,2 Категория |
| l) | сумка с предметами первой помощи; | MoMu 0,1,2 |
| m) | вода; | MoMu 0,1,2 |
| n) | сигнальное зеркало; | MoMu 0,1,2 |
| o) | высококалорийная пища; | MoMu 0,1,2 |
| q) | нейлоновый шпагат, полиэтиленовые мешки, таблетки против морской болезни; | MoMu 0,1,2 |
| r) | водонепроницаемая носимая УКВ радиостанция авиационного диапазона (если район гонок это оправдывает). | MoMu 0,1,2 |
| 4.22 | Спасательный круги |  |
| 4.22.1 | Следующее должно быть на борту в пределах досягае-мости рулевого и готовое к быстрому использованию: | ** |
| a) | спасательный круг с самозажигающимся огнём и плаву-чим якорем, или спасательный строп с самозажигающим-ся огнем и без плавучего якоря. | ** |
| b) | В дополнение к указанному в п. а), один спасательный круг в пределах досягаемости рулевого, готовый к быстрому использованию, снаряжённый: | MoMu 0,1,2 |
| i | свистком, плавучим якорем, самозажигающимся огнём и | MoMu 0,1,2 |
| ii | шестом с флагом. Шест должен быть либо постоянно выставлен, либо полностью автоматически выставляться (без помощи рук) менее чем за 20 секунд. Он должен соединяться со спасательным кругом плавающим линём длиной 3 м (10 ft) и должен быть сконструирован так, чтобы флаг находился на высоте не менее 1.8 м (6 ft) над водой. | MoMu 0,1,2 |
| 4.22.2 | Если на борту есть по крайней мере два спасательных круга (и/или спасательных стропа с буём), то по крайней мере один из них должен обладать постоянной плавучестью (например, быть заполнен пенопластом). | MoMu 0,1,2 |
| 4.22.3 | Каждый надувной спасательный круг и любое автомати-ческое устройство (например, шест с флагом, выдвигаемый сжатым газом) должны проверяться и обслуживаться через промежутки времени, указанные в инструкциях их изготовителей. | ** |
| 4.22.4 | На каждый спасательный круг и спасательный строп дол-жен быть нанесён светоотражающий материал морского типа (4.18). | * * |
| 4.23 | Пиротехнические сигналы |  |
| 4.23.1 | Должны быть пиротехнические сигналы, соответствую-щие Главе III “Зрительные Сигналы” Кодекса практики по спасательному оборудованию (LSA Code) SOLAS, со сроком хранения в соответствии со сроком годности, указанным на штампе (если он имеется), или, если штампа со сроком годности нет, то не старше 4 лет. | ** Категория |

ТАБЛИЦА 13

| Красные пара-шютные ракеты LSA III 3.1 | Красные фальшфейеры LSA III 3.2 | Белые фальшфейеры* | Оранжевые дымовые шашки LSA III 3.3 | Категория гонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 4 | 2 | MoMu 0,1 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | MoMu 2,3 |
|  | 4 | 4 | 2 | Mo 4 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Mu 4 |
| * Желательно, чтобы характеристики белых фальшфейеров (кроме цвета и яркости свечения) соответствовали Главе III 3.2 Кодекса LSA. |

| 4.24 | Бросательный конец |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Должен быть предусмотрен бросательный конец длиной 15 – 25 м (50 – 75 ft), легко доступный из кокпита. | ** |
| b) | Рекомендуется типа “бросательная сумка” - см. Приложение D. | ** |
| 4.25 | Кокпитный нож Должен быть предусмотрен легко доступный с палубы или кокпита прочный, острый нож в ножнах, надёжно прикреплённый. | ** |
| 4.26 | Штормовые паруса и паруса для тяжёлой погоды |  |
| 4.26.1 | Конструкция |  |
| a) | Настоятельно рекомендуется, чтобы владельцы кон-сультировались со своим конструктором и парусным мастером для определения наиболее эффективных размеров штормовых парусов и парусов для тяжёлой погоды. Назначение этих парусов – обеспечить безопасное плавание яхты при тяжёлое погоде; они не рассматриваются как часть гоночного гардероба. Приведённые ниже площади являются максимальными. Возможно, для некоторых яхт в соответствии с их остойчивостью и другими характеристиками предпочтительнее меньшие площади. | ** |
| 4.26.2 | Хорошая видимость |  |
| a) | Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый штор-мовой парус был либо из хорошо видимого цветного материала (например, розовый, оранжевый или жёлтый), либо имел на каждой стороне нашивку хорошо видимого цвета; а также, чтобы поворотная мачта-крыло, используемая вместо триселя, имела на каждой стороне наклейку хорошо видимого цвета. |  |
| 4.26.3 | Материалы | Категория |
| a) | Ароматические полиамиды, углеволокно и подобные во-локна не должны использоваться в триселе или штормо-вом стакселе, но спектра/дайнима и подобные материалы разрешаются. | ** |
| b) | Настоятельно рекомендуется, чтобы стаксель для тя-жёлой погоды не содержал ароматических полиамидов, углеволокна и подобных волокон, иных чем спектра/дай-нима. | ** |
| 4.26.4 | Должно быть предусмотрено следующее: |  |
| a) | места на палубе для проводки шкотов для каждого штор-мового паруса и паруса для тяжёлой погоды; | ** |
| b) | каждый штормовой стаксель или стаксель для тяжёлой погоды должен иметь приспособления для крепления к штагу, независимые от устройства с ликпазом; | ** |
| c) | штормовой трисель, которым можно управлять незави-симо от гика, имеющий площадь не более 17.5% произ-ведения длин передней и нижней шкаторин грота. У него не должно быть ни фаловой дощечки, ни лат. Однако трисель не требуется на яхтах с поворотной мачтой-крылом, которая может служить равноценной заменой триселю; | MoMu 0,1,2 |
| d) | номер на парусе яхты и буква (буквы) как можно больших размеров наносятся на обеих сторонах триселя (или поворотной мачты-крыла, заменяющей трисель); | MoMu 0,1,2 |
| e) | штормовой стаксель площадью не более 5% квадрата вы-соты переднего треугольника, с максимальной длиной передней шкаторины 65% высоты переднего треугольника; | MoMu 0,1,2 |
| f) | стаксель для тяжёлой погоды (или парус для тяжёлой погоды на яхте без штага) площадью не более 13.5% квадрата высоты переднего треугольника и без риф-сезней; | ** |
| g) | либо штормовой трисель, как указано выше, либо рифы на гроте, позволяющие уменьшить высоту его передней шкаторины по крайней мере на 40%. | MoMu 3,4 |
| h) | На яхте с убирающимся в мачту гротом должна быть возможность поставить штормовой трисель при убранном гроте. | MoMu 0,1,2 |
| i) | Желательно, чтобы погон триселя позволял быстро поднять трисель, когда грот опущен и либо уложен на грота-гике, либо нет. | MoMu 0,1,2 |
| 4.27 | Плавучий якорь, морской якорь Настоятельно рекомендуется плавучий якорь (для отда-чи с кормы), или альтернативный морской (парашютный) якорь (для отдачи с носа) (см. Приложение F). | MoMu 0,1 |

РАЗДЕЛ 5 – ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

| 5.01 | Спасательный жилет | Категория |
| --- | --- | --- |
| 5.01.1 | Каждый член экипажа должен иметь спасательный жилет: | ** |
| a) | снабжённый свистком; | ** |
| b) | оснащённый светоотражающим материалом морского типа (4.18); | ** |
| c) | сочетаемый со страховочной сбруей; | ** |
| d) | если спасательный жилет надувной, то он должен регулярно проверяться на герметичность; | ** |
| e) | с чётко написанным названия яхты или именем носящего его. | ** |
| 5.01.2 | Настоятельно рекомендуется, чтобы спасательный жилет имел: | ** |
| a) | сигнальный огонь в соответствии с Кодексом LSA 2.2.3 SOLAS (белый, > 0.75 канделлы, > 8 часов); | ** |
| b) | не менее 150 Н плавучести и мог надёжно поддерживать потерявшего сознание человека лицом вверх под углом примерно 45 градусов к поверхности воды – в соответствии с EN396 или ближайшим эквивалентом; | ** |
| c) | кроч-строп (паховая лямка) или набедренные ремни; | ** |
| d) | брызгоотбойник (см. EN394); | ** |
| e) | если жилет надувной - систему наполнения сжатым газом. | ** |
| 5.02 | Страховочная сбруя и страховочные лини (привязь) |  |
| 5.02.1 | Каждый член экипажа должен иметь страховочную сбрую и страховочный линь длиной не более 2 м с карабином на каждом конце. | MoMu 0,1,2,3 |
| a) | Предупреждаем, что плоский карабин может отце-питься от U-образного болта, если он под нагрузкой повернётся под прямым углом к оси U-образного болта. По этой причине настоятельно рекомендуется использование карабинов с принудительными запирающими устройствами. | MoMu 0,1,2,3 |
| 5.02.2 | В дополнение к сказанному выше, по крайней мере 30% экипажа должны иметь: | MoMu 0,1,2,3 |
| a) | страховочный линь длиной не более 1 м или | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | карабин посередине 2-метрового страховочного линя. | MoMu 0,1,2,3 |
| 5.02.3 | Страховочный линь, приобретённый 1/01 или позже, должен иметь вплетённый цветной флаг – индикатор перегрузки. Испытавший перегрузку линь должен быть заменён как источник опасности. | MoMu 0,1,2,3 |
| 5.02.4 | Сбруя и спасательный жилет члена экипажа должны быть совместимы. | Категория MoMu 0,1,2,3 |
| 5.02.5 | Настоятельно рекомендуется, чтобы |  |
| a) | сбруя и страховочный линь соответствовали EN 1095 (ISO 12401) или ближайшему эквиваленту; | MoMu 0,1,2,3 |
| b) | постоянные страховочные лини были надёжно закреп-лены на рабочих местах; | MoMu 0,1,2,3 |
| c) | сбруя была оснащена кроч-стропом (паховой лямкой) или набедренными ремнями; | MoMu 0,1,2,3 |
| d) | обращалось внимание на износ и повреждение, жела-тельно, чтобы швы на сбруе и страховочных линях были резко контрастного цвета с окружающим материалом; | MoMu 0,1,2,3 |
| e) | карабины были такого типа, чтобы они сами не отстё-гивались от U-образного болта (5.02.1(а)) и моли быть легко отстегнуты под нагрузкой (напоминаем членам экипажа, что личный нож поможет освободиться от страховочного линя при крайней необходимости); | MoMu 0,1,2,3 |
| f) | член экипажа перед гонкой подогнал сбрую и затем сохранял бы её такой на протяжении гонки. | MoMu 0,1,2,3 |
| 5.03 | Персональные огни, указывающие место | MoMu 0 |
| a) | Должны быть предусмотрены две упаковки минифальш-фейеров или два огня, указывающих место человека (либо SOLAS, либо импульсные), для каждого члена экипажа: когда человек на палубе ночью, то один должен быть прикреплён на нём или быть при нём. | MoMu 0 |
| 5.04 | Костюмы для плохой погоды | MoMu 0 |
| a) | Для каждого члена экипажа должен быть предусмотрен костюм для плохой погоды с капюшоном. | MoMu 0 |
| b) | Рекомендуется, чтобы костюм для плохой погоды был оснащён светоотражающим материалом морского типа и имел верхние части и манжеты рукавов хорошо видимого цвета. См. 4.18. | ** |
| 5.05 | Нож Должно быть предусмотрено по одному ножу для каждого члена экипажа. | MoMu 0 |
| 5.06 | Водонепроницаемый ручной фонарь Должно быть предусмотрено по одному ручному водо-непроницаемому фонарю для каждого члена экипажа. | MoMu 0 |
| 5.07 | Снаряжение для выживания |  |
| 5.07.1 | Должно быть предусмотрено по одному комплекту сна-ряжения для выживания на каждого члена экипажа, включающему следующее: | MoMu 0 |
| a) | аварийный гидрокостюм костюм (обращается внимание на костюмы для постоянного ношения EN 1913-1, костюмы для покидания судна EN 1913-2 и Глава II, 2.3 Кодекса LSA); | Категория MoMu 0 |
| b) | подходящий АРБ (EPIRB) или PLB (Personal Locator Beacon – индивидуальный аварийный радиобуй), способный работать с бортовым пеленгатором в соответствии с тре-бованиями п. 3.29.1(d). | MoMu 0 |
| c) | Настоятельно рекомендуется обеспечивать каждого члена экипажа аварийным гидрокостюмом на многокорпусных яхтах в условиях, когда есть вероятность гипотермии. | Mu 1,2,3,4 |

РАЗДЕЛ 6 – ОБУЧЕНИЕ

| 6.01 | По крайней мере 30% экипажа, включая шкипера, в течение пяти лет перед стартом гонки должны пройти обучение, как теоретическое по темам п. 6.02, так и по темам п. 6.03, которые включают практические занятия. | Категория MoMu 0,1 |
| --- | --- | --- |
| 6.01.1 | Настоятельно рекомендуется, чтобы все члены экипажа проходили обучение по выживанию человека по крайней мере каждые пять лет. | ** |
| 6.01.2 | Если другое не оговорено в Положении о соревновании, то действующий сертификат, полученный на утверждённых ИСАФ курсах обучения по выживанию человека в море, должен быть принят проводящей организацией в качестве подтверждения соответствия требованиям п. 6.01 Специальных Правил. Подробнее см. Приложение G – Примерный курс обучения. | MoMu 0,1 |
| 6.02 | Учебные темы для теоретических занятий |  |
| 6.02.1 | Уход за спасательным оборудованием и его эксплуатация | MoMu 0,1 |
| 6.02.2 | Штормовые паруса | MoMu 0,1 |
| 6.02.3 | Борьба за живучесть судна и ремонт | MoMu 0,1 |
| 6.02.4 | Тяжёлая погода – режим экипажа, управление яхтой, плавучие якоря | MoMu 0,1 |
| 6.02.5 | Человек за бортом – предупреждение падения и подъём | MoMu 0,1 |
| 6.02.6 | Оказание помощи другому судну | MoMu 0,1 |
| 6.02.7 | Гипотермия | MoMu 0,1 |
| 6.02.8 | Организация и методы SAR (Служба поиска и спасения) | MoMu 0,1 |
| 6.02.9 | Предсказание погоды | MoMu 0,1 |
| 6.03 | Темы обучения для практических занятий | MoMu 0,1 |
| 6.03.1 | Спасательные плоты и спасательные жилеты | MoMu 0,1 |
| 6.03.2 | Противопожарные мероприятия и использование огнетушителей | MoMu 0,1 Категория |
| 6.03.3 | Несчастные случаи и первая помощь | MoMu 0,1 |
| 6.03.4 | Средства связи (УКВ, GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System – Глобальная система связи при бедствии для обеспечения безопасности на море), спутниковая связь и т.д.) | MoMu 0,1 |
| 6.03.5 | Пиротехника и АРБ (EPIRB) | MoMu 0,1 |
| 6.04 | Регулярное обучение на борту | ** |
| 6.04.1 | Рекомендуется, чтобы экипаж практиковался с прием-лемой периодичностью в обеспечении безопасности, включая манёвры по подъёму человека из-за борта. | ** |

ПРИЛОЖЕНИЕ А Часть I

Минимальные требования, предъявляемые к яхтенным спасательным плотам, изготовленным до 1/2003

Приложение А не охватывает спасательные плоты, предназначенные для гонок Категории 0

- Общая конструкция

Спасательный плот (плоты), способный вместить весь экипаж, должен отвечать следующим требованиям:

- Место хранения – см. Специальные Правила 4.20.2.

- Спасательный плот должен быть предназначен и использоваться исключительно для спасения жизни в море.

- Спасательный плот должен быть сконструирован так, чтобы он был устойчив на волнении, когда он полностью надут и плавает тентом вверх.

- Конструкция спасательного плота должна включать тент или укрытие, которое должно автоматически становиться на место, когда плот надут, если Национальная организация или Положение о соревновании не требуют иное. Это укрытие должно быть способно защитить находящихся в нём от внешних воздействий и должно иметь средства для сбора дождевой воды. Тент спасательного плота должен быть хорошо заметного цвета.

- Спасательный плот должен быть снабжён фалинем и должен иметь спасательный леер, окружающий его снаружи. Спасательный леер должен быть также укреплён по периметру внутри плота.

- Спасательный плот должен легко переворачиваться одним человеком, если он надуется в перевёрнутом положении.

- Каждый вход спасательного плота должен быть оснащён эффективными средствами, чтобы дать возможность людям подняться на борт из воды.

- Спасательный плот должен быть упакован в чехол или другой контейнер, сконструированный так, чтобы он мог противостоять сильному износу в морских условиях. Спасательный плот в чехле или другом контейнере должен обладать плавучестью.

- Плавучесть плота должна быть обеспечена делением на чётное число изолированных отсеков, половина из которых должна быть способна удержать без контакта с водой количество людей, на которое рассчитан спасательный плот, без уменьшения общей поддерживающей площади.

- Число людей, на которое должен быть рассчитан надувной спасательный плот, должно быть равно:

i   наибольшему целому числу, полученному делением на 0.096 измеренного в кубических метрах объёма главных камер, обеспечивающих плавучесть (в этот объём не должны включаться ни арки, ни банки, если они установлены), в надутом состоянии; или

ii  наибольшему целому числу, полученному делением на 3720 площади пола, измеренной в квадратных сантиметрах (в эту площадь можно включать банку или банки, если они установлены), надутого спасательного плота; должно браться меньшее из полученных чисел.

k)  Пол спасательного плота должен быть водонепроницаемым и, если Национальной организацией или Положением о соревновании не предписано иное, должен быть способным достаточно изолировать от холода или:

i   с помощью одного или нескольких отсеков, которые обитатели могут надуть, если пожелают, или которые надуваются автоматически и могут быть спущены и вновь надуты обитателями; или

ii  другими равноценными по эффективности способами, не зависящими от надувания.

- Оборудование

- одно плавающее спасательное кольцо, прикреплённое к плавающему линю длиной по крайней мере 30 метров;

- один безопасный нож и один черпак;

- две губки;

- один плавучий или морской якорь, постоянно прикреплённый к плоту (рекомендуется соответствующий ISO 17339 или эквивалент);

- два весла;

- один ремонтный комплект, с помощью которого можно отремонтировать проколы в отсеках плавучести;

- один ножной насос или воздушные меха;

- один герметичный электрический фонарь;

- три ручных красных сигнала бедствия в соответствии с п. 36 SOLAS;

- шесть таблеток от морской болезни на каждого человека, из расчёта вместимости плота;

- инструкция на пластиковом листе, как выжить на спасательном плоту;

- спасательный плот должен надуваться газом, который не вреден для обитателей, надувание должно производиться автоматически либо при выдёргивании линя, либо каким-либо другим столь же простым и эффективным способом. Должны быть предусмотрены средства, чтобы можно было использовать ножной насос или меха для поддержания давления.

- Маркировка спасательного плота

  - На каждый спасательный плот должна быть чётко нанесена маркировка с названием яхты или номером на парусах из опознавательного кода на:

- тенте;

- днище;

- чехле или контейнере;

- сертификате.

  - Цифры и буквы на спасательном плоту должны быть как можно большего размера и резко контрастного цвета. На каждом плоту должен быть надёжно прикреплён отражающий материал морского типа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Часть II

Минимальные требования к яхтенным спасательным плотам

Приложение А не охватывает спасательные плоты, предназначенные для

гонок Категории 0

- Введение

В своём отчёте от 12/00, ссылаясь на отсутствие исчерпывающего современ-ного стандарта для яхтенных спасательных плотов, следователь Сиднея после гонки Хобарт 1998 рекомендовал, чтобы спасательные плоты для яхтсменов соответствовали конструктивным требованиям правила 15 SOLAS 1960 года. Плоты SOLAS обычно тяжелее, более дорогие и более неуклюжие, чем плоты для яхтсменов, и сконструированы для коммерческих судов.

В 1999 г. Комитет по Специальным Правилам Совета по крейсерским гонкам –  ORC (теперь Подкомитет Специальных Правил ИСАФ) создал рабочую группу для изучения требований к спасательным плотам, принимая во внимание опыт гонок Фастнет 79, Хобарт 98 и другие источники. Настоящие минимальные требования Части II Приложения А является проектом для изучения.

Хотя работа в развитие ISO (International Standartization Organization – Международная организация по стандартизации) ведётся около 14 лет, ожидаемая публикация стандарта ISO 9650, охватывающего спасательные плоты для яхтсменов, так и не состоялась. Когда ISO 9650 будет пригоден для общего использования, Подкомитет Специальных Правил изучит его с точки зрения принятия взамен требований Части II Приложения А или их переработки.

В соревнованиях 0, 1 и 2 Категорий, проходящих вдали от берега и проводимых по Специальным Правилам ИСАФ для крейсерских гонок, требуются спасательные плоты. Для Категории 0 спасательный плот должен быть типа SOLAS с изменениями, разрешёнными Специальными Правилами. Спасательный плот для Категорий 1 и 2 должен быть либо:

- модели SOLAS с изменениями, разрешёнными Специальными Правилами, либо

- модели “ORC” в соответствии с Частью I Приложения А Специальных Правил, если плот был изготовлен до 1/03, либо

- модели “ИСАФ” в соответствии с Частью II Приложения А Специальных Правил.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЯХТЕННЫМ

НАДУВНЫМ СПАСАТЕЛЬНЫМ ПЛОТАМ

1.	ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ и ОБЩЕЕ

| 1.1 | Назначение | Цель этих требований – охарактеризовать надувные спасательные плоты для яхтсменов, которые по своему проекту, конструкции и оборудованию отражают лучшую современную практику и используют тяжело приобретённый опыт в деле спасения жизни на море. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Прочность изготовления | Каждый спасательный плот должен быть сконструиро-ван так, чтобы мог выдержать 20 дней на воде при всевозможных морских условиях при температуре воздуха от –15 до +65°С, при этом спасательный плот должен успешно пройти испытания на тройное давление по пункту 2.03.03, приведённому ниже. |
| 1.2 | Отпечатанные условные обозначения и инструкции | Все условные обозначения и инструкции на спасательном плоту и его оборудовании должны быть напечатаны на простом английском языке буквами как можно большего размера (и могут быть повторены на другом языке). Надписи должны быть достаточно крупными, чтобы их могли прочесть люди с обычными дефектами зрения без помощи очков. Печать должна быть резко контрастного цвета на одноцветном фоне. |
| 1.3 | Определение человека | Применительно к этим Требованиям, “люди” будут иметь средний вес в раздетом виде 75 кг (один обнажённый человек весит 75 кг), и должны быть одеты в одежду для плохой погоды или в аварийные гидрокостюмы и яхтенные сапоги, а также на каждом должен быть надувной или заполненный плавучим материалом спасательный жилет с плавучестью 150 Н. |
| 1.4 | Высота падения | Спасательный плот должен быть изготовлен так, чтобы после сбрасывания его в воду с высоты 6 м плот и его оборудование работало удовлетворительно. |
| 1.5 | Тент | Спасательный плот должен иметь тент для защиты находящихся в нём от внешних воздействий, который автоматически устанавливается на место, когда спасательный плот спущен на воду и плавает. Тент должен оставаться поднятым даже в случае повреждения одной из камер плавучести. |
| 1.6 | Изоляция тента | Изоляция тента произвольная. |
| 1.7 | Внутренняя окраска, не вызывающая дискомфорта | Для этой цели внутри тента можно использовать синий или иной цвет. |
| 1.8 | Детали входа | Каждый вход должен быть ясно обозначен и оборудован эффективным регулируемым закрывающим устройством, которое может быть легко и быстро открыто как изнутри, так и снаружи, и может быть закрыто изнутри спасательного плота так, чтобы регулировать вентиляцию, но исключать проникновение морской воды, ветра и холода. Спасательные плоты для более чем восьми человек* должны иметь по крайней мере два независимых входа. Для застёгивания закрывающего устройства могут использоваться удобные застёжки “липучка” или большие молнии, или шнуры или ленты, которые не надо привязывать или связывать. Для застёгивания с помощью шнуров или лент могут быть предусмотрены зажимы и т.п. Любое закрывающее устройство должно быть таким, чтобы им можно было легко пользоваться замёрзшими, мокрыми, онемевшими руками. *См. 1.3. |
| 1.9 | Вентиляция | Тент должен обеспечивать достаточно воздуха для находящихся в нём в любое время, даже при закрытых входах. |
| 1.10 | Отверстие (отверстия) для обзора | Тент должен быть оборудован по крайней мере одним отверстием для обзора, чтобы иметь возможность обозревать горизонт на 360 градусов. Прозрачные пластиковые окна могут быть встроены в тент как вспомогательные, но не заменяющие эти функции. |
| 1.11 | Сбор дождевой воды | Тент должен быть снабжён соответствующими средст-вами для сбора дождевой воды. Устройство для сбора дождевой воды должно иметь эффективные средства для предотвращения нежелательного попадания воды при штормовой погоде. |
| 1.12 | Монтаж SART | Тент должен быть оборудован средствами для монтажа радиолокационного ответчика для спасательных судов (SART) на высоте не менее 1 м над поверхностью моря. Место для монтажа должно быть ясно маркировано “SART – SEACH AND RESCUE RADAR TRANS-PONDER” (“РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ОТВЕТЧИК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ”). |
| 1.13 | Высота тента | Тент должен иметь достаточную высоту над головами людей, сидящих внутри людей в любой его части. |
| 1.14 | Несущая способность | Спасательный плот должен быть сконструирован так, чтобы вмещать оговоренное максимальное число людей*, от 4 до 12 включительно, при условии, что оговоренное число не превышает: 1.14.1. – наибольшее целое число, полученное делением на 0.096 объёма, измеренного в кубических метрах, главных камер, обеспечивающих плавучесть (в этот объём не должны включаться ни арки, ни банки, если они установлены), в надутом состоянии; или 1.14.2. – наибольшее целое число, полученное делением на 0.372 внутренней площади спасательного плота в горизонтальной плоскости (эта площадь может включать банку или банки, если они установлены), измеренной в квадратных метрах, по самой внутренней кромке камер плавучести; или 1.14.3. – число людей*, которые могут сидеть с приемлемым комфортом и высотой над головой без соприкосновения с любым оборудованием спасательного плота. 1.14.4 Спасательный плот, надутый до проектного рабочего давления на спокойной воде, со спущенными наибольшей камерой плавучести и надувным дном (если имеется), должен сохранять положительную высоту надводного борта, когда он загружен полным комплектом людей* или их эквивалентом по весу, распределённым случайным образом. *См. 1.3. |
| 1.15 | Материалы | Материалы должны соответствовать требованиям стандарта ISO/DIS 9650-3 от 22/02/2002 или позже. |
| 1.16 | Запасной номер |  |
| 1.17 | Страховочные леера внутренние и наружные | Спасательный плот должен быть оборудован внутрен-ними и наружными страховочными леерами, изготов-ленными из шнура или тесьмы, которые должны быть яркого цвета, контрастного цвету спасательного плота, быть не гниющими и стойкими к воздействию атмосферы, масел и нефтепродуктов. Они должны быть присоединены к спасательному плоту таким образом, чтобы при их обрыве или повреждении, не повреждалась конструкция спасательного плота. Страховочные леера должны быть такими, чтобы за них можно было схватиться без повреждения руки или скольжения. Страховочный леер из троса должен иметь диаметр по крайней мере 9.5 мм; страховочный леер из тесьмы должен иметь ширину по крайней мере 25 мм. Страховочные леера и их крепления должны противо-стоять ударным нагрузкам и истиранию от прикреп-лённых к ним страховочных сбруй яхтсменов. Прочность на разрыв страховочного линя и точек его крепления должна быть по крайней мере 2 кН. |
| 1.17.1 | Фалинь | 1.17.1.1 Фалинь должен быть длиной более 9 м. Фалинь и его крепление должны включать систему, которая способна поглотить ударную нагрузку без обрыва и без повреждения спасательного плота. 1.17.1.2 Минимальный диаметр фалиня должен быть 9.5 мм. Прочность на разрыв фалиня и его крепления к спасательному плоту должна быть не менее 7.5 кН, а для плотов вместимостью более 8 человек* прочность на разрыв фалиня и его крепления к спасательному плоту должна быть не менее 10 кН. 1.17.1.3 Фалинь должен противостоять атмосферным воздействиям и должен быть изготовлен из нейлонового или полиэфирного троса. На фалине должен быть предусмотрен цветной индикатор в одном метре от точки крепления. 1.17.1.4 Запасной номер 1.17.1.5 Фалинь должен быть прикреплён к спасатель-ному плоту вблизи входа, где также находится безопасный нож в кармане с ясной маркировкой “SAFETY KNIFE” (“БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ”). *См. 1.3. |
| 1.18 | Лампа на тенте | На верху тента спасательного плота должна быть укреплена включаемая вручную лампа в соответствии с IMO MSC 48(66). Батареи должны быть такого типа, которые не портятся от намокания или влажности при хранении спасательного плота. |
| 1.19 | Лампа внутри тента | Лампа внутри тента не обязательна. |
| 1.20 | Конструкция камер плавучести | Главная камера плавучести должна быть разделена не мене чем на два отдельных отсека, которые надуваются через невозвратные клапаны на каждом отсеке. |
| 1.21 | Днище | 1.21.1 Днище спасательного плота должно быть во-донепроницаемым. Для использования в холодных водах должны быть предусмотрены средства для изоляции днища. Желательно, чтобы организаторы гонок в Положении о соревновании указали, может ли отсут-ствопать изоляция. 1.21.2 Если днище изолировано металлической фольгой, на днище и ещё по крайней мере один раз на внутренней поверхности камер плавучести, где лучше всего видно, должно быть нанесено предупреждение: “KEEP ELECT-RONIC BEACONS CLEAR OF FLOOR” (“ДЕРЖИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БУИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДНИЩА”). |
| 1.22.1 | Система надувания | 1.22.1.1 Система первоначального надувания должна при-водиться в действие резким вытягиванием фалиня, обеспечивающим выход сжатому газу. Все последующие усилия, приложенные к фалиню, должны действовать непосредственно на точку буксировки или любую другую точку, имеющую прочность, эквивалентную величине, требуемой для фалиня (см. 1.17.1). 1.22.1.2 Механизм системы надувания должен достигать полностью открытого положения при приложении к фалиню вытягивающей силы, не превышающей 150 Н, и с перемещением, не превышающим 200 мм. 1.22.1.3 Рабочий механизм должен быть изготовлен из стойких к коррозии материалов, способных противо-стоять без повреждения нагрузке 450 Н. Пусковой тросик не должен вызывать износа ткани камер плавучести трением и должен соответствовать требованиям ISO 15738 к системам газонаполнения. |
| 1.22.2 | Время надувания | Проектное рабочее давление должно достигаться за 3 минуты при 20°С в соответствии с тестом п. 2.11. |
| 1.23.1 | Противодейст-вие излишнему давлению (предохрани-тельные клапаны) | Каждый надувной отсек должен выдерживать давление, равное по крайней мере утроенному рабочему давлению, и должен быть защищён от превышения давления выше рабочего более чем в два раза либо с помощью предохранительного клапана, либо регулированием подачи газа. Каждый клапан должен иметь маркировку, соответствующую установленному предельному давлению (эта маркировка может быть цветным кодом, характерным для изготовителя клапана). |
| 1.23.2 | Доступ к предохрани-тельным клапанам | Каждый предохранительный клапан должен быть досту-пен человеку*, находящемуся на спасательном плоту, чтобы клапан можно было временно отключить. *См. 1.3. |
| 1.24 | Подкачка | Должны быть предусмотрены средства, чтобы находящиеся в плоту просто и легко подсоединили прилага-емый воздушный насос к соответствующему клапану каждого надувного отсека так, чтобы можно было поддерживать рабочее давление. |
| 1.25 | Невозвратный клапан | Должен быть предусмотрен невозвратный клапан в каждом входе для газа в надувную камеру. |
| 1.26 | Запасной номер |  |
| 1.27 | Доступ внутрь плота | По крайней мере один вход должен быть оборудован полужёсткой бортовой аппарелью, способной выдержать человека* весом 75 кг и позволяющей человеку* с не более чем средними физическими данными без посторонней помощи подняться на борт спасательного плота из воды. Бортовая аппарель должна быть устроена так, чтобы избежать значительной утечки воздуха из отсеков плавучести, если аппарель повреждена, и в любом случае ограничить такие утечки так, чтобы давление в отсеке плавучести не упало более чем на 50% ниже его проектного рабочего давления. Любой шланг высокого давления или другое приспособление, не предназначенное служить частью системы подъёма на борт, не должно препятствовать процессу подъёма из воды. *См. 1.3. |
| 1.28 | Бортовой трап | Входы, не оборудованные бортовой аппарелью, должны иметь бортовым трапом, нижняя ступень которого должна быть утяжелена и находиться не менее чем на 0.4 м ниже ватерлинии незагруженного спасательного плота. |
| 1.29 | Средства для облегчения подъёма на борт | Внутри каждого входа спасательного плота должны быть средства, чтобы помочь человеку* втянуть самого себя внутрь плота: они должны включать спасательный линь с клевантами или другими захватами, прикреплённый к дальней стороне внутри плота или к середине днища. Верёвка и тесьма должны соответствовать приведённому выше п. 1.17. *См. 1.3. |
| 1.30 | Остойчивость плота | Каждый надувной спасательный плот должен быть сконструирован так, чтобы, будучи полностью надутым и плавающим тентом вверх и с любой загрузкой от нуля до полного комплекта пассажиров, он был остойчив при бурной погоде. |
| 1.31 | Несиммет-ричная загрузка | Нормально надутый спасательный плот при спокойном море не должен переворачиваться или быть затопленным, когда все пассажиры, каждый одетый в 150 N спасательный жилет, собрались вместе сначала у одного, а затем у противоположного борта. |
| 1.32. | Средства для постановки перевёрнутого спасатель-ного плота в нормальное положение | .1 Остойчивость спасательного плота в перевёрнутом положении должна быть такой, чтобы его мог поставить в нормальное положение один человек* при волнении и в спокойную погоду. .2 Должна быть предусмотрена тесьма и/или верёвка, соответствующая приведённому выше п. 1.17, на нижней стороне спасательного плота, чтобы облегчить действия одного человека* по постановке перевёрнутого спаса-тельного плота в нормальное положение. .3 Позиция человека* в воде, намеревающегося поставить плот в нормальное положение, должна быть чётко отмечена на камере плавучести. *См. 1.3. |
| 1.33 | Запасной номер |  |
| 1.34 | Балластный карман (карманы) | Спасательный плот должен быть оборудован водяным балластным карманом (карманами), отвечающим следующим требованиям: 1.34.1 карман (карманы) должен наполняться по крайней мере на 60% своей ёмкости за 25 секунд после развёртывания; 1.34.2 карман (карманы) должен иметь общую ёмкость по крайней мере 220 литров для спасательных плотов на 4 – 10 человек* и по крайней мере 240 литров для спасательных плотов на 10 – 12 человек*; 1.34.3 если имеется больше одного кармана, то они должны быть расположены симметрично по периферии спасательного плота. Если имеется только один карман, его периферия должна располагаться симметрично относительно периферии спасательного плота; 1.34.4 если надо, должны быть предусмотрены средства, позволяющие воздуху быстро выйти из-под спасатель-ного плота. *См.1.3. |
| 1.35 | Внешней цвет | Все внешние поверхности спасательного плота, включая укрытие, балластные карманы, днище и аппарели должны быть хорошо заметного цвета, за исключением того, что наружные поверхности камер плавучести могут не быть хорошо заметного цвета. |
| 1.36 | Тип газа | Газ или смесь газов, используемая для надувания спасательного плота, должна быть нетоксичной и невоспламеняемой; содержание влаги в ней не должно превышать 0.015% по массе. |
| 1.37 | Запасной номер |  |
| 1.38 | Запасной номер |  |
| 1.39 | Запасной номер |  |
| 1.40 | Запасной номер |  |
| 1.41 | Газовый баллон | Если баллон изготовлен из стали, он должен соответ-ствовать ISO 9809-3, если Национальной организацией не предписано что-либо иное. Газовый баллон должен быть коррозионно-стойкий. Баллон должен иметь маркировку с указанием его испытательного гидравлического давления. |
| 1.42 | Разрывной диск | Если используется сжиженный газ, баллон должен быть оснащён коррозионно-стойким разрывным диском в соответствии с ISO 6718 или эквивалентным предохранительным устройством, чтобы предотвратить взрыв баллона. Разрывной диск или предохранительное устройство должно срабатывать прежде, чем давление внутри баллона достигнет гидравлического испытательного давления баллона. |
| 1.43 | Запорная пластина | Должна использоваться запорная пластина или вентиль, способный удерживать газ в баллоне до тех пор, пока не сработает система газонаполнения спасательного плота. Эта запорная пластина или вентиль должны выдерживать гидравлическое испытательное давление баллона. |
| 1.44 | Шланг высокого давления | Если для подачи газа из баллона в камеру плавучести используется комплектный шланг высокого давления, он должен удовлетворять следующим условиям: 1.44.1 – не должно быть утечек или каких-либо признаков повреждения при гидравлическом испытании в течении минимум одной минуты в соответствии с ISO 1402 под давлением 12.5 МПа для сжиженных газов или 20 МПа для несжиженных газов; 1.44.2 – он должен работать в диапазоне температур от –45 до +65°C включительно для сжиженных газов и от –20 до +65°С включительно для несжиженных газов; 1.44.3 – при самой низкой температуре каждого из диапазонов, определённых в п. 1.44.2 выше, шланг должен быть изогнут на 180° на оправке радиусом 5 см и должен отвечать требованиям п. 1.44.1; 1.44.4 – комплектный шланг не должен касаться никаких острых кромок, и не должно быть никаких признаков коррозии при проведении соответствующих испытаний, определённых в ISO (для каждого рабочего испытания может использоваться новый шланг); 1.44.5 – разрывное давление сборки со шлангом должно быть не менее 168% испытательного гидравлического давления сборки со шлангом; 1.44.6 – шланг высокого давления должен быть установлен так, чтобы избежать помех операциям посадки (см. п. 1.27 выше). |
| 1.45 | Сертификат маркировок плота | Спасательный плот и его контейнер или чехол, а также соответствующий сертификат, который должен храниться на борту яхты, должны показывать следующую информацию. Маркировка спасательного плота должна быть на хорошо видимом месте, чёткая и не смываемая и не должна оказывать вредного влияния на окружающие материалы. Все письменные инструкции должны быть на английском языке и могут быть повторены на любом другом языке. Разрешается наносить эту информацию на стойкой к морской воде наклейке, надёжно прикреплённой к спасательному плоту на видном месте: .1 число человек*; .2 наименование изготовителя; .3 название типа плота, если есть; .4 “Соответствует Приложению А Часть II СП ИСАФ” плюс описание любых возможных дополнений (например, изолированное днище, упаковка с дополнительным содержимым); .5 дата последнего обслуживания и идентификация станции обслуживания; .6 рекомендуемая периодичность обслуживания; .7 максимальная высота спуска на воду; .8 длина фалиня; .9 инструкции по спуску на воду; .10 заводской номер (см. п.6.2, Идентификация); .12 дата изготовления; .13 какие дополнительные устройства установлены: .13.1 изолированное днище ДА/НЕТ? .13.2 изолированное укрытие ДА/НЕТ? .13.3 специальный цвет внутри ДА/НЕТ? .13.4 лампа внутри ДА/НЕТ? .14 перечень содержимого упаковки снаряжения. *См. 1.3 |
| 1.46 | Запасной номер |  |
| 1.47 | Запасной номер |  |
| 1.48 | Карманы для оборудования | Должны быть предусмотрены по крайней мере два кармана для оборудования, изготовленные из прозрачного гибкого материала с дренажными отверстиями и снабжённые застёжками “липучка”, подходящим образом прикреплённые к аркам труб укрытия. Цель – хранение незакреплённого оборудования, где его можно видеть, держать легко доступным, но сохранять от потери и, насколько возможно, уберечь от постоянного намокания. |
| 1.49 | Отражающий материал | К каждому спасательному плоту должен быть прикреп-лён отражающий материал с минимальной площадью поверхности 1500 см2. Около 2/3 поверхности этого материала должно быть прикреплено к верхней половине укрытия и приблизительно 1/3 – на наружной части днища спасательного плота. Отражающий материал должен соответствовать IMO А.658 (16). |

2.	ЧАСТЬ ВТОРАЯ  — ИСПЫТАНИЯ

Типичный образец каждого плота должен удовлетворительно  пройти следующие испытания. Грузы, используемые при испытаниях, могут быть мешками, заполненными водой или песком.

| 2.1 | Испытание при спуске на воду | Расположите укомплектованный спасательный плот, упакованный в его чехол или контейнер, на высоте 6 метров над поверхностью воды. Прикрепите фалинь к неподвижной точке так, чтобы он размотался, когда спасательный плот упадёт. Сбросьте спасательный плот на воду и оставьте его плавать с течение 30 минут, затем надуйте его, вытянув фалинь. Измерьте время, за которое: 2.1.1 камеры плавучести надулись до окончатель-ной формы, и убежище полностью развернулось; 2.1.2 достигнуто проектное рабочее давление. Поднимите спасательный плот из воды. Тщательно проверьте спасательный плот и его оборудование. Не должно быть никаких видимых повреждений или неисправностей. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Проверка на вместимость | Проверьте реальным испытанием на плавающем плоту, что установленное количество человек* может быть размещено, причём каждый человек в сидячем положении. *См. 1.3. |
| 2.2.1 | Проверка минимальной высоты надводного борта | Надуйте спасательный плот до нормального рабочего давления и при спокойных условиях на море равномерно загрузите спасательный плот грузами по 75 кг в количестве, равном числу человек*, которое является номинальной вместимостью. Высота надводного борта, измеренная в различных точках по периметру, должна быть по крайней мере 250 мм для спасательного плота вместимостью 4 человека* и 300 мм для всех более крупных спасательных плотов. *См. 1.3. |
| 2.3.1 | Проверка поддержания давления в камерах плавучести и опорах тента | Надуйте до проектного рабочего давления, затем оставьте стоять на 30 минут. Подрегулируйте, если необходимо, до проектного рабочего давления, запишите окружающую температуру, подождите 1 час и запишите измеренное окончательное давление и окружающую температуру. Если необходимо, введите поправку на изменение температуры – 0.4 кПа на градус Цельсия. Окончательное давление, скорректированное, если необходимо, должно быть не менее 95% от начального давления. Проверка действительна только в случае, если изменение температуры в камере не превышает 3°С. |
| 2.3.2 | Проверка поддержания давления в надувном днище (если имеется) | Надуйте до проектного рабочего давления, подождите 30 минут и запишите окончательное давление, которое должно быть не менее 95% проектного рабочего давления. |
| 2.3.3 | Проверка на избыточное давление | Надуйте камеры плавучести и укрытия до трёхкратного проектного рабочего давления при температуре 20±2°С и подождите 10 минут. Во время этой проверки предохранительный клапан должен оставаться в нерабочем состоянии. Запишите конечное давление, которое должно быть не менее 95% проектного рабочего давления. Тщательно проверьте спасательный плот и его оборудование. Не должно быть никаких видимых повреждений или неисправностей. |
| 2.4 | Проверка противодействия затоплению | .1 Спасательный плот, надутый до проектного рабочего давления, в условиях спокойной воды должен нести полную загрузку по числу людей*. Если имеется надувное днище, то оно должно быть спущено. .2 Затем спасательный плот должен быть заполнен водой до верхней кромки верхних камер плавучести и оставлен в этом состоянии на 10 минут. .3 Во время этой проверки спасательный плот не должен испытывать каких-либо деформаций. Тщательно проверьте спасательный плот и его оборудование. Не должно быть никаких видимых повреждений или следов износа. *См. 1.3. |
| 2.5 | Проверка прыжками | Спасательный плот, надутый до проектного рабочего давления, на спокойной воде должен быть способным противостоять без каких-либо видимых повреждений и износа падению на укрытие и во вход спасательного плота (как в открытом, так и в закрытом состоянии) груза 75 кг с высоты 3 метра над уровнем воды. Общее число “падений” должно быть равно расчётной вместимости спасательного плота. |
| 2.6 | Буксировка со скоростью 3 узла с морским якорем | .1 Надуйте спасательный плот до проектного рабочего давления на спокойной воде и разверните морской якорь. Загрузите спасательный плот полным комплектом людей* или эквивалентным числом грузов по 75 кг. .2 Прикрепите буксирный конец к яхтенному концу фалиня так, чтобы общая длина буксирного конца составляла 30 метров. Настоящий стандарт не предусматривает “слабое звено” на яхтенном конце фалиня. .3 В течение по крайней мере 30 минут буксируйте спасательный плот со скоростью 3 узла, при этом: .3.1 останавливая и возобновляя буксировку рывками вперёд несколько раз. .4 Во время этого испытания: .4.1 морской якорь должен оставаться расправлен-ным в устойчивом положении ниже поверхности воды; .4.2 морской якорь не должен запутываться в своих стропах; .4.3 минимальное тормозное усилие, оказываемое морской якорем во время буксировки, должно быть 450 Н. .5 Спасательный плот не должен переворачиваться или затапливаться. .6 После проверки буксировкой: .6.1 должна быть выполнена проверка растяжения линя морского якоря и его крепления. Разрывная нагрузка линя морской якоря и его крепления должна быть >7.5 кН; .6.2 должна быть выполнена проверка растяжения фалиня и его крепления. Разрывная нагрузка фалиня и его крепления должна быть >7.5 кН; .6.3 тщательно проверьте спасательный плот и его оборудование. Не должно быть никаких видимых повреждений и следов износа. *См. 1.3. |
| 2.7 | Проверка греблей | Спасательный плот на спокойной воде, нормально надутый и с полной загрузкой пассажирами, одетыми в костюмы для плохой погоды, 150 Н спасательные жилеты и морскую обувь, должен быть способен передвигаться вперёд, когда пассажиры гребут прилагаемыми вёслами, со скоростью по крайней мере 0.5 узла на дистанции по крайней мере 20 метров. |
| 2.8 | Проверка водонепроницаемости укрытия | .1 Надуйте спасательный плот до проектного рабочего давления. .2 Удостоверьтесь, что внутри сухо, и закрепите закрытия на каждом входе в соответствии с инструкцией изготовителя. .3 В течение по крайней мере 5 минут непрерывно направляйте струю воды на укрытие с расстояния не более 3 метров (10 футов), пока, изменяя угол, в равномерном темпе не обойдёте 360 градусов. Струя воды должна выливаться из сопла диаметром 25 мм (один дюйм) при расходе по крайней мере 245 литров в минуту (54 галлонов UK или 65 галлонов US в минуту). .4 Количество воды, которое проникло внутрь спасательного плота, не должно превышать 5 литров. |
| 2.9 | Запасной номер |  |
| 2.10 | Проверка остойчивости при посадке на плот | .1 Спасательный плот должен быть надут до его проектного рабочего давления и развёрнут на спокойной воде. .2 Три человека* должны участвовать в проверке. .3 Два человека* на борту спасательного плота дол-жны быть способны поднять на борт третьего человека*, плавающего на спине, при этом плот не должен опрокинуться или затопиться. *См. 1.3. |
| 2.11 | Проверка надувания при окружающей температуре | .1 Дайте спасательному плоту, упакованному в его чехол или контейнер, постоять 24 часа при окружающей температуре 20 ±2ºС. .2 Надуйте спасательный плот, вытянув фалинь. .3 Камеры плавучести должны быть надуты до своей конечной формы, а укрытие развёрнуто за 60 секунд работы надувающего устройства. .4 Проектное рабочее давление должно быть достигнуто за 3 минуты работы надувающего устройства. |
| 2.12 | Проверка надувания при высокой температуре | .1 Дайте спасательному плоту, упакованному в его чехол или контейнер, постоять в тепловой камере по крайней мере 7 часов. .2 Температура в камере должна достигнуть 65ºС мене чем за 2 часа и должна поддерживаться на этом уровне в остальное время до 7 часов. .3 Замечание: предпочтительно нагревать спаса-тельный плот в камере достаточного размера, чтобы можно было надуть его внутри камеры, но допускается вынуть его из камеры после 7 часов нагрева и надуть как можно скорее после извлечения. .4 Надуйте спасательный плот, вытянув фалинь. Проверьте, работают ли предохранительные клапаны удовлетворительно. Запишите максимальное давление в камерах плавучести. .5 Максимальное давление в любой камере плавучести во время проверки не должно превышать удвоенного проектного рабочего давления. .6 Тщательно осмотрите спасательный плот и его оборудование. Не должно быть видимых повреждений и следов износа. |
| 2.13 | Проверка надувания при низкой температуре | .1 Дайте спасательному плоту, упакованному в его чехол или контейнер, постоять в холодильной камере по крайней мере 24 часа при температуре –15ºС. Проверки по пунктам .2, .3 и .4, приведённым ниже, должны проводиться внутри холодильной камеры. .2 Надуйте спасательный плот, вытянув фалинь. .3 Камеры плавучести должны быть надуты до своего проектного рабочего давления и укрытие развёрнуто в пределах 5 минут работы надувающего устройства. .4 Тщательно осмотрите спасательный плот и его оборудование. Не должно быть видимых повреждений или следов износа. |
| 2.14.1 | Проверка прочности балластных карманов (если установлено более одного кармана) | .1 Надуйте спасательный плот до проектного рабочего давления, положите его на воздухе на опору таким образом, чтобы 2 водяных кармана на противоположных сторонах и как можно ближе к краю плота свободно свисали с промежутком в 300 мм между опорой и местом прикрепления кармана. .2 Загрузите каждый водяной карман грузом, эквивалентным утроенной массе воды, которую они могут вмещать, и оставьте в этом состоянии по крайней мере на один час. .3 Тщательно осмотрите водяные карманы и места их прикрепления. Не должно быть видимых повреждений и следов износа. |
| 2.14.2 | Проверка прочности балластного кармана (плот с одним карманом) | Проверка, подобная по эффективности описанной в п. 2.14.1, должна быть предусмотрена изготовителем и выполнена соответствующим образом. |
| 2.14.3 | Проверка развёртывания балластного кармана | .1 Надуйте спасательный плот до проектного рабочего давления на спокойной воде с температурой не превышающей 4°С. .2 Через 25 секунд поднимите спасательный плот из воды и измерьте количество воды, собравшейся в балластных карманах, которое должно составлять для каждого кармана по крайней мере 60% его вместимости. .3 Подобная проверка может быть предусмотрена изготовителем спасательного плота с одним карманом и должна быть выполнена соответствующим образом. |
| 2.15 | Проверка выпрямления | .1 Надуйте спасательный плот до его проектного рабочего давления в плавательном бассейне с глубиной >3 м. .2 Переверните спасательный плот. Выпрямляющий строп должен достигать воды. Предоставьте 4 человекам* по очереди попытаться выпрямить спасательный плот. Предпочтительно, чтобы люди* не были хорошими пловцами, они должны иметь различные физическое данные и среди них должны быть двое мужчин и две женщины. При каждой попытке выпрямления внутри спасательного плота не должно быть людей*. .3 Каждый человек* должен проплыть 50 метров перед попыткой выпрямить спасательный плот и не должен отдыхать между плаванием и попыткой выпрямления. .4 Каждый человек* должен быть способен выпрямить спасательный плот без посторонней помощи. *См. 1.3. |

3.0 	ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — КОНТЕЙНЕР ПЛОТА

| 3.1 | Контейнер Общее | Спасательный плот должен быть упакован в чехол или жёсткий контейнер, который: .1 изготовлен так, чтобы противостоять сильному износу в условиях, которые могут наблюдаться в море; .2 имеет достаточную собственную плавучесть, когда упакован, чтобы иметь возможность за счёт собственной плавучести вытянуть фалинь из контейнера и заставить сработать механизм надувания плота, когда яхта, на которой был плот, тонет; .3 насколько возможно водонепроницаем, за исключе-нием дренажных отверстий в днище контейнера; .4 имеет ясную маркировку на внешней стороне с указанием предназначенного положения при хранении (например, “THIS WAY UP” или “ВЕРХ”); .5 имеет ясную маркировку “NO STEP” (“НЕ НА-СТУПАТЬ”) на стороне, предназначенной быть самой верхней; .6 устроен так, что гарантируется, насколько это возможно, надувание плавающего плота в правильном положении при освобождении из контейнера; .7 снабжён ручками для переноски или другими приспособлениями, позволяющими с приемлемой лёгкостью перемещать его вручную; .8 способен обеспечить плоту и его оборудованию достаточную защиту в условиях продолжительного хранения на борту. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Отпечатанные инструкции для яхты | Инструкции, отпечатанные на прочном водостойком материале большим ясным шрифтом, должны содержать: .1 как хранить плот правильной стороной вверх в подходящем хранилище (см. п. 4.20 СП) и уберечь вытяжной фалинь; .2 местонахождение аварийного мешка (мешков); .3 что ещё рекомендуется взять на плот; .4 напоминание послать сигнал бедствия с главной радиостанции яхты или по спутниковой связи перед оставлением яхты; .5 указание, что важно не спускать спасательный плот до тех пор, пока это не будет абсолютно необходимо, для того, чтобы уменьшить риск повреждения; .6 как спустить на воду спасательный плот; .7 как выпрямить спасательный плот; .8 чертёж спасательного плота с местами расположения ножа, плавучего якоря, спасательного круга (бросательного конца) и точек подкачки; .9 указание, что важно определить, кто будет первым человеком* на борту плота, чтобы помочь другим оказаться в нём; .10 дата следующего требуемого обслуживания; .11 первоочередные меры – см. п. 4.15.6 ниже. *См 1.3 |

4.0 	ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ —
      	ОБОРУДОВАНИЕ, УПАКОВАННОЕ ВНУТРИ ПЛОТА

Следующее минимальное оборудование должно быть подготовлено и соответствующим образом упаковано внутри спасательного плота. (Этот перечень близко, но не точно следует тому, что указано в SOLAS B).

| 4.1 | Общее | 4.1.1 Каждая упаковка, укладка или предмет оборудования должны быть: 4.1.1.1 такими, чтобы легко открываться и вновь плотно закрываться и использоваться замёрзшими, мокрыми, онемевшими руками без какого-либо инструмента; 4.1.1.2 защищёнными от воды и ржавчины. 4.1.2 Каждая упаковка должна иметь легко откры-ваемое закрывающее устройство в виде “липучки”, крупной молнии, эластичных охватывающих петель, быстроразвязываемых шнурков или шнурков с зажимами, или другие удобные приспособления. 4.1.3 Переносные предметы оборудования должны быть такими, чтобы их можно было уложить в карманы, предусмотренные внутри плота. 4.1.4 Переносные предметы должны иметь стропки или “хвосты” из ленты с самосоединяющимися полосками “липучки” на концах, чтобы облегчить прикрепление без завязывания узлов. 4.1.5 Переносные предметы должны (за исключением тех, где это необходимо) быть без острых углов, острых кромок и ненужных выступов, которые могли бы поранить людей или повредить материал спасательного плота. 4.1.6 Упаковка оборудования должна обладать собственной плавучестью, быть ярко окрашенной и прикреплённой линём внутри плота. Инструкции должны быть нанесены на каждом пред-мете, если надо (см. 1.2). |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Спасательный бросательный конец, минимум 30 м | Спасательный бросательный конец, имеющий минимальное усилие разрыва 1.0 кН и длину более 30м, должен храниться в “бросательной сумке” много-кратного использования. |
| 4.3 | Безопасный нож в кармане | Один нескладной безопасный нож с плавающей ручкой и стропкой, закреплённой в кармане на наружной стороне укрытия вблизи точки крепления фалиня. И нож, и карман должны иметь ясную маркировку “SAFETY KNIFE” (“БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ”). |
| 4.4 | Черпак | Один портативный плавающий черпак с ясной маркировкой “BAILER” (“ЧЕРПАК”). Если помпа со шлангом (не обязательна) постоянно прикреплена к днищу спасательного плота, то портативный черпак должен быть предусмотрен как запасной. |
| 4.5 | Губки | Одна губка на каждого человека. |
| 4.6 | Морской якорь | По крайней мере один морской якорь в соответствии с ISO 17339, снаряженный хотя бы одним вертлюгом, прикреплённый к плоту так, чтобы он расправлялся при раскрытии плота. Диаметр линя должен быть не менее 9.5 мм, чтобы его было легко держать в руках. Длина линя должна быть >30 м. Морской якорь, линь и приспособление для крепления к спасательному плоту должны быть способны противостоять тяжёлым нагрузкам в виде рывков, как описано в п. 1.17.1.2 для фалиня. Если на спасательном плоту находится только один морской якорь, то второй морской якорь должен находиться в яхтенном аварийном мешке. |
| 4.7 | 2 плавающих весла | Два плавающих весла с рукоятками (не сдвоенные), привязанные в плоту вблизи входа. Место расположения вёсел должно быть отмечено большой чёткой надписью снаружи и внутри укрытия. |
| 4.8 | Сумка с предметами первой помощи | Сумка с предметами первой помощи должна содержать по крайней мере 2 тюбика солнцезащитного крема и 1 тюбик крема для лечения после солнечного ожога. Если вода не включена в содержимое сумки, по крайней мере 0.5 литра должно быть предусмотрено в мягкой пластиковой упаковке для питья со встроенным краном, чтобы помочь принять таблетки от морской болезни или обезболивающие и т.п. Небольшие колпачки бутылок и тому подобное, если возможно, должны быть прикреплены к сосудам, чтобы облегчить повторное закрывание. Если возможно, весь перевязочный материал должен позволять эффективно использовать его во влажных условиях. Сумка с предметами первой помощи должна быть ясно маркирована, и рекомендуется, чтобы она была уложена в прозрачный и ясно маркированный карман. |
| 4.9 | Свисток или туманный горн | По крайней мере один. |
| 4.10 | Фонари | 2 водозащищённых невскрываемых фонаря. Каждый фонарь должен быть упакован в ясно отмеченную упаковку, которая исключала бы самопроизвольное зажигание фонаря, пока упаковка не снята. На упаковке должен быть ясно отмечен срок годности фонаря. Каждый фонарь должен обеспечивать непрерывный свет в течение 6 часов. |
| 4.11 | Запасной номер |  |
| 4.12 | Сигнальное зеркало | Должно быть предусмотрено сигнальное зеркало, ясно маркированное с инструкцией. |
| 4.13 | Экземпляр Свода сигналов бедствия | В соответствии с правилом V/16 SOLAS. |
| 4.14 | Таблетки от морской болезни | Минимум по 6 на человека. |
| 4.14.1 | Индивидуаль-ные гигиенические пакеты | 1 гигиенический пакет на человека с простым эффективным запирающим устройством. |
| 4.15 | Инструкции по выживанию | Отпечатанные на прочном водостойком материале инструкции, написанные на простом английском языке, (см. 1.2 выше) должны включать следующее: .1 перечень оборудования, упакованного на плоту; .2 использование спасательного плота; .3 как выжить на плоту; .4 как спрямить спасательный плот после опрокиды-вания; .5 схему плота с указанием расположения ножа, крепления фалиня, плавучего якоря, бросательного конца, оборудования, кармана с PLB и всех ниппелей для надувания; .6 первоочередные меры, которые следует предпринять, то есть: .6.1 освободить фалинь и отойти от своего судна; .6.2 распустить плавучий якорь, чтобы противо-стоять опрокидыванию; .6.3 закрыть вход спасательного плота; поддерживать спасательный плот в хорошем сос-тоянии, откачивая воду, надувая или спуская надувное днище (если оно есть и если требуется ручное развёртывание), проверяя и ремонтируя течи, и т.п.; .6.4 соответствующим образом развернуть PLB, нести вахту и т.п. |
| 4.16 | Красные ракеты | 3 красные ручные ракеты в соответствии с правилом 36 SOLAS. |
| 4.17 | 2 теплозащит-ных устройства (мешки выживания) | В соответствии с SOLAS LSA 2.5 (водостойкие и сконструированные для того, чтобы уменьшить потери тепла за счёт конвекции и испарения с тела пользователя). |
| 4.18 | Ремонтный комплект | Чтобы позволить людям* с мокрыми, онемевшими, замёрзшими руками устранить утечки в надувных отсеках, включая, например, камеры плавучести, надувное днище (если установлено), надувные опоры укрытия (если установлены), надувную бортовую аппарель (если установлена). Ремонтные системы должны работать, когда сыро, и быть устроены так, чтобы их можно было применять во время сильной качки. Ремонтный комплект должен включать по крайней мере 6 заплаток для заделки отверстий. *См. 1.3. |
| 4.19 | Воздушный насос | Должен быть простым, прочным и укомплектован всеми необходимыми соединителями (свободные части должны быть привязаны к главному устройству), готовым к немедленному использованию, чтобы позволить людям* с мокрыми, онемевшими, замёрзшими руками накачать воздух в надувные отсеки, включая, например, камеры плавучести, надувное днище (если установлено), надувные опоры укрытия (если установлены), надувную бортовую аппарель (если установлена). Воздушный насос должен быть сконструирован и изготовлен специально для удобной работы руками. |
| 4.20 | Запасной номер |  |
| 4.21 | “Мокрый” блокнот и карандаш | Блокнот должен иметь жёсткую бумагу, предназна-ченную для использования во влажных условиях. К “мокрому” блокноту должен быть прикреплён карандаш. |
| 4.22 | Вёсла, фонарь и инструкции легко доступны | Из перечисленных выше предметов оборудования вёсла, фонарь и инструкции должны быть очевидно доступны для немедленного использования спасающимися после подъёма на плот. |

5.0 	ЧАСТЬ ПЯТАЯ — АВАРИЙНЫЙ МЕШОК

Спасательный плот комплектуется аварийным мешком, описанным в 	Специальных Правилах.

6.0 	  ЧАСТЬ ШЕСТАЯ — ДОКУМЕНТАЦИЯ, МАРКИРОВКА, 						      ОБСЛУЖИВАНИЕ

| 6.1 | Лист записей обслуживания на водостойкой основе | Один экземпляр должен храниться внутри контейнера спасательного плота. Второй экземпляр должен быть на яхте. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Идентификация спасательного плота | Уникальный серийный номер (который может включать цифры и буквы) должен быть нанесён резко контрастным цветом и насколько возможно большого размера снаружи укрытия и на внешней стороне днища; этот серийный номер должен быть нанесён также на сертификате и снаружи чехла или контейнера. |
| 6.3 | Обслуживание Общее | Чтобы гарантировать правильное действие и поддержать качество оборудования во время срока службы, спасательные плоты должны регулярно обслуживаться на станциях обслуживания, имеющих санкцию изготовителя. Изготовители несут ответственность за: .1 гарантию того, что их спасательные плоты спроектированы и изготовлены так, чтобы могли обслуживаться в соответствии с их рекомендациями; .2 обеспечение достаточного числа станций обслу-живания; .3 гарантию того, что каждая утверждённая ими станция обслуживания имеет штат, достаточно обученный, квалифицированный и дипломированный и знакомый со всеми изменениями и новыми техническими приёмами, предлагаемыми изготовителем; .4 поставку в распоряжение сервисных станций – .4.1 инструкций по обслуживанию (см. ниже п. 6.4.3); .4.2 изменений к инструкциям по обслуживанию, а также соответствующих бюллетеней и инструкций; .4.3 соответствующих материалов и запасных частей. |
| 6.4 | Обслуживание | Спасательные плоты должны обслуживаться каждые 12 месяцев после возможного периода без обслуживания, определённого ниже. .1 Если плоты спроектированы и изготовлены с тем, чтобы иметь расширенные интервалы между первоначальными обслуживаньями, и изготовитель снабдил их чётким указанием интервалов, первое обслуживание может быть не позже, чем через 3 года после продажи, второе – не позже, чем через 2 года после первого. Последующие обслуживания и обслуживания для всех других спасательных плотов должны быть через интервалы не более 12 месяцев. .2 При каждом обслуживании должны проверяться: .2.1 конструкция; .2.2 система надувания; .2.3 аварийное оборудование (например, фонари); .2.4 оборудование спасательного плота (напр., трапы, лини, плавучий якорь (якоря)); .2.5 упаковка. .3 Подробный перечень точек обслуживания, последовательность процедур, предметы, подлежащие замене, и т.д. должны быть чётко указаны в руководстве по обслуживанию, имеющемуся на станции обслуживания и к которому могут обращаться клиенты. Все предметы, имеющие срок использования, должны быть заменены, если этот срок истекает до следующего планового обслуживания. Все выполняемые проверки должны быть записаны и эти записи должны храниться на станции обслуживания. |

7.0 	ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ —	ХРАНИЛИЩЕ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА

| 7.1 | Хранилище спасательного плота в гонках, проходящих вдали от берега, охарактеризовано в п. 4.20 Специальных Правил. |
| --- | --- |

8.0 	ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

| 8.1 | Гарантия качества | Желательно, чтобы спасательный плот, выпущенный 1/04 или позже, был изготовлен в соответствии с ISO 9001:2000. Спасательный плот, выпущенный 1/05 или позже, должен быть изготовлен в соответствии с ISO 9001:2000. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Указатель ISO и других применяемых стандартов

Применение и политика развития

Всегда, когда это возможно, Специальные Правила ссылаются на стандарт ISO, нормы CEN, правила SOLAS или другой международно-признанный стандарт. Изменения и улучшения международных стандартов отслеживаются подкомитетом Специальных Правил и могут заменять часть Специальных Правил. Если возможно, существенные изменения будут распространяться только на новые яхты и/или новое оборудование.

ISO (International Organization for Standartization – Международная организация по стандартизации)

ISO является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (организаций – членов ISO). Работа по подготовке Международных Стандартов обычно проводится через Технический комитет ISO. Каждая организация – член ISO, заинтересованная в вопросе, для рассмотрения которого был создан Технический комитет, имеет право быть представленной в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, включая ИСАФ, принимают участие в этой работе. Экземпляры Международных Стандартов могут быть получены в национальных организациях по стандартизации.

Следующие Международные Стандарты (или проекты стандартов) упоминаются в Специальных Правилах:

| Стандарт ISO | Содержание | Специальные Правила |
| --- | --- | --- |
| 12217-2 | Оценка остойчивости и плавучести | 3.04.4, 3.05 |
| 11812 | Водонепроницаемые и быстро осушаемые кокпиты | 3.09 |
| 15085 | Страховочные тросы (леера), трамплины, сетки, стойки, точки крепления | 3.14, 3.15 |
| 8729 | Морские радиолокационные отражатели | 4.10 |
| 9650 | Спасательные плоты | Приложение А Часть II |
| 12401 | Палубные страховочные сбруи (опубликовано так-же как EN 1095) | 5.02 |
| 12215 | Стандарты на конструкцию корпуса | 3.03 |
| 17339 | Плавучие якоря | 4.21.2(i) |

Проводится работа над ISO 12215 (который может стать новым минимальным стандартом в Специальных Правилах).

CEN (Committiée Européen de Normalisation – Европейским комитет стандартизации) 
Стандарты (Нормы) CEN разрабатываются в Европе CEN, который  публикует EN  (Европейские нормы)  и тесно сотрудничает с ISO. В Специальных Правилах упоминаются следующие:

| Стандарт EN | Содержание | Специальные Правила |
| --- | --- | --- |
| 394, 399 | Принадлежности спасательных жилетов | 5.01 |
| 396 | Спасательные жилеты | 5.01 |
| 1095 | Палубные страховочные сбруи (публикуется также как ISO 12401) | 5.02 |
| 1913-1-3 | Аварийные гидроскостюмы | 5.07 |

ABS (American Bureau of Shipping – Американское бюро судоходства)

Руководство ABS по постройке и классификации морских яхт (ABS Guide for   Building  and Classing Offshore Yachts). Это руководство по размерам элементов конструкции (строительный стандарт) было первоначально опубликовано ABS совместно с Советом по крейсерским гонкам (ORC). Служба рассмотрения проектов, ранее предлагавшаяся ABS, перестала функционировать. Однако экземпляры Руководства можно получить в офисе ИСАФ. Конструкторы и строители могут представить письменные подтверждения того, что они сконструировали и построили яхту в соответствии с Руководством или утверждёнными ABS положениями (см. п. 3.03.1(b) СП).

RCD (Recreational Craft Directive – Директивы для прогулочных судов)

RCD, публикуемые под эгидой Европейского Союза, по которым “уполномоченные организации”, включая некоторые морские классификационные общества и в Великобритании и Ирландии – RYA (Королевская яхтенная ассоциация) и IYA (Ирландская яхтенная ассоциация), могут утверждать стандарты на конструкции яхт, которым затем может быть дано право нести марку СЕ, разрешающую продажу в Европейском Союзе (см. п. 3.03.1 (а) СП).

SOLAS (International Convention for Safety of Life at Sea – Международная конвенция по охране человеческой жизни на море , СОЛАС)

Конвенция SOLAS опубликована IMO (International Maritime Organisation – Международная морская организация), в которой ИСАФ имеет консультативный статус. Правила 3, 10 Части III SOLAS отсылают к Кодексу LSA (Life Saving Appliances – Приспособления для сохранения жизни) (опубликованы отдельным буклетом), на которые Специальные Правила делают следующие ссылки:

| Кодекс LSA | Содержание | Специальные Правила |
| --- | --- | --- |
| Глава III, 3.1, 3.2, 3.3 | Световые сигналы (пиротехника) | 4.23 |
| Глава II, 2.2.3 | Огни спасательных жилетов | 5.01 |
| Глава IV, 4 | Спасательные плоты | 4.20 |
| Глава II, 2.3 | Аварийные гидрокостюмы | 5.07.1 |
| Глава II, 2.5 | Теплозащитные средства | Приложение A Часть II |

Адреса

Центральный секретариат CEN

Rue de Stassart 36,

B – 1050 Brussels,

Belgium

tel +32 2 550 08 11

fax +32 2 550 08 19

www.cenom.be

Центральный секретариат ISO

1 rue de Varembé,

Case Postale 56,

CH – 1211 Genéve 20,

Switzerland.

email: central@isocs.iso.ch

tel +41 22 749 01 11

fax + 41 22 733 34 30

www.iso.ch

IMO Международная морская организация

- Albert Embankment,

London EC1 7SR,

Great Britain

email: info@imo.org

tel +44 207 735 7611

fax +44 207 587 3210

www.imo.org

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Стандартная карта контрольного осмотра

- Пожалуйста, учтите, что это Приложение не является исчерпывающим, а только служит ориентиром для организаторов гонок. Добавляйте пункты при необходимости. Экземпляр карты должен быть выдан яхте заранее.

- ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, приготовьте, пожалуйста, яхту и подпишите карту.

- ИНСПЕКТОРЫ, отметьте каждый пункт галочкой или крестиком в контрольных ячейках. Если нужно, напишите дополнительный отчёт. Покажите карту ответственному лицу и как можно скорее верните карту с отчётом в Гоночный комитет.

ЯХТА____________________________________________________________

Номер на парусе  ________________________________

Число членов экипажа на борту в гонке  _____________

Вместимость спасательного плота  _________________

ВНИМАНИЕ. Проверка проводится только для ориентировки. Инспектор не может ограничить или уменьшить полную и неограниченную ответственность владельца или ответственного лица.

“Настоящим я заявляю, что я являюсь владельцем или ответственным лицом и я прочёл и понял Специальные Правила, в частности п.п. 1.02.1, 1.02.2 и 1.02.3 (Обязанности ответственного лица)".

Подпись  _______________ Фамилия (печатными буквами) ________________

Дата  ___________________

ПОД ПАЛУБОЙ									 Проверка

На одной или нескольких койках показано следующее: Спец.  выполнена/          	Правила  замечания

| Сколько спасательных сбруй и линей? | 5.02.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Цветные флаги в новых линях сбруй? | 5.02 |  |
| Сколько дополнительных линей сбруй? | 5.02.2 |  |
| Сколько спасательных жилетов? | 5.01 |  |
| Туманный горн | 4.09 |  |
| Ручной фонарь + запасные батареи и лампы | 4.07.1(b) |  |
| Мощный фонарь/вспышка + запасные части | 4.07.1(а) |  |
| Отсекатели такелажа | 4.16 |  |
| Сумка с предметами первой помощи и руководство | 4.08 |  |
| Два прочных ведра | 3.23 |  |
| Два огнетушителя | 4.05 |  |
| Шпор сквозной мачты закреплён в степсе? | 3.12 |  |
| Двигатель постоянно установлен и надёжно закрыт? | 3.28.1 |  |
| Стаксель для тяжёлой погоды (если не снаряжён на палубе – см. ниже) | 4.26.4 (b), (f) |  |
| Хранилище для карт с размещением главных предметов спасательного оборудования | 4.12 |  |
| Тяжёлые подвижные предметы надёжно закреплены на месте? | 2.03.2 |  |

ПОД ПАЛУБОЙ  также показано следующее:

| Сколько действующих сертификатов на спасательные плоты? | 4.20.4 |  |
| --- | --- | --- |
| Сертификаты спасательных плотов не просрочены? | 4.20.4 |  |
| Мерительное свидетельство подписано владельцем? |  |  |
| Срок действия мерительного свидетельства? |  |  |
| Документ на радиолокационный отражатель (если не 18" уголковый), подтверждающий RCS не менее 10 м2 | 4.10 |  |
| Карты (не только электронные) | 4.11 |  |
| Утверждение проекта ABS или подтверждение конструктора о соответствии ABS | 3.03.1 |  |
| Подтверждение строителя о соответствии ABS | 3.03.1 |  |
| АРБ (EPIRB) на 406 МГц – идентификационный номер? | 4.19 |  |
| проверенный? | 4.19 |  |
| Подтверждение о количестве членов экипажа, прошед-ших обучение? | 6.01 |  |

НА ПАЛУБЕ

| Входной люк запирается | 3.08.3(b) |  |
| --- | --- | --- |
| Показано удерживающее устройство, прикреплённое к брандерщиту (щитам) | 3.08.4(b) (ii) |  |
| Показаны фиксаторы ручек трюмных помп | 3.23.4 |  |
| Снаряжённый штормовой стаксель (если нет, то стаксель для тяжёлой погоды) со шкотами готов к применению | 4.26.4 (а), (е) |  |
| Снаряжённый трисель готов к применению | 4.26.4 (а), (с) |  |
| Можно поставить трисель, не вынимая переднюю шкаторину грота из ликпаза или ползунов грота из рельса? | 4.26.4 (h), (j) |  |
| Установлено оборудование для управления без руля – оно испытано? | 4.15.1(b) |  |
| Радиолокационный отражатель поднят на высоту не менее 4.0 м над водой, как будет использоваться | 4.10 |  |
| Навигационные огни, основные и запасные, готовы к показу | 3.27 |  |
| Рундуки кокпита заперты, как для тяжёлой погоды | 3.02.1 |  |
| Может экипаж, оставаясь пристёгнутым, перемещаться вдоль и поперёк палубы? | 4.04.2 (b)(ii) |  |
| Леера натянуты? | 3.14.2 |  |
| Показаны закреплённые страховочные леера | 4.04 |  |
| Постоянные страховочные лини на рабочих местах? сколько? | 4.04.2(b), 5.02.5(b) |  |

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

| Дата и место последней тренировки “человек за бортом”? | 6.04.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Сколько членов экипажа тренировались в спасении “человека за бортом” на этой яхте? | 6.04.1 |  |

ПИРОТЕХНИКА (СИГНАЛЬНЫЕ РАКЕТЫ)

| Выньте каждую ракету из упаковки и выложите для проверки | 4.23 |  |
| --- | --- | --- |
| Красные фальшфейеры, сколько? Все SOLAS? | 4.23 |  |
| Красные парашютные ракеты, сколько? Все SOLAS? | 4.23 |  |
| Белые фальшфейеры, сколько? | 4.23 |  |
| Оранжевые дымовые шашки, сколько? Все SOLAS? | 4.23 |  |
| Могут члены экипажа описать “в слепую”, как действуют эти сигнальные приспособления? | 4.23 |  |

ОТЧЁТ ИНСПЕКТОРА ГОНОЧНОМУ КОМИТЕТУ

Я проверил эту яхту (дата): _________________________________________

Место: __________________________________________________________

Замечания: _______________________________________________________                                                                   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись ____________________________________

Фамилия (печатными буквами) __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Только для информации

Быстрая остановка и спасательный строп

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ – БЫСТРАЯ ОСТАНОВКА И СПАСАТЕЛЬНЫЙ СТРОП (ИЛИ СИЭТЛ-СТРОП)

Если человек падает за борт, то время его подъёма имеет решающее значение. Комитет безопасности на море Союза парусных гонок США, Парусная эскадра военно-морской академии США, Технический комитет Крейсерского клуба Америки и  Парусный фонд Сиэтла, Вашингтон, объединили усилия для проведения исследований и морских испытаний простой и быстрой системы спасения. В результате их совместной работы возник новый способ спасения человека за бортом под названием “быстрая остановка”. Главное здесь – немедленное уменьшение скорости судна приведением и маневрирование на умеренной скорости рядом с пострадавшим. В большинстве случаев это эффективнее, чем обычное протягивание галса, а потом поворот фордевинд или оверштаг и возвращение обратным курсом.

4. Задержите передний парус на наветренном борту и ещё притормозите яхту.

5. Продолжайте  поворачивать с  передним  парусом  на  наветренном бор-ту,  пока ветер не станет дуть позади траверза.

- Пройдите курсом галфвинд или бакштаг две или три длины корпуса яхты, затем измените курс почти до полного фордевинда.

- Спустите передний парус, одновременно удерживая грот в диаметраль-ной плоскости (или около неё). Не ослабляйте стаксель-шкоты даже при быстром опускании парусов, чтобы удержать их внутри леерного ограждения.

- Держите курс по ветру пока пострадавший не окажется позади траверза.

- Выполните поворот фордевинд.

- Подойдите к пострадавшему курсом примерно 45 – 60 градусов к ветру.

- Установите контакт с пострадавшим с помощью бросательного конца или другого устройства. Морская академия использует “бросательную сумку”, представляющую собой  23 метра (75 ft) лёгкого плавающего линя и сумку, которую можно бросить на ветер, так как линь, находящийся в сумке, вытравливается, пока она плывёт к пострадавшему.

- Эффективнее поднимать пострадавшего с наветренной стороны.

Быстрая остановка под спинакером

Такая же процедура используется и со спинакером. Выполняйте предыдущие инструкции. Как только яхта становится против ветра и спикер-гик отходит к штагу, спинакер-фал отдаётся и парус собирается на баке. Продолжается поворот на другой галс и начинается фаза сближения.

Быстрая остановка на иолах и кечах

Поэкспериментируйте со своей бизанью. Во время морских испытаний установлено, что лучше спустить бизань как можно скорее на ранних стадиях “быстрой остановки”.

Быстрая остановка с использованием двигателя

Нет необходимости использовать двигатель, хотя рекомендуется его запустить и держать на нейтрали во время манёвра “быстрая остановка” на случай, если он понадобится при окончательном сближении. Прежде всего, проверьте вытравленные лини!

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ ЭКИПАЖ

Если на судне всего два человека, то при падении человека за борт оставшемуся члену экипажа трудно выполнять подъём в одиночку. Если пострадавший получил травму, то его подъём на борт может оказаться почти невозможным. Метод “быстрой остановки” легко осуществить в одиночку с одним лишь изменением в процедуре: добавьте “спасательный строп” – плавающее устройство в виде конского хомута, которое выполняет функции подъёмного стропа. Спасательный строп прикрепляется к яхте плавающим линём длиной в три-четыре корпуса яхты. Если человек падает за борт, следует действовать по следующему сценарию:

- Бросьте подушку или другой плавающий предмет за борт, НЕМЕДЛЕННО приводя яхту к ветру, замедлите ход и остановитесь (рис.2).

Воспроизводится с любезного разрешения US Sailing.

- Используйте спасательный строп, открыв сумку на кормовом релинге и бросив строп в воду. Он потащится за кормой и вытянет оставшийся линь.

- Развернувшись, яхта описывает широкую циркуляцию вокруг пострадавшего, а линь и строп тянутся за кормой. Стаксель остаётся на наветренном борту, увеличивая скорость поворота.

- Устанавливается контакт с пострадавшим с помощью линя и стропа, вытянувшихся внутрь круга циркуляции яхты. Пострадавший надевает строп через голову под руки.

- Когда контакт установлен, яхта снова приводится до левентика, стаксель сбрасывается на палубу и спускается грот.

- Пока яхта медленно дрейфует, начинают выбирать строп и подтягивают пострадавшего к борту. Если необходимо, используйте кокпитную лебёдку на этой стадии, которая должна продолжаться до тех пор, пока пострадавший не будет подтянут к борту и повиснет на стропе (так, чтобы он не выпал из стропа). Если есть выбор, то предпочтительнее горизонтальный подъём, советы по которому даны ниже.

ПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО

Это альтернатива подъёмной оснастке. Запатентованный вариант известен как “Три пряжки’. Другим вариантом является прямоугольник, наподобие завора-чивающейся сети. Сетка или треугольник из прочного пористого материала крепится к упору для ног, вершина треугольника или край сетки крепится к наращенному фалу. Пострадавший забирается или затаскивается вдоль борта в треугольник или сеть, затем закатывается на палубу при подъёме фала.

Шок после гипотермии может быть сведён к минимуму с помощью этого метода, который позволяет сохранять горизонтальное положение пострадавшего.

ПОДЪЁМНАЯ ОСНАСТКА

Замечание: В процессе развития подъёмной оснастки стало более очевидно, что пострадавшего лучше сохранять в горизонтальном положении, особенно при длительном пребывании в воде и гипотермии. Особенно желательно подъёмное приспособление или горизонтальный подъём (смотрите ниже).

- С помощью плавающего соединительного линя подтяните пострадавшего к борту, лучше с наветренного борта, от середины яхты до места, где более доступны утки и лебёдки.

- Подтяните соединительный линь вверх (если необходимо, то с помощью лебёдки), чтобы вытянуть голову  и плечи пострадавшего из воды, и закрепите линь на утке. Пострадавший теперь в безопасности.

- Присоедините тали в три или четыре лопаря к грота-фалу, поднимите его до заранее определённой точки примерно в 3 м (10 ft) над палубой или настолько высоко, чтобы пострадавшего можно было поднять и перенести через леера. Закрепите фал.

- Присоедините нижний блок талей к петле (завязанной заранее) на соедини-тельном лине, которая проходит через D-образные кольца стропа.

- Проведите ходовой конец талей через блок стаксель-шкота или канифас-блок на палубе и заложите его на лебёдку в кокпите. Поднимите пострадавшего на борт на подвижном блоке талей с помощью лебёдки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Гипотермия

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Состояние, при котором под действием холодного воздуха и/или воды понижается внутренняя температура тела. Смерть может наступить из-за слишком низкой температуры мозга или сердца.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ?

Гипотермия даже в слабой форме снижает работоспособность экипажа и увеличивает вероятность несчастного случая. Разумные меры против гипотермии помогут одолеть недуг.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

- Надевайте тёплую одежду и спасательный жилет/сбрую. Имейте для всего экипажа снаряжение для плохой погоды. Непромокаемые костюмы великолепны. Защищайте всю поверхность тела, особенно части с высокими потерями тепла: голову, шею, подмышки, бока грудной клетки и пах. Сохраняйте тепло и сухость, но избегайте потения: носите многослойную одежду.

- Чаще меняйте вахты.

- Больше отдыхайте, избегайте утомления.

- Нормально ешьте и пейте, без алкоголя.

- Избегайте обезвоживания, следите за цветом мочи (пейте больше, если цвет становится более интенсивным).

- Избегайте морской болезни.

- Учитывайте индивидуальные медицинские проблемы членов экипажа.

- Регулярно тренируйте экипаж по спасению “человека за бортом”.

- Имейте не менее двух членов экипажа, обученных приёмам искусственного дыхания и массажа сердца.

ВЫЖИВАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (ниже 75(F, 25(С)

- Если яхта попала в аварию, наденьте непромокаемые костюмы или аварийные костюмы. Вызовите помощь по радио; сообщите местоположение, количество экипажа, повреждения, описание яхты. Подавайте визуальные сигналы бедствия. Если возможно, будьте внутри. Оставайтесь на борту до тех пор, пока затопление не станет неизбежным.

- Если покидаете яхту, спустите на воду спасательный плот и EPIRB (АРБ –  аварийный радиобуй, указывающий местоположение). Возьмите с собой аварийный мешок, визуальные сигналы бедствия и водонепроницаемый ручную УКВ радиостанцию. Разместитесь на плоту, не оставайтесь в воде, так как вода отбирает тепло от тела в 20 раз быстрее, чем воздух. Если можно, держитесь вблизи яхты.

- Находясь в воде, экипаж должен держаться вместе около яхты. Так легче найти каждого человека и помочь морально. Поднимитесь на спасательный плот, не снимайте непромокаемый костюм или аварийный костюм, если он надет.

- Если нет непромокаемого костюма или аварийного костюма, позаботьтесь о том, чтобы на вас был спасательный жилет, оставьте одежду и обувь на себе для некоторой защиты и плавучести. Оставьте шапку, чтобы защитить голову. Как можно скорее выберитесь из воды целиком или большей частью тела – на спасательный плот, затопленную яхту или плавающие обломки. Старайтесь не плавать и не двигаться в воде, так как это увеличивает потери тепла. Сократите до минимума открытую поверхность тела. Приспособление для защиты от брызг на спасательном жилете значительно уменьшит возможность наглотаться морской воды, а также позволит приспособиться к непроизвольному “затруднению дыхания” при погружении в холодную воду.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Первая помощь при тяжёлой и критической гипотермии, это согревание только для стабилизации температуры. Быстрое согревание, такое как горячий душ или ванна, может быть смертельным; по крайней мере, это вызовет осложнения. Позвольте телу медленно отогреваться самому.

- При согревании внутренняя температура тела отстаёт от температуры кожи. Держите пострадавшего в покое продолжительный период времени после полного внешнего выздоровления или до оказания медицинской помощи. Требуется много часов для полного восстановления нормальной температуры, даже если пострадавший говорит, что чувствует себя хорошо.

- Всегда считайте, что гипотермия имеет место во всех случаях падения человека за борт, если пострадавший пробыл в воде более 10 – 15 минут.

- Пострадавшие могут также захлебнуться, в этом случае нужен кислород. Следите за рвотой.

- При спасении с помощью вертолёта, защитите пострадавшего, включая голову, от простуды в потоке воздуха ротора.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПОТЕРМИИ

ВСЕ СЛУЧАИ

- Положите пострадавшего горизонтально.

- Перенесите пострадавшего в сухое место, укрытое и тёплое.

- Позволяйте мочиться из горизонтального положения.

- Обращайтесь осторожно.

- Снимите мокрую одежду – разрежьте, если надо.

- Приложите слабое тепло (приятное для вашей кожи) к голове, шее, груди и паху – используйте бутылки с горячей водой, тёплые влажные полотенца.

- Укройте одеялами или спальным мешком; изолируйте от холода – включая голову и шею.

- Сообщите врачу по радио.

ЛЁГКИЕ СЛУЧАИ

- Первая задача – предотвратить дальнейшие потери тепла и позволить телу согреться самому.

- Дайте тёплое сладкое питьё – никакого алкоголя – никакого кофеина.

- Приложите слабый источник тепла, чтобы стабилизировать температуру, и/или

- Прогрейте до потения.

- Держите пострадавшего в тепле в горизонтальном положении несколько часов.

УМЕРЕННЫЕ СЛУЧАИ

- Тоже, что и выше.

- Предложите тёплую жидкость маленькими глоточками, только если постра-давший в полном сознании и способен глотать без затруднений – никакого алкоголя – никакого кофеина.

- Пострадавшего должен осмотреть  врач.

ТЯЖЁЛЫЕ СЛУЧАИ

- Как можно скорее получите по радио медицинскую консультацию.

- Помогайте пострадавшему, но старайтесь не раздражать его – грубое обра-щение может вызвать остановку или желудочковую фибрилляцию сердца.

- Не давайте пищи или питья.

- Следите за рвотой и будьте готовы очистить дыхательные пути.

- Не обращайте внимания на просьбы “Оставьте меня одного. Я в порядке”, пострадавший серьёзно болен – непрерывно наблюдайте за ним.

- Уложите пострадавшего на койку, закрепите на месте, поднимите ноги, сохраняйте в неподвижном состоянии, никаких физических нагрузок.

- Приложите снаружи слабое тепло к голове, шее, груди и паху – старайтесь не допустить падения температуры, но избегайте слишком быстрого подъёма температуры.

КРИТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

- Всегда считайте, что пациента можно оживить – пострадавший от гипотермии может казаться мёртвым – не прекращайте попыток – пульс очень трудно прощупать, дыхание может прекратиться.

- Обращайтесь с чрезвычайной осторожностью.

- Запрокиньте голову, чтобы открыть дыхательные пути, – смотрите, слушайте и попробуйте ощутить дыхание и пульс в течение от одной до двух полных минут.

- Если есть любые признаки дыхания или пульса, как бы они ни были слабы или редки, не делайте искусственного дыхания, но внимательно следите за изменением признаков жизни.

- Стабилизируйте температуру с помощью доступных источников тепла, таких как согревание в обнажённом виде грудью к спине другим членом экипажа (ноги оставьте в покое).

- Если более одной или двух минут нет дыхания или пульса, немедленно начните делать искусственное дыхание. Не прекращайте усилий, пока по-страдавший тёплый – живой или мёртвый.

- Медицинская помощь обязательна – необходима госпитализация.

ДИАПАЗОНЫ СИМПТОМОВ ГИПОТЕРМИИ

ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ (97-93(F, 36-34(C)

- Дрожь, холодные руки и ноги.

- Ещё подвижный и способен сам себе помочь.

- Окоченение конечностей, потеря ловкости, неуклюжесть.

- Боль от холода.

УМЕННАЯ СТЕПЕНЬ (93-90(F, 34-32(C)

- Тоже, что и выше.

- Замешательство, потеря способности оценивать время и рассуждать.

ТЯЖЁЛАЯ СТЕПЕНЬ (90-82(F, 32-28(C)

- Дрожь уменьшается или прекращается.

- Дальнейшая потеря способности рассуждать и потеря памяти, замешательство, ненормальное поведение.

- Пострадавший выглядит пьяным, очень неловким, неразборчивая речь, всё отвергает и может противиться помощи.

- Неспособность помочь себе.

- Состояние пострадавшего от полубессознательного до бессознательного.

- Увеличение напряжённости мускулатуры.

КРИТИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ (82(F, 28(С и ниже)

- Бессознательное состояние, может казаться мёртвым.

- Дыхание слабое или не обнаруживается.

- Пульс медленный и слабый или не обнаруживается.

- Кожа холодная, может быть синевато-серого цвета.

- Сильная напряжённость.

Замечание: Большинство физических симптомов различаются у разных людей и могут быть недостоверным индикатором внутренней температуры тела. Только низкотемпературный термометр для прямой кишки даёт действительную внутреннюю температуру тела (рот охлаждается слишком быстро). В общем, по мере падения температуры симптомы будут нарастать.

Воспроизводится с любезного разрешения US Sailing и Ричарда Клиффорда.

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Плавучие якоря

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин “плавучий якорь” (“drogue”) обычно обозначает устройство, тянущееся за кормой судна, продолжающего управляемое движение по воде, но с уменьшенной скоростью. Термин “морской якорь” (“sea anchor”) обычно обозначает устройство, которое выпускается с носа судна, практически остановленного на воде действием морского якоря.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ

Каждый спасательный плот имеет морской якорь, входящий в состав его оборудования. Морской якорь имеет решающее значение для безопасного использования спасательного плота и эффективно снижает возможность переворота плота. Его второе назначение – ограничить дрейф. Запасной морской якорь может находиться в аварийном мешке. Желательно, чтобы морские якоря на спасательных плотах соответствовали ISO 17339, и во время обслуживаний следует воспользоваться возможностью проверять их на это соответствие.

ПЛАВУЧИЕ ЯКОРЯ НА ЯХТАХ

Был выполнен ряд исследовательских программ, включая исследования Вольфсоновского отделения Саутгемптонского университета для RORC. При испытаниях плавучий якорь неоднократно предохранял яхты типовых форм от постановки лагом к волне и опрокидывания в штормовом море.

Выпускание плавучего якоря с кормы означает, что волны будут обрушиваться на эту часть яхты, поэтому все отверстия должны быть надёжно закрыты.

“Последовательный плавучий якорь”, изобретённый Дональдом Джорданом, способен непрерывно тормозить яхту, даже если часть устройства движется в режиме “сёрфинга” на гребне волны.

МОРСКИЕ ЯКОРЯ НА ЯХТАХ

Наиболее распространённой формой морского якоря для яхт является “парашютный” якорь, разработанный на основе авиационных парашютов. Специализированные изготовители накопили много данных, демонстрирующих эффективность устройства, которое даёт возможность удерживать судно носом к волнам, уменьшить дрейф примерно до одного узла и препятствует опрокидыванию.

На эскизе показан малый парашютный якорь, используемый как плавучий якорь, отданный с кормы. Шпрюйты, заложенные за главные лебёдки правого и левого бортов, могут обеспечить аварийное управление. Рекомендуется получать продукцию от специализированного поставщика.

ПРИЛОЖЕНИЕ G

ОБУЧЕНИЕ

Примерный  курс обучения выживанию человека в море

С благодарностью IMO (Международной морской организации), AYF (Австралийской яхтенной федерации) и RYA (Королевской яхтенной ассоциации), чьи публикации использовались при подготовке Приложения G.

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель примерного курса. Помочь организовать обучение по Разделу 6 Специальных Правил ИСАФ. Примерный курс не является единственным способом организации такого обучения. Другие курсы, отвечающие требованиям Раздела 6, могут применяться Национальными организациями – членами ИСАФ с одобрения ИСАФ (см. параграф 7 Введения).

2. Использование примерного курса. Желательно, чтобы перед началом курса главный инструктор проверил опыт и знания обучающихся и соответственно пересмотрел детали курсового плана. Обучаемым следует иметь опыт морских плаваний под парусами и подготовиться к курсу, тщательно изучив пункты 6.02 и 6.03 Специальных Правил. Смотрите также перечень в А 4.2. Специфические знания (например, первая помощь или профессиональные медицинские знания), соответствующим образом документированные, могут служить основанием для освобождения обучающегося от этой части курса.

3. Подача материала. Подача материала может быть повторена различными способами, пока инструктор не убедится, что обучающиеся достигли хорошего понимания каждого предмета.

4. Оценка. Конечными показателями каждого дня являются экзамены, которые должны вместе с текущей оценкой инструктора определить общую оценку. Проходной балл берётся как 60% в каждом оцениваемом разделе.

5. Выполнение. Подробные требования приведены ниже. Тщательная подготовка является ключом для успешного осуществления курса.

6.  Структура примерного курса.
Часть  А  описывает  структуру   курса  с  целями  и  темами  и  даёт  перечень предлагаемых учебных средств и оборудования.
Часть В предлагает план лекций и практических занятий. Примерное расписа-ние  занятий  прилагается,  но более  важно,  чтобы  обучаемые достигали сноровки в требуемом умении, чем строго следовали этому расписанию.
Часть С предлагает подробную программу.

7.  Учебные курсы, одобренные ИСАФ, и дипломирование обучаемого

7.1 Статус ”Одобрено ИСАФ“ вместе с правом использовать логотип ИСАФ,  может  быть  присвоен  учебному  курсу  только Национальной организации – члена ИСАФ,  которая  должна  убедиться, что курс предлагаемого обучения соответствует   требованиям   п. 6.01   Специальных   Правил.   Предоставление  одобренного статуса накладывает на Национальную организацию  обязанность  убедиться,  что проводящий  курс  всё время  следует  одобренному  курсу обучения.  Национальная организация должна отозвать статус одобрения, если и когда сочтёт это необходимым.

Учебному курсу нет необходимости следовать Приложению G “Примерный курс обучения” для того, чтобы получить одобрение, как было сказано в пункте 7.1 выше. Первостепенное требование состоит в том, чтобы курс обеспечил обучение в соответствии с требованиями п. 6.01 Специальных Правил.

7.2   Национальной организации, которая не имеет опыта морского обучения или нуждается в консультации по другим причинам, следует установить через офис ИСАФ контакт с Консультативной комиссией морского обучения ИСАФ (ОТАР). ОТАР назначается подкомитетом Специальных Правил крейсерских гонок ИСАФ и отчитывается перед ним.

7.3  Яхтсмен, имеющий действующий сертификат об успешном окончании одобренных ИСАФ курсов выживания человека в море (который действителен в течение 5 лет), должен считаться организаторами гонок отвечающим требованиям п. 6.01 Специальных Правил крейсерских гонок ИСАФ.

7.4  Сертификат, выданный на одобренных ИСАФ курсах, должен иметь формулировку “ISAF Approved Personal Offshore Survival Course” (“Одобренный  ИСАФ курс выживания человека в море”) и может нести логотип ИСАФ.

7.5  Если ничего другого не установлено в Положении о соревновании, то не обязательно, чтобы курс обучения для соответствия п. 6.01 СП являлся “одобренным ИСАФ”, однако этот статус рекомендуется иметь, если возможно.

Часть А  Структура

А1 Размер класса. Рекомендуемый максимальный размер класса – 20 человек. Когда создаются небольшие рабочие группы, то это позволит иметь около четырёх человек в каждой группе. Рекомендуемое минимальное число людей в классе должно быть 10. В противном случае трудно поддерживать дискуссию в маленьких рабочих группах.

А2  Инструкторы должны обладать:

- большим опытом плаваний под парусом вдали от берега, включая плавания при тяжёлой погоде;

- полным знанием материалов курса;

- полным знанием требований Специальных Правил крейсерских гонок ИСАФ;

- хорошим пониманием методов обучения.

А3  Условия и оборудование

А3.1 Требуется подходящая классная комната с партами или столами и стульями. Должна быть возможность передвигать мебель, чтобы можно было использовать разнообразные виды планировки комнаты. Идеально иметь до-полнительные комнаты, чтобы, когда класс разделится на группы, каждая группа имела своё помещение для работы.

А3.2  Желательно, чтобы главная комната была оснащена следующим:

- белой или чёрной доской;

- сменными таблицами;

- письменными материалами для обучающихся;

- проектором  для транспарантов (ОНР);

- компьютерным проектором (с дополнительным звуковым каналом, если нет встроенного);

- видеомагнитофоном, совместимым с компьютерным проектором;

- РС или портативным компьютером с драйвером CD-ROM, совместимым с компьютерным проектором;

- отражающим экраном, предназначенным для использования с компью-терным проектором;

- достаточным количеством электрических розеток, расположенных так, чтобы можно было безопасно разместить оборудование.

А3.3  Желательно, чтобы комнаты для групп имели столы и стулья, какую-нибудь доску и письменные принадлежности.

А3.4 Может пригодиться видеокамера, которая должна быть совместима с компьютерным проектором или, как альтернатива, должна использовать виде-оленты, совместимые с видеоплеером.

А3.5  Плавательный бассейн с тёплой водой, со всем необходимым спасательным оборудованием, персоналом и средствами, делающими его подходящим для демонстрации и тренировок со спасательными жилетами и спасательными плотами. Генератор волн может обеспечить дополнительное приближение к реальности.

А3.6  Место вне помещения с соответствующим спасательным оборудованием и персоналом и удобное для демонстрации и тренировок по обращению с пиротехникой и огнетушителями.

А4   Рекомендуемый печатный и демонстрационный материал

Этот раздел будет корректироваться по получении информации от Национальных организаций. Организаторы курсов поощряются к ссылкам на материалы, относящиеся к их собственным областям действия.

А4.1  Для инструкторов

Печатные материалы

- Специальные Правила для крейсерских гонок ИСАФ совместно с отдельно напечатанными Приложениями А2 (спасательные плоты) и G (настоящий документ).

- Правила парусных гонок ИСАФ.

- Международные правила предупреждения столкновения судов в море.

- Адмиралтейская сводка Предупреждений мореплавателям (NP 247).

●  Инструкция IAMSAR (International Aeronautical and Marine Search and Rescue – Международный авиационный и морской поиск и спасение) или инструкция для малых судов (готовится).

- ALRS (Admiralty List of Radio Signals – Адмиралтейский перечень радиосигналов), Том 5 GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System – Глобальная система связи при бедствии для обеспечения безопасности не море) (NP 285).

- SOLAS (Safety of Life At Sea Convention – Конвенция о сохранении жизни на море), сводное издание.

- Международный кодекс приспособлений для спасения жизни (LSA – Life-Saving Appliance).
Соответствующий буклет для обучения Национальной организации – члена ИСАФ или, если нет, по крайней мере, одно из:

- Инструкции Практического курса RYA по выживанию в море.

- Эквивалент AYF.

- Эквивалент US Sailing.

Видеокассеты

Главные пути движения циклонов

CD-ROM

COSPAS-SARSAT

A 4.2  Для обучающихся

А 4.2.1  Владение следующим:

- Специальные Правила для крейсерских гонок ИСАФ.

- ППГ ИСАФ (Правила парусных гонок).

- Международные правила предупреждения столкновения судов в море.

- Адмиралтейская сводка Предупреждений мореплавателям (NP 247).

- Инструкция IAMSAR (Международный авиационный и морской поиск и спасение) или инструкция для малых судов (готовится).

- First Aid At Sea – “Первая помощь в море” (Justins and Berry, издание Adlard Coles) или эквивалент.

- Соответствующий учебный буклет Национальной организации – члена ИСАФ или, если нет, по крайней мере, одно из:

- Инструкции Практического курса RYA по выживанию в море.

- Эквивалент AYF.

- Эквивалент US Sailing.

А 4.2.2  Знание:

- ALRS (Admiralty List of Radio Signals – Адмиралтейский перечень радиосигналов), Том 5 GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System – Глобальная система связи при бедствии для обеспечения безопасности не море) (NP 285).

- SOLAS (Safety of Life At Sea Convention – Конвенция о сохранении жизни на море), сводное издание.

- Международный кодекс приспособлений для спасения жизни (LSA – International Life-Saving Appliance).

- Международное медицинское руководство для судов (International Medical Guide for Ships – WHO, World Health).

А 4.2.3  Рекомендуется для дальнейшего изучения:

The Grab Bag Book – “Книга об аварийном мешке” (F&M Howorth, Adlard Coles).

Instant Weather Forecasting – “Текущее предсказание погоды” (A Watts, Adlard Coles) – (А.Е.Зубков. Предсказание погоды на море по местным признакам. 2-е издание. Транспорт, 1964).

Heavy Weather Sailing (A Coles & P Bruce, Adlard Coles) – (К.А.Колс. Под парусом в шторм.  Гидрометеоиздат, 1985).

Essentials of Sea Survival – “Основы выживания в море” (F.Golden и M. Tipton, Human Kinetics).

Часть С  Подробное расписание

Номера параграфов относятся к номерам занятий в Части В.

Занятие 1  Введение

1.0 Инструктор делает обзор курса и административных мероприятий и по-ясняет процедуры оценок и экзаменов. Если курс одобрен ИСАФ (см. вводный параграф 7), сертификат будет также одобренным. Инструктор должен также представить окончательное расписание занятий.

1.1 Важность обучения на официальных занятиях, а также, как часть стан-дартного курса, в плавании на парусной яхте.

1.2 Важность “безопасного характера”.

1.3 Краткий инструктаж экипажа, включая спасательное снаряжение, особен-ности хранения, аварийные процедуры, ответственность и как послать сигнал бедствия (Mayday) и использовать EPIRB (АРБ) и ракеты в случае, если шкипер и ответственные члены экипажа недееспособны. Показать хранилище карт, требуемое Специальными Правилами: опыт и пригодность членов экипажа должны отвечать требованиям.

1.4 Ответственность шкипера за безопасное ведение судна, оплошности и правильность действий экипажа. Ответственность членов экипажа за их соб-ственную безопасность и исполнение своих обязанностей для обеспечения бе-зопасности судна и остальных членов экипажа.

Занятие 2	Содержание и обслуживание спасательного и другого

оборудования

2.1 Обычный порядок проверки, обслуживания, чистки, сушки, подгонки и регулировки и правильное хранение спасательного снаряжения. Привести при-меры, например, спасательные сбруи, надувные спасательные жилеты, спаса-тельные плоты и так далее.

2.2 Проверка должна продолжается во время плавания и включать, например, проверку такелажа (шплинты на месте и не деформированы, тросы не имеют оборванных проволок, бегучий такелаж не имеет чрезмерного износа, скобы надёжны), кингстонов, дейдвудных сальников, откачку туалета и так далее.

2.3 Доступность запасных навигационных огней и основных запасных частей.

2.4 Наличие названия судна на плавающем оборудовании.

2.5 Проверка и тщательный осмотр спасательных кругов, оснастки для подъёма человека из воды, страховочных линей и так далее.

2.6 Понимание того, что вода и грязь в топливном баке могут подняться и попасть в двигатель в очень свежую погоду – обеспечьте, чтобы масляный и топливный фильтры двигателя и т.п. содержались в чистоте и порядке.

Занятие 3	Штормовые паруса

3.1 Штормовые паруса и паруса для тяжёлой погоды, в том числе на борту учебной яхты.

  - Как их ставить?

  - Где они уложены?

  - Важность периодической практики даже в слабый ветер.

3.5 Понимание изменения давления на вооружение, когда используется уменьшенная парусность в очень тяжёлую погоду.

3.6 Опасности перекатывания волны через яхту в шторм и сноса за борт плохо закреплённых парусов или слишком низко установленных парусов.

3.7 Опасность тяжёлых металлических скоб на штормовых парусах.

3.8 Важность яркого цвета штормовых парусов.

3.9 Значение (на некоторых яхтах) закрепления гика внизу в тяжёлую погоду и постановки триселя без гика.

Занятие 4	Борьба за живучесть и ремонт

4.1 План минимизации повреждений при приближении тяжёлой погоды.

4.2 Ремонтные работы, включая использование запасных материалов и инструментов, чтобы совладать с:

.1 потерей руля/румпеля;

.2 потерей мачты;

.3 затоплением, обусловленным (a) повреждением от столкновения впе-реди, (b) посередине, (с) в корме, (d) неисправностью кингстона;

.4 выброской на берег;

.5 повреждениями от тяжёлой погоды, например, (а) сорванным люком, (b) трещиной в крыше рубки;

.6 потерей киля и/или опрокидыванием;

.7 столкновением с другим судном, затопленным объектом (например, контейнером), морским животным и т.д.

Занятие 5	Тяжёлая погода  - режим экипажа, управление яхтой,

плавучие якоря

5.1 Детальное рассмотрение рисков, решений и действий в непредвиденных обстоятельствах, включая режим экипажа, для:

.1 основных работ в опасных условиях – пристёгиваться перед выходом из люка, оставаться постоянно пристёгнутым (двойное пристёгивание), предупреждать всех, кто идёт вперёд, что спасательные жилеты и сбруи должны быть надеты, значение персональных АРБ (PLB –Personal Locator Beacon), особенно при наличии бортового пеленгатора (D/F – Direction-Finder);

.2 подготовки к штормовой погоде – надёжное закрепление подвижных предметов;

.3 обеспечения установки страховочных лееров;

.4 работы в штормовую погоду;

.5 разработки стратегий поведения в жёстокую погоду;

.6 подготовки оградительных строп для работы на камбузе, заготовки горячей пищи в термосах в преддверии тяжёлой погоды;

.7 важности хорошей видимости яхты в штормовом море: демонстрация оранжевой поверхности, использование белого огня или стробоскопи-ческой лампы на палубе или такелаже (также об использовании их в пасмурный день), принимая во внимание возможное падение радиоло-кационного отражателя, если он жёсткого типа.

5.2 Управление яхтой на волнении, делая упор, в частности, на технику управления рулём и влияние условий на яхту и экипаж, принимая во внимание:

.1 силу ветра;

.2 продолжительность сильного ветра;

.3 длину разгона волны;

.4 структуру волн;

.5 определение высоты и длины волны, включая методы оценки;

.6 рефракцию волн;

.7 сложные структуры волн;

.8 волны в условиях приливов и течений;

.9 предвидение опасного волнения;

.10 угол яхты по отношению к волнению и отдельным волнам;

.11 заблаговременную замену парусов, процедуру замены парусов, знание яхты и её характеристик и тенденций;

.12  способность яхты ложиться в дрейф;

.13 оценка вариантов действия, например, удаление от берега или прео-доление бара.

5.3 Влияние плавучего якоря на яхту в тяжёлую погоду.

Занятие 6	Предупреждение падения человека за борт и его подъём

  - Предупреждение

.1  леера, установленные в соответствии со Специальными Правилами;

.2 сбруя должна быть прикреплена ночью и в штормовую погоду (см. С5.1.1);

.3  недостатки плоских карабинов сбруи;

.4  кроч-строп (паховая лямка) сбруи предупреждает “выскальзывание”;

.5  используйте в плохую погоду туалет, а не корму.

6.2	 Подъём упавшего за борт

.1 хорошо отработанная процедура (см. Приложение D Специальных Правил);

.2 если нужно, подать сигнал бедствия по радио (“Mayday”);

.3 готовая к немедленному использованию подъёмная оснастка;

.4 величина горизонтального подъёма и сохранение горизонтального положения;

.5 процедура и готовность команды к переодеванию, согреванию и обследованию человека на наличие травм; получение консультации с берега, если необходимо;

.6 использование свистка, огня на спасательном жилете типа SOLAS, стробоскопической лампы.

Занятие 7	Оказание помощи другому судну

  - Требования законов и правил

.1 обязанности SOLAS применяются ко всем судам в плавании**;

.2 Правила парусных гонок**;

.3 моральные обязательства;

.4 обязательность связи**;

.5 обязательность ведения судового журнала**.

**См. дополнение один (ниже).

7.2 Маневрирование при подходе к тонущему судну

.1 информировать другое судно и берег;

.2 быть готовыми к подъёму людей из воды или со спасательного плота;

.3 действия, если другое судно горит.

7.3 Понимание того, что другая яхта может быть единственным источником помощи.

  - Буксировка и движение на буксире.

Занятие 8	Гипотермия

8.1 Деятельно противостоять её развитию ношением соответствующей за-щитной одежды.

8.2 Знать симптомы – дрожь, раздражительность, вялость, спотыкание, не-чёткая речь, потеря памяти, чувство холода, бледность, редкое дыхание слабый пульс, ведущие к коллапсу и потере сознания.

8.3 Лечение – см. “First Aid at Sea” by Justins and Berry (“Первая помощь в море” Джастинса и Берри) или другие учебники.

8.4 Нельзя – давать алкоголь, растирать кожу для согрева или делать ис-кусственное дыхание.

8.5 Значение аварийного гидрокостюма, средств теплозащиты.

Занятие 9	Организация и методы SAR (Служба поиска и спасения)

9.1 В отношении организаций SAR в районах плавания следует знать:

.2 номер их проводного канала, чтобы консультироваться, если надо, о планируемых рейсах;

.3 как вызвать их в случае аварии;

.4 какие возможности они имеют (и не имеют);

.5 если используются вертолёты, знать морские системы спасения (подъёмный трос, корзина для подъёма, оснастка для подъёма человека лебёдкой и т. д.) и какой способ подъёма предпочтительнее – с палубы, из воды или со спасательного плота;

.6 знать, какие радиочастоты следует использовать для прямой связи;

.7 знать, какие самолеты могут использоваться;

.8 понимать порядок самолётного поиска, световые сигналы;

.9 иметь представление об организации глобальной системы SAR;

.10 как отвечать на попытки спасения со стороны проходящих судов;

.11 новые IAMSAR (Международный авиационный и морской поиск и спасение) для малых судов.

Занятие 10	  Предсказание погоды

10.1 Источники предсказания погоды.

10.2 Термины и определения и их точные значения.

10.3 Шкала Бофорта в сравнении со скоростью ветра в статутных милях в час и в узлах (морских милях в час), шкала состояний моря.

10.4 Регистрация результатов собственных наблюдений погоды: облачность, ветер, состояние моря, показания барометра, температура моря (иногда реша-ющая) и воздуха и т.д.; делать собственные выводы.

10.5 Быть готовым к местным аномалиям.

Занятие 11	  Спасательные плоты и спасательные жилеты (теория)

11.1 	  Спасательные плоты (теория)

11.1.2	Знание стандартов спасательных плотов: SOLAS, Специальные Правила ИСАФ Приложение А Часть II и ORC.

11.1.3	  Хранение, уход и обслуживание спасательных плотов.

11.1.4  Аварийные пакеты спасательных плотов.

11.1.5   Содержание и применение аварийного мешка.

11.1.6  Два ключевых элемента в борьбе с опрокидыванием плота – плавучий якорь и карманы водяного балласта.

11.1.7  Механизм опрокидывания и процедура выпрямления.

11.1.8  Когда и как спускать спасательный плот на воду.

11.1.9 Защита спасательного плота в то время, когда он находится у борта после спуска на воду.

11.1.10 Посадка на спасательный плот по возможности в сухом виде: если возможно, используйте непромокаемые костюмы.

11.1.11 Посадка на спасательный плот из воды: значение забортного трапа и хватательного линя.

11.1.12 Организация экипажа как перед посадкой, так и в спасательном плоту: подача сигналов бедствия, несение вахты, ремонт повреждений, меди-цинское обслуживание, вода, пища, сохранение морального духа, психология выживания.

11.1.13 Знание физиологии шока от холодной воды и гипотермии (см. занятие 8) и их действие на поступки человека в задачах, подобных действиям на спасательном плоту и выживанию.

11.1.14 Использование SART (может быть в аварийном мешке).

Занятие 11.2   Спасательные жилеты (теория)

11.2.1 Понимание терминологии в вашей части света: знание разницы между  150N спасательным жилетом (или эквивалентного названия), способного повернуть в воде потерявшего сознание человека лицом вверх за 30 секунд, и меньшего устройства, которое может только обеспечить плавучесть.

11.2.2 Понимание принадлежностей, требуемых Специальными правилами: свисток, отражающий материал морского типа, название яхты или имя носящего жилет.

11.2.3 Понимание принадлежностей и атрибутов, рекомендуемых Специ-альными Правилами: огни в соответствии с SOLAS код LSA, со-гласованность с EN376 или ближайшим эквивалентом, кроч-строп, брызгоотбойник.

11.2.3 Знание относительных достоинств и методов использования целиком надуваемых плавучестей и частично фиксированных, частично надувных, автоматическое надувание, надувание газом по требованию, надувание только ртом.

11.2.4 Знание важности хорошей подгонки, спасательный жилет для быстрого надевания, совместимость со сбруей.

Занятие 12	  Экзамен (1)

Это один из двух экзаменов. Время для ответов на вопросы около 15 минут, с 5 минутами отметки документов после раздачи в классе. Вопросы должны быть поставлены так, чтобы на них можно было быстро ответить, например, мульти-выбор, с по крайней мере, двумя вопросами, требующими некоторого изложения фактов или перечня. Общая оценка курса будет составляться из двух экзаменов, плюс оценка преподавателя во время классных и практических занятий (смотрите вводный параграф 4).

Занятие 13	  Спасательные плоты и спасательные жилеты (практика)

.1 Бассейн с возможностью создавать волны добавит реализма.

.2 Обучающиеся надевают рубашку, трусы плюс непромокаемый костюм и пытаются проплыть сперва без, а затем с 150N спасательным жилетом. Большинство упражнений проводится, когда на всех обучающихся надеты 150N спасательные жилеты.

.3 Надуйте спасательный плот и посадите в него полный комплект (a) с бортика бассейна, (b) из воды (покажите разницу между загрузкой на борт с трапом и без него): пройдите некоторую дистанцию на вёслах.

.4 Опрокиньте спасательный плот и дайте каждому обучающемуся вы-прямить плот, находясь в воде.

.5 Обучающиеся втаскивают в плот одного пострадавшего, который изображает беспомощного.

.6 В полностью загруженном плоту обучающиеся проверяют всё сна-ряжение, включая содержимое спасательного мешка, развёртывая или используя всё, включая пищу и воду.

.7 Обучающиеся пытаются подать солнечные сигналы (используя отражатель в крыше) со спасательного плота (труднее, если работает генератор волн).

.8 Обучающиеся работают с ручной водонепроницаемой УКВ радиостанцией и ручным водонепроницаемым GPS, разговаривают с инструктором, как со спасательным судном.

.9 Обучающиеся испытывают спасательные жилеты с кроч-стропом и без него.

.10 Каждый обучающийся пробует использование брызгоотбойника в условиях волнения.

.11 Группа изучает способность спасательного жилета к самовыпрямлению.

.12 Образуя круг в воде, помогать присутствием и морально – техника помощи в суматохе.

.13 Буксировка человека без сознания.

.14 Используя бросательный конец, помочь подтащить пострадавшего, находящегося поблизости.

.15 При удобном случае, используя бассейн, можно провести демон-страцию оснастки для подъёма упавшего за борт, страховочных линей, спасательных кругов и т.п.

.16 Если можно затемнить бассейн, то продемонстрировать отражающие ленты.

.17 Обучающиеся, которые носят очки, могут иметь небьющуюся пару в их личной сумке для выживания.

Занятия 14/15  Предупреждение пожара и борьба с огнём (теория и практика)

.1 Теория пожара.

.2 Наиболее общие случаи пожара на малых судах.

.3 Предупреждение пожара.

.4 Оборудование – огнетушители, кошма, обслуживание, проверка, ис-пользование, соответствие назначению. Преимущества и недостатки различных типов огнетушителей.

.5 Практическая работа с огнетушителем (реальный огонь не требуется в этом курсе обучения).

Занятия 16/1  Несчастные случаи и первая помощь (теория и практика)

.1 Кодекс АВС (вентиляция – дыхание – кровообращение – см. “First  Aid at Sea” (“Первая помощь в море”) by Justins and Berry).

.2 Практическое применение сдавливания грудной клетки и дыхания рот в рот на специально изготовленной кукле.

.3 Как поступать в случае потери крови и шока.

.4 Затруднение дыхания и захлёбывание (удушье).

.5 Ожоги и ошпаривания.

.6 Спасение утопленника.

.7 Размещение и уход за пострадавшим, включая эвакуацию судном или вертолётом.

.8 Переломы и растяжения.

.9 Внезапная болезнь: сердечный приступ, тепловой удар, морская болезнь, удар, сотрясение мозга.

.10 Раны и ушибы.

.11 Важность знания медицинских проблем, любого члена экипажа перед плаванием.

.12 Морская болезнь.

.13 Знание содержимого сумки с предметами первой помощи.

.14 Как получить медицинский совет по радио.

Занятия 18/19  Приборы связи (УКВ, Глобальная система связи при бедствии для обеспечения безопасности на море (GMDSS), спутниковая) (теория и практика)

.1 Постоянно установленные и переносные УКВ станции

.2 Требования Специальных правил к мощности УКВ станции – 25 Вт, антенна на мачте, аварийная антенна.

.3 SSB (всё ещё используется, хотя теперь нет большого числа морских береговых станций).

.4 Спутники связи: A, B, C, D и М. Не типа INMARSAT (например, Iridium).

.5 Наземная сотовая телефонная связь. Ограничения.

.6 GMDSS, цифровой избирательный вызов (DSС).

.7 Авиационные УКВ станции и их использование в SAR.

.8 Обязательность ведения журнала связи, связанная с сигналами бедствия**.

**См. дополнение ниже.

Полезные советы по связи и ряду других вопросов судовождения содержатся в книге: Ю.В.Власов, В.А.Евстратов, С.В.Жиров. Практические советы будущим капитанам катеров и лодок. Росконсульт, 2004. (Редакционное примечание).

Занятия 20/21  Пиротехника и АРБ (EPIRB) (теория и практика)

.1 Пиротехника, требуемая в Специальных правилах: фальшфейеры, парашютные ракеты, дымовые шашки. Использование, предосторож-ности, дальность видимости, продолжительность, поведение при сильном ветре, высота подъёма парашютной ракеты и избежание помех самолётам, разные рабочие механизмы.

.2 хранение пиротехники, включая некоторое количество, готовое к использованию.

.3 Использование белых фальшфейеров

.4 Понимание работы АРБ на 406 МГц и его вспомогательного буя на 121.5 МГц; расфазирование 121.5 МГц как система быстрой подачи сигналов бедствия, её использование в местном наведении подразделениями SAR и яхтами со специальными ручными пеленгаторами на борту в сочетании с блоками 121.5 МГц, известными как PLB.

.5 Понимание работы АРБ типа “Е” INMARSAT.

.6 Понимание работы буя типа ARGOS.

.7 Понимание интеграции буёв, подающих сигналы бедствия, в системе GMDSS.

Занятие 22	  Экзамен (2)

Второй экзамен из двух. Время для ответов на вопросы около 15 минут, с 5 минутами расстановки отметок после обмена документами между классами. Вопросы должны быть поставлены так, чтобы на них можно было быстро ответить, например, мульти-выбор, с по крайней мере, двумя вопросами, требующими некоторого изложения фактов или перечня. Общая оценка курса будет составляться из двух экзаменов, плюс оценка преподавателя во время классных и практических занятий (смотрите вводный параграф 4).

Дополнение один

1   Правила Парусных Гонок гласят:

“1 Безопасность

1.1 Помощь находящимся в опасности

Яхта или спортсмен должны оказать всю возможную помощь любому лицу или судну, находящемуся в опасности.”

2   Конвенция SOLAS Глава V

Правило 33 (заменяет старое правило 10) гласит:

“Капитан судна в море, которое находится в таком положении, что способно оказать помощь, при получении сигнала из любого источника, что люди находятся в опасности в море, обязан идти с максимально возможной скоростью для оказания помощи, информируя, если возможно, потерпевших или службу SAR о своих действиях. Если судно, принявшее сигнал бедствия, не способно или считает в сложившихся условиях неблагоразумным или невозможным оказать такую помощь, то капитан должен записать в судовой журнал причину, мешающую оказать помощь людям, находящимся в опасности, принимая во внимание рекомендации Организации++, и проинформировав соответствующую службу SAR.

++ Ссылка на немедленные действия, которые должны быть предприняты каждым судном при получении сообщения о бедствии, в Руководстве IAMSAR, как оно может быть улучшено.”

Настоятельно рекомендуется ссылка на исходный тест и его смысл.

- Ежегодная сводка Адмиралтейских извещений мореплавателям

NP 247 1-22

Раздел 4 гласит:

“Радиовахта на международной частоте бедствия, которую требуется нести в море для определённого класса судов, является одним из наиболее важных факторов в соглашении о спасении людей, терпящих бедствие в море, и каждому судну следует вносить свой вклад дело безопасности, неся вахту на одной или большем числе частот бедствия насколько долго, насколько это практически возможно, даже если это не требуется правилами.”

Часть В   Примерное расписание (2 страницы)

Специальные Правила ИСАФ для крейсерских гонок,  Приложение G,

Примерный курс обучения,  Часть В,  День 1

Занятие  СП     Тема		               Теория*	  Практика    Начало    Конец

1		        Введение	    	       00:30	                           11:00	   11:30

  - Темы обучения

для теоретических

занятий

2         6.02.1   Уход за спасательным  00:15			 11:30        11:45

снаряжением	 и его

эксплуатация

3	     6.02.2   Штормовые паруса	       00:20			      11.45        12:05

4	     6.02.3   Борьба за живучесть     00:20			      12:05        12:25

судна и ремонт

5	     6.02.4   Тяжёлая погода –	       00:35			      12:25        13:00

режим экипажа,

управление яхтой,

плавучие якоря									   	        Перерыв		       01:00			      13:00        14:00

6         6.02.5   Человек за бортом –      00:30                               14:00        14:30                предупреждение и

подъём

7	     6.02.6   Оказание помощи 	       00:15			      14:30        14:45

другому судну

8	     6.02.7   Гипотермия		       00:20			      14:45        15:05

Перерыв		       00:15			      15:05        15:20

9	     6.02.8   Организация и

методы SAR	                 00:20			      15:20        15:40

10	     6.02.9   Предсказание погоды   00:30			      15:40        16:10

  - “Темы обучения для включения в практические занятия”

11	     6.03.1   Спасательные плоты     00:30 			      16:10        16:40

и спасательные

жилеты (теория)

12		        Экзамен		       00:20			      16:40        17:00

Общее учебное время,

включая перерывы		       06:00

Чистое учебное время	       04:45

Время перерывов		       01:15

* включая перерывы

Специальные Правила морских гонок ИСАФ, Приложение G,

Примерный курс обучения,  Часть В, День 2

Занятие  СП      Тема		   	    Теория*	  Практика    Начало    Конец

13		        Спасательные			        2:00	       09:00	   11:00

плоты и

спасательные

жилеты (практика)

Перерыв		        00:15			       11:00	   11:15

14	   6.03.2     Предупреждение 	        00:15			       11:15	   11:30

пожара и борьба

с огнём (теория)

15	   6.03.2     Предупреждение 	        00:15			       11:15	   11:30

пожара и борьба

с огнём (практика)	        		        00:30	       11:30	   12:00

16	   6.03.3     Первая медицинская      00:45			       12:00	   12:45	     	        помощь (теория)									 	        Перерыв		        01:00			       12:45	   13:45

17	   6.03.3     Первая медицинская      		        00:30	       13:45	   14:15 		        помощь (теория)

18	   6.03.4     Средства связи               00:20			       14:15	   14:35

(УКВ, GMDSS,

спутниковая и т.д.)

19	   6.03.4     Средства связи		                  00:25	       14:35	   15:00

(УКВ, GMDSS,

спутниковая и т.д.)

Перерыв		        00:15			       15:00	   15:15

20	   6.03.5     Пиротехника и

EPIRBs (теория)	        00:20			       15:15        15:35

21	   6.03.5     Пиротехника и

EPIRBs (практика)	                            00:30           15:35        16:05

22		        Экзамен	  	        00:20			       16:05        16:25

Общее учебное время*  03:30	        03:35

Общее время

перерывов	                            01:30

Чистое учебное время   02:00	        03:55

Чистое учебное время

За 2-й день				        05:55

* включая перерывы

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Кодекс ИСАФ по организации океанских гонок

Настоящий Кодекс был утверждён Советом Международной Парусной Федерации в ноябре 1999 года

- Организаторам океанских гонок следует проконсультироваться с организациями SAR (Поиск и спасение), через чьи районы предполагается прохо-ждение гонок.

- Все яхты должны быть снаряжены в соответствии с нормами, которые по крайней мере согласуются с соответствующим уровнем Специальных Правил, утверждённых ИСАФ, независимо от правил класса.

- В соответствии со Специальными Правилами достаточное количество спортсменов на каждой яхте должны пройти обучение выживанию.

- Гонки должны проводиться в соответствии с Правилами парусных гонок ИСАФ и Международными правилами предупреждения столкновения судов в море, всякий раз, когда предполагается применение этих правил и требований.

Океанской гонкой считается любая гонка, проходящая вдали от берега, протяжённостью более 800 морских миль.

ПРИЛОЖЕНИЕ J

КАТЕГОРИЯ 5 СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ

для гонок в прибрежных водах

Специальные Правила Категории 5 предназначены для использования в коротких гонках, проводимых только в дневное время вблизи берега в относительно тёплых и защищённых водах, где имеются подходящие укрытия и/или эффективная помощь может быть оказана на протяжении всей дистанции.

За исключением рекомендованного в п. 3.14 (Релинги и т.д.), о чём см. основные разделы Специальных Правил, все правила, относящиеся к Категории 5, приведены в Приложении J.

Категория 5 – Часть А  Основные правила

Должны соблюдаться следующие правила:

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| 1.02 | Обязанности ответственного лица Ответственность за безопасность яхты и её экипажа лежит исключительно и неизбежно на владельце яхты (или его представителе), который должен сделать всё возможное, чтобы яхта была полностью снабжена, во всех отношениях мореходна и управлялась опытным экипажем, который прошёл соответствующую подготовку и физически готов противостоять плохой погоде. Он должен быть убеждён в прочности корпуса, рангоута, такелажа, парусов и всей оснастки. Он должен обеспечить, чтобы все спасательное оборудование содержалось и хранилось должным образом, а экипаж знал, где оно располагается и как им пользоваться. |
| 2.03.1 | Соответствие оборудования Всё снаряжение, требуемое Специальными Правилами, должно: действовать должным образом; регулярно проверяться, очищаться и обслуживаться; когда не используется, храниться в условиях, при которых его ухудшение состояния сводится к минимуму; быть легко доступным; быть по типу, размеру и производительности подходящим и достаточным для использования по назначению и соответствовать размеру яхты. |
| 3.08 | Люки и входы 3.08.1 Никакие люки, расположенные впереди сечения максимальной ширины, не должны открываться таким образом, чтобы крышка или прикрытие сдвигались в открытое положение внутрь корпуса (за исключением иллюминаторов площадью менее 0.071 м2 (110 кв. дюймов)). 3.08.2 Люк должен: располагаться так, чтобы находиться над водой, когда корпус накренён на 90 градусов; быть постоянно закреплён; быть способным быстро и прочно закрываться и оставаться закрытым при опрокидывании яхты на 180 градусов (оверкиль). 3.08.3 Люк трапа, простирающийся ниже местной линии борта, должен: быть запрещён на яхтах с кокпитом, открытым в корму (3.09.6); иметь возможность закрываться вплоть до уровня местной линии борта, при этом должен обеспечивать доступ внутрь с установленным закрывающим устройством (например, брандерщитом). 3.08.4 Люк трапа должен: быть оборудован прочным запирающим устройством, которое должно иметь возможность быть приведённым в действие как снаружи, так и изнутри, включая случай опрокидывания яхты; иметь какие-либо запирающие устройства, i) способные удерживаться на месте при открытом или закрытом люке; ii) прикреплённые к яхте (например, стропкой) на время гонки, чтобы предотвратить их потерю за борт, независимо от того, установлены они в люке или нет; iii) обеспечивающие выход в случае опрокидывания. |
| 3.09 | Кокпиты 3.09.1 Кокпиты должны быть прочными по конструкции, быстро самоосушаться под действием силы тяжести на всех углах крена и быть постоянно встроены в корпус, как его составная часть. 3.09.2 Кокпиты должны быть водонепроницаемы по существу, то есть все отверстия в корпус должны иметь возможность плотно и прочно запираться. 3.09.3 Сливная труба или трубы трюмной помпы не должны быть соединены со сливными трубами кокпита. 3.09.4 Дно кокпита должно быть по крайней мере на 2% LWL выше LWL (или для яхт IMS, впервые спущенных на воду до 1/03 по крайней мере на 2% L выше LWL). 3.09.5 Углубление в носу, боковой палубе, в центре или в корме должно рассматриваться как кокпит с применением п. 3.09. 3.09.6 У открытых в корму кокпитов площадь конструктивных открытий в корму должна быть не менее 50% произведения максимальной глубины кокпита на его максимальную ширину. 3.09.7 Объём кокпита i) Дата постройки или серии до 4/92: общий объём всех кокпитов ниже самых нижних комингсов не должен превышать 9% произведения LWL на максимальную ширину корпуса и высоту борта на траверзе кокпита. ii) Дата постройки или серии 4/92 или позже: как указано в пункте (i) выше за исключением того, что определение “самые нижние комингсы” не должно включать какую-либо часть в корму от сечения FA, и любое продолжение кокпита в корму от рабочей палубы не должно включаться в расчёт объёма кокпита. iii) Для яхт, обмеренных по IMS, допускается использовать вместо LWL, максимальной ширины и высоты борта на траверзе кокпита величины L, B и FA, определённые в соответствии с правилами IMS.. Сливные отверстия кокпита Общая площадь поперечного сечения сливных отверстий кокпита (после учёта решёток, если они установлены) должна быть: i) для яхт с ранней из дат постройки или серии до 1/72 или любых яхт с LOA менее 8.5 м (28 ft) равна по крайней мере площади 2 х 25 мм (1") свободных отверстий или эквивалент; ii) для яхт с ранней из дат постройки или серии 1/72 или позже равна по крайней мере площади 4 х 20 мм (3/4") свободных отверстий или эквивалент. |
| 4.01.1 | Номера на парусах Яхты, которые не относятся к Международным классам ISAF или к признанным ISAF классам, должны соблюдать Правило 77 и Приложение G ППГ как можно более полно, за исключением того, что допускаются номера на парусах, присвоенные государственными властями. |

Категория 5 – Часть В	  Подвижное оборудование

Должно быть предусмотрено следующее:

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| 3.23.5(e) | одна ручная трюмная помпа; |
| 3.23.5(f) | одно прочное ведро ёмкостью не менее 9 литров (2 галлонов UK, 2.4 галлона US), снабжённое линём; |
| 3.24.1(b) | один компас (приемлем ручной); |
| 4.05.1 | один огнетушитель, если на борту имеется электрическая система, двигатель или плита; |
| 4.06.1 | один якорь; |
| 4.17 | название яхты на плавающем снаряжении; |
| 4.22.1(а) | спасательный круг с плавучим якорем или спасательный строп без плавучего якоря; должна быть прикреплена отражающая лента морского типа; |
| 4.24 | бросательный конец длиной 15 м – 25 м (50 – 75 ft), легко доступный из кокпита или от руля. |
| 5.01.1 | Каждый член экипажа должен иметь спасательный жилет: (a) снабжённый свистком; (b) с прикреплённой отражающей лентой морского типа; (d) если надувной, то регулярно проверяемый на герметичность; (e) с ясной маркировкой названия яхты или имени носящего его. |

Категория 5 – Часть С  Рекомендации

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| 3.14 | Релинги, стойки, леера – см. основной текст Специальных Правил, 3.14 и т.д. |
| 4.01.2 | Номер на парусе, демонстрируемый когда паруса спущены. |
| 4.07.1(а) | Фонарь. |
| 4.08.2 | Сумка с предметами первой помощи. |
| 4.11.1 | Водостойкая карта. |
| 4.13 | Эхолот или ручной лот. |
| 4.16 | Инструмент и запасные части. |
| 4.24 | Спасательный линь типа “бросательной сумки” - см. Приложение D. |
| 4.26.9 | Рифы на гроте, позволяющие уменьшить длину передней шка-торины по крайней мере на 60%, или штормовой трисель как в пункте 4.26.6. |
| 5.01.2 | Принадлежности и свойства спасательного жилета: огонь на спасательном жилете в соответствии с Кодексом LSA 2.2.3 SOLAS (белый, >0.75 канделлы, >8 часов); с плавучестью по крайней мере 150 N, способный надёжно поддерживать потерявшего сознание человека лицом вверх под углом примерно 45 градусов к поверхности воды – в соответствии с EN396 или ближайшим эквивалентом; с кроч-стропом или набедренными стропами; с брызгоотбойником – см. EN394; если надувной, то снабжённый системой наполнения сжатым газом |

# Text boxes

БЫСТРАЯ ОСТАНОВКА

1. Крикните “человек за бортом” и назначьте члена экипажа следить за пострадавшим и показывать его место. Он не должен отводить взгляд от пострадавшего (см. рис. 1).

2. Немедленно обеспечьте плавающие предметы. Бросьте в воду плавающие предметы, такие как кокпитные подушки, спасательные круги и т.п. Эти предметы могут не только оказать помощь пострадавшему, но и обозначить место его падения за борт, что поможет вашему наблюдающему держать его в поле зрения. Развётывание шеста с флагом (плавающий буёк) требует слишком много времени. Шест поможет поднять пострадавшего в случае неудачи первоначального манёвра.

3. Приведите яхту до левентика и перейдите на другой галс (см. рис. 1).

  - Радиолокационный

отражатель 10 м2

  - Сливные отверстия

кокпита

4.26 Предписанные

паруса

3.14 Леера

2.03, 3.27

Навигационные

огни

3.08 Входы

3.07, 3.08 Люки

3.17 Фальшборт

3.09 Кокпиты

4.14 Аварийный

румпель

4.04 Страховочный      леер

3.19 Койки

3.21 Водяные   цистерны

3.13

Водонепроницаемые

переборки

3.18 Гальюн

4.22 Спасательный

круг

3.29 Морская

радиосвязь

4.11 Карты

4.05 Огнетушитель

2.03, 4.06 Якорь

3.20 Кухонная

плита

3.21 Помпа для пресной воды

3.03 Стандарты на конструкцию

корпуса